# 精细注水配套技术研究

### 论文摘要

随着大庆油田开发的不断深入,尤其是二、三次加密调整井的投产,动用层系开发越来越细,油层及夹层的厚度越来越小,从而对分层注水工艺提出了更高的要求。目前注水工艺存在卡距大、测试工艺复杂、测试效率低等问题,难以满足油田高含水后期进一步细分挖潜的需要。本文通过文献调研、理论分析和实践经验总结,对管柱轴向受力和蠕动变形量、影响注水井测调效率的因素进行了比较系统的研究。在此基础上,研究了管柱蠕动变形的防治技术,设计了偏心集成配水封隔器,使偏心配水器与封隔器集成一起,实现小卡距注水;开发出新型测调装置,实现井下分层流量自动实时地控制和调节,满足地质方案各注水层的流量配注要求,达到边测边调目的,有效提高了注水井的测调效率,进一步发展和完善了注水配套工艺技术,对于有效调整层间矛盾、提高水驱采收率将发挥有力的支撑作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 分层注水配套技术适应性分析

- 1.1 偏心分层注水技术

- 1.1.1 管柱结构

- 1.1.2 工艺原理

- 1.1.3 主要配套工具结构及工作原理

- 1.1.4 分层测试工艺

- 1.1.5 技术特点及适应性分析

- 1.2 同心集成分层注水技术

- 1.2.1 管柱结构

- 1.2.2 工艺原理

- 1.2.3 技术特点及适应性分析

- 1.3 小结

- 第二章 注水井管柱蠕动变形及治理技术研究

- 2.1 管柱受力变形的理论计算

- 2.2 常规注水管柱受力变形的现场实测

- 2.3 薄夹层注水井的验封与测压

- 2.4 管柱蠕动变形防治技术的研究与应用

- 2.4.1 平衡式管柱

- 2.4.2 锚定式管柱

- 2.5 小结

- 第三章 偏心集成细分注水工艺研究

- 3.1 偏心集成注水工艺研究

- 3.1.1 结构原理

- 3.1.2 配套测试技术研究

- 3.1.3 测试仪器性能指标检测

- 3.2 现场试验情况

- 3.2.1 功能性试验

- 3.2.2 细分挖潜工艺试验

- 3.2.3 配伍性试验

- 3.3 小结

- 第四章 边测边调技术研究

- 4.1 分层测试工艺适应性分析

- 4.2 系统组成及工作原理

- 4.3 结构原理

- 4.3.1 扶正器

- 4.3.2 测控处理器

- 4.3.3 密封传动机构

- 4.3.4 投捞控制器

- 4.3.5 万向连轴器

- 4.3.6 可调堵塞器

- 4.4 仪器性能指标检测

- 4.5 现场试验应用情况

- 4.5.1 能够满足现场测试精度的要求

- 4.5.2 整体装置的可靠性能够满足现场的要求

- 4.5.3 测调时间缩短，测调效率得到有效提高

- 4.6 小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].涠洲11-1A油田钻井船修井双封隔器打捞技术[J]. 石化技术 2019(12)

- [2].耐高温高压封隔器的研发[J]. 江汉石油职工大学学报 2019(06)

- [3].244.5mm套管三胶筒隔离封隔器研制[J]. 石油矿场机械 2020(01)

- [4].高强度永久式封隔器的套铣打捞实践及效果[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].海上某气田井下封隔器腐蚀穿孔失效分析[J]. 涂层与防护 2020(05)

- [6].封隔器使用现状及其提质降本措施研究[J]. 石化技术 2019(05)

- [7].封隔器的加压扩张分析与结构优化[J]. 机械制造 2019(09)

- [8].耐高温高强度遇水膨胀封隔器研制[J]. 油气井测试 2016(06)

- [9].新型非旋转封隔器在探井测试中的研究与应用[J]. 钻采工艺 2017(01)

- [10].浅议定向井分层测压封隔器在金海采油厂应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(04)

- [11].分注井封隔器失效原因分析及防治对策[J]. 石化技术 2016(12)

- [12].自膨胀封隔器在镇泾地区的适应性研究与应用[J]. 石油机械 2017(04)

- [13].水平井完井中遇油遇水自膨胀封隔器的应用分析[J]. 中国石油石化 2017(08)

- [14].封隔器卡封注灰在濮城油田的应用[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [15].辽河油田热采封隔器修复再利用研究分析[J]. 化工管理 2017(19)

- [16].一种新型封隔器的研究与应用[J]. 石油化工应用 2017(08)

- [17].一种新型悬挂封隔器的研究与应用[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(04)

- [18].高温高压大通径压裂封隔器的研制[J]. 钻采工艺 2016(03)

- [19].永久式悬挂封隔器的改进与应用[J]. 江汉石油职工大学学报 2016(03)

- [20].遇烃膨胀封隔器技术现状及发展趋势[J]. 石油机械 2013(09)

- [21].套管外漏井封隔器找漏新工艺[J]. 采油工程 2012(04)

- [22].水力锚式穿越封隔器研制[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(17)

- [23].水平井分段压裂封隔器失效原因分析[J]. 化学工程与装备 2020(10)

- [24].高温高压深井试油与完井封隔器管柱力学性能分析[J]. 机械研究与应用 2019(06)

- [25].新型封隔器自动检测装置的开发[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [26].一种钻井气密封检测封隔器入套管推靠机械手的研究与设计[J]. 西部探矿工程 2020(02)

- [27].增材制造技术在超高膨胀封隔器中的应用[J]. 石油矿场机械 2020(04)

- [28].打捞用177.8mm井内过电缆封隔器技术[J]. 辽宁化工 2017(04)

- [29].可提出式插管封隔器关键技术及现场应用[J]. 断块油气田 2017(02)

- [30].永久封隔器在高温高压井测试中应用[J]. 广东化工 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f1010e6d87943d936cc2c91.html