# 荷移分光光度法在药物分析中的研究与应用

### 论文摘要

荷移反应是基于电子给体和电子受体之间的电荷转移而形成荷移络合物的一类反应。物质生成荷移络合物之后,其溶解性、分配系数、结晶形状、溶液颜色、特别是最大吸收波长发生变化,呈现出荷移络合物特有的性质。大多数的药物都含有富电子基团（氨基、苯环、嘧啶基等）)均可作为电子给体。荷移反应用于药物分析而形成的荷移分光光度法具有简便准确,专属性强,较高的灵敏度等优点,不仅适于单一药物含量的测定,更适于复方制剂的测定,因而展示出良好的应用前景。本论文以茜素红和茜素作为电子受体,建立了测定作为电子给体的药物阿昔洛韦和头孢拉定的新方法。本论文主要研究内容如下:1.研究了在水介质中,阿昔洛韦与茜素红在30℃水浴中放置反应75 min后形成1:1型荷移络合物,其λmax=520 nm,表观摩尔吸光系数为1.03×104 L·mol-1·cm-1,线性范围为1.0×10-6～2.5×10-4 mol/L,线性回归方程为A=0.02200+0.3873C （10-4mol/L）,相关系数R为0.9995,相对标准偏差为0.80% （n=8）,加标回收率为96.44～100.2%。用于注射用阿昔洛韦含量的测定,结果满意。2.研究了在乙醇-水介质中,阿昔洛韦与茜素在40℃水浴中放置反应60 min后形成1:1型荷移络合物,其λmax=537 nm,表观摩尔吸光系数为7.94×103 L·mol-1·cm-1,线性范围为5.0×10-6～2.0×10-4 mol/L,线性回归方程为A=0.08805+ 0.1779C（10-4mol/L）,相关系数R为0.9990,相对标准偏差为0.62% （n=7）,加标回收率为97.78～106.2%。用于片剂中阿昔洛韦含量的测定,结果满意。3.研究了在水介质中,头孢拉定与茜素红在室温条件下即可形成稳定的1:1型荷移络合物,其λmax=520 nm,表观摩尔吸光系数为4.70×103 L·mol-1·cm-1。线性范围为5.0×10-6～5.0×10-4 mol/L,线性回归方程为A=0.03570+0.2042C（10-4mol/L）,相关系数R为0.9999,相对标准偏差为0.60% （n=6）,加标回收率为97.00～99.29%。用于注射用头孢拉定含量的测定,结果满意。4.研究了在乙醇-水介质中,头孢拉定与茜素在30℃水浴中反应75 min后形成稳定的1:1型荷移络合物,其λmax=524 nm,表观摩尔吸光系数为2.01×104L·mol-1·cm-1。线性范围为2.5×10-6～2.5×10-4 mol/L ,线性回归方程为A=0.1629+0.1920C（10-4 mol/L）,相关系数R为0.9990。相对标准偏差为1.1% （n=7）,加标回收率为91.40～103.6%。用于胶囊中头孢拉定含量的测定,结果满意。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 荷移络合物

- 1.1.1 荷移络合物概念的提出

- 1.1.2 荷移络合物的形成机制

- 1.1.3 荷移络合物的分类

- 1.1.4 荷移络合物的应用

- 1.2 分光光度法

- 1.2.1 分光光度法的特点

- 1.2.2 分光光度法的应用

- 1.3 荷移分光光度法

- 1.3.1 荷移分光光度法的建立

- 1.3.2 荷移分光光度法的应用

- 1.3.3 荷移分光光度法的国内外研究现状

- 1.3.4 荷移分光光度法的研究前景

- 1.4 立题思想

- 第二章 茜素红与阿昔洛韦的荷移反应研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 仪器与试剂

- 2.1.2 实验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 吸收光谱

- 2.2.2 溶剂的选择

- 2.2.3 试剂用量的影响

- 2.2.4 反应时间和反应温度的影响

- 2.2.5 表面活性剂对荷移络合物吸光度的影响

- 2.2.6 方法的精密度

- 2.2.7 络合物组成的测定

- 2.2.8 标准工作曲线

- 2.2.9 干扰实验

- 2.3 反应机理探讨

- 2.4 样品分析及回收率实验

- 第三章 茜素与阿昔洛韦的荷移反应研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 仪器和试剂

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 吸收光谱

- 3.2.2 溶剂的选择

- 3.2.3 茜素用量的影响

- 3.2.4 反应时间和反应温度的影响

- 3.2.5 表面活性剂对荷移络合物吸光度的影响

- 3.2.6 方法的精密度

- 3.2.7 络合物组成的测定

- 3.2.8 标准工作曲线

- 3.2.9 干扰实验

- 3.3 反应机理探讨

- 3.4 样品测定及方法的回收率

- 第四章 茜素红与头孢拉定的荷移反应研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 仪器和试剂

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 吸收光谱

- 4.2.2 溶剂的选择

- 4.2.3 试剂用量的影响

- 4.2.4 反应时间和反应温度的影响

- 4.2.5 表面活性剂对荷移络合物吸光度的影响

- 4.2.6 方法的精密度

- 4.2.7 络合物组成的测定

- 4.2.8 标准工作曲线

- 4.2.9 干扰实验

- 4.3 反应机理探讨

- 4.4 样品测定及方法的回收率

- 第五章 茜素与头孢拉定的荷移反应研究

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 仪器和试剂

- 5.1.2 实验方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 吸收光谱

- 5.2.2 溶剂的选择

- 5.2.3 茜素用量的影响

- 5.2.4 反应时间和反应温度的影响

- 5.2.5 表面活性剂对荷移络合物吸光度的影响

- 5.2.6 方法的精密度

- 5.2.7 络合物组成的测定

- 5.2.8 标准工作曲线

- 5.2.9 干扰实验

- 5.3 反应机理探讨

- 5.4 样品测定及方法的回收率

- 总结

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].铀络合物的时间分辨荧光光谱特性及其应用研究[J]. 光谱学与光谱分析 2018(S1)

- [2].具有抗菌作用的碘络合物研究进展[J]. 石家庄学院学报 2015(06)

- [3].基于监督学习的蛋白质络合物抽取方法[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [4].钼胺络合物研发进展[J]. 中国钼业 2017(05)

- [5].黄铁矿吸附-还原金络合物的实验研究进展[J]. 地球与环境 2013(02)

- [6].三元催化转化器络合物溶解的试验研究[J]. 山东交通学院学报 2016(04)

- [7].壳寡糖及其溴络合物的抗菌活性研究[J]. 中国酿造 2015(07)

- [8].新型侧链含吡啶的三氯一茚锆络合物的合成[J]. 有机化学 2014(01)

- [9].引发剂用有机硼胺络合物的研究进展[J]. 粘接 2009(12)

- [10].三价铕荧光络合物与聚乙烯吡咯烷酮复合物研究[J]. 光谱学与光谱分析 2008(09)

- [11].镍络合物对丙烯酰胺可控聚合作用[J]. 大连工业大学学报 2015(05)

- [12].基于拓扑和生物特征的权重网络中络合物抽取[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [13].循环伏安法测定铁胺络合物还原强度[J]. 电化学 2011(01)

- [14].利用碳-氢活化形成环钯络合物实现的“双烷基化”反应[J]. 有机化学 2017(12)

- [15].四氟化硅-甲醇络合物裂解过程的模拟计算研究[J]. 精细与专用化学品 2017(03)

- [16].打孔塞入锌氨络合物对果树小叶病的治疗效果[J]. 安徽农业科学 2011(11)

- [17].口服补铁剂及多糖铁络合物的研究进展[J]. 微量元素与健康研究 2009(05)

- [18].浅析食品中乙二胺四乙酸二钠检测[J]. 福建分析测试 2013(03)

- [19].打孔塞入锌氨络合物对果树小叶病的治疗效果(英文)[J]. Plant Diseases and Pests 2011(02)

- [20].稀土铽络合物的制备及荧光性能的研究[J]. 山东工业技术 2018(10)

- [21].多功能化纳米材料络合物体外特异性结合和调控结肠癌细胞的研究[J]. 科技导报 2014(34)

- [22].稀土铽络合物在油墨中的应用性能[J]. 染料与染色 2012(01)

- [23].荷移络合物分光光度法测定头孢噻肟钠的研究[J]. 光谱实验室 2011(01)

- [24].1∶2金属偶氮络合物的合成、表征及光热性能[J]. 化学与生物工程 2014(11)

- [25].荷移络合物分光光度法测定头孢哌酮钠的研究[J]. 分析仪器 2012(05)

- [26].锰(Ⅱ)-邻菲罗啉络合物的电化学行为及应用[J]. 理化检验(化学分册) 2009(04)

- [27].新一代水性催干剂——双酮络合物的应用研究[J]. 上海涂料 2008(10)

- [28].铝二元络合物与三元络合物光吸收性质比较的实验研究[J]. 化工时刊 2015(11)

- [29].珠江口东北部地下水稀土元素的无机形态[J]. 水文地质工程地质 2013(06)

- [30].长流程反渗透系统的有机物、无机物及络合物污染分析[J]. 膜科学与技术 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f11433b45677eabc53e1ad2.html