# ZTi60合金微弧氧化工艺及其膜层腐蚀特性研究

### 论文摘要

ZTi60合金因其优异的综合性能,在舰船制造业中的应用量急剧增加,但钛合金与不锈钢配合使用时容易造成明显的电偶腐蚀。本文采用微弧氧化技术,对ZTi60合金微弧氧化工艺进行了大量的试验,优选出适合ZTi60合金的电解质溶液配方,并在其表面制备出相应的微弧氧化陶瓷膜层。采用扫面电子显微镜（SEM）观察并分析了所获膜层的表面和截面形貌,采用X-射线衍射仪（XRD）研究了膜层的相结构组成。分析了工艺参数对膜层的生长特性、微观组织形貌、相结构等的影响。通过对ZTi60合金微弧氧化膜层的极化曲线测量及Tafal斜率分析、交流阻抗测量及等效电路拟合,研究了其表面经过微弧氧化后自身的耐蚀性。通过3.5%NaCl溶液浸泡试验,研究了具有不同微弧氧化膜层的ZTi60合金与321不锈钢构成电偶对时不锈钢的腐蚀速率。通过标准电偶腐蚀试验,对比研究了与321不锈钢构成电偶对时,未经过微弧氧化处理的ZTi60合金和经过不同溶液微弧氧化处理的ZTi60合金的电偶腐蚀特性,测试了几种不同工艺条件下制备膜层的电偶电流和电偶电位。研究结果表明：ZTi60合金微弧氧化处理的比较理想的溶液组成有：（1）1-5号溶液：硅酸钠16g/L,六偏磷酸钠14g/L,柠檬酸钠2g/L（2）2-5号溶液：偏铝酸钠13g/L,六偏磷酸钠4g/L,氟化钠1g/LSEM照片显示,陶瓷膜层表面是由若干类似于“火山堆”状的微孔组成；经硅酸盐-磷酸盐复合溶液处理所获陶瓷膜层表面的微孔较大,粗糙度较大,致密性较差,而经铝酸盐-磷酸盐复合溶液处理所获陶瓷膜层表面的微孔较小,粗糙度较小,致密性较好；硅酸盐-磷酸盐复合溶液中所获得的膜层较铝酸盐-磷酸盐复合溶液中的厚。XRD分析得出,经硅酸盐-磷酸盐复合溶液微弧氧化后所获膜层主要由锐钛矿相Ti02构成,金红石相Ti02含量较少,经铝酸盐-磷酸盐复合溶液微弧氧化处理后所获膜层主要由Al2Ti05相组成。ZTi60合金表面获得微弧氧化膜层后,其腐蚀电位向正方向移动,阳极极化率增大,腐蚀电流减小,使得腐蚀速度减慢,从而使其自身的耐蚀性得到提高,并且经过1-5号溶液处理的ZTi60合金试样,其耐蚀性更好；ZTi60合金微弧氧化膜层在3.5%NaCl溶液中的腐蚀模型为均匀腐蚀。未经微弧氧化处理ZTi60合金与321不锈钢偶对时,不锈钢被严重腐蚀,腐蚀速度为大于4g/dm2, ZTi60合金经过微弧氧化之后,不锈钢腐蚀得到缓解,腐蚀速度明显减慢；相同参数条件下,经1-5号溶液处理ZTi60合金使得不锈钢的腐蚀较经2-5号溶液处理ZTi60合金使得不锈钢的腐蚀要慢,且在1-5号溶液中处理20min,终止电压为400V时,321不锈钢的腐蚀速度减小至1g/dm2。ZTi60合金经过微弧氧化之后,与321不锈钢构成电偶对时,平均电偶电流可减小三分之二,电偶电位几乎不变。经1-5号溶液微弧氧化处理的ZTi60合金,与321不锈钢偶接后,其电偶腐蚀等级可提高到A级。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与选题意义

- 1.1.1 钛及钛合金的特点与应用

- 1.1.2 钛合金的表面处理技术

- 1.1.3 论文选题的意义

- 1.2 微弧氧化技术

- 1.2.1 微弧氧化的基本原理

- 1.2.2 微弧氧化基本过程及特点

- 1.3 钛合金微弧氧化的国内外研究状况

- 1.3.1 国外研究状况

- 1.3.2 国内研究状况

- 1.4 本文研究的目的和主要内容

- 第二章 试验材料与研究方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 微弧氧化处理

- 2.2.1 试样准备

- 2.2.2 试验所用仪器设备

- 2.2.3 试验条件

- 2.3 膜层测试分析方法

- 2.3.1 微弧氧化膜层厚度测定

- 2.3.2 微弧氧化膜层组织形貌观察与相组成分析

- 2.3.3 粗糙度测定

- 2.3.4 微弧氧化膜层的电绝缘性检测

- 2.4 3.5%NaCl溶液浸泡试验

- 2.4.1 试样制备

- 2.4.2 试验所用仪器装置

- 2.4.3 试验条件

- 2.5 电化学腐蚀试验

- 2.5.1 试样制备

- 2.5.2 试验所用仪器装置

- 2.5.3 试验条件

- 2.5.4 开路电位及极化曲线测试

- 2.5.5 交流阻抗测试与分析

- 2.6 标准电偶腐蚀试验

- 2.6.1 试样制备

- 2.6.2 试验所用仪器设备

- 2.6.3 试验条件

- 第三章 ZTi60合金微弧氧化

- 3.1 ZTi60合金微弧氧化工艺研究

- 3.1.1 硅酸盐-磷酸盐复合溶液体系

- 3.1.2 铝酸盐-磷酸盐复合溶液体系

- 3.2 ZTi60合金微弧氧化实验现象及特点

- 3.3 膜层组织结构分析

- 3.3.1 膜层的表面形貌

- 3.3.2 膜层的截面形貌

- 3.3.3 膜层的相组成

- 3.4 影响膜层结构组成的因素

- 3.4.1 电解液种类对ZTi60合金微弧氧化膜层的影响

- 3.4.2 氧化时间对ZTi60钛合金微弧氧化膜层的影响

- 3.4.3 处理电压对钛合金微弧氧化膜层的影响

- 第四章 ZTi60合金微弧氧化膜层耐蚀性研究

- 4.1 ZTi60合金试样极化曲线测量及tafel分析

- 4.1.1 极化曲线

- 4.1.2 tafel斜率分析

- 4.2 ZTi60合金试样交流阻抗测量（EIS）

- 4.3 腐蚀物理模型建立——等效电路与拟合

- 第五章 电偶腐蚀试验研究

- 5.1 组合件浸泡腐蚀试验结果及分析

- 5.1.1 腐蚀前后各组偶对试样的宏观形貌比较

- 5.1.2 腐蚀速率评价

- 5.2 标准电偶腐蚀试验结果及分析

- 5.2.1 与321不锈钢偶对时的电偶电流和电位

- 5.2.2 同一体系溶液不同处理参数下的电偶电流和电偶电位

- 5.2.3 试样与321不锈钢偶对时电偶腐蚀等级评定结果

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f3231844c95ef773f91e45a.html