# 超细SiO2的表面改性研究

### 论文摘要

超细SiO2粉体,俗名白炭黑,是一种重要的无机粉体材料,在橡胶、塑料、涂料、陶瓷玻璃、造纸等诸多工业领域广泛应用。SiO2表面存在表面羟基,这些羟基具有化学吸附活性,遇水分子时形成氢键吸附,导致了超细SiO2粉体在有机介质中难于均匀分散,另外,沉淀法制备的SiO2凝胶中含有大量水分,干燥脱除过程中很容易形成巨大的毛细管压力,使孔结构坍塌而形成硬团聚。为改善应用性能,必须对其进行表面改性,研究开发经济有效的干燥工艺,以提高粉体与有机基体间的相容性。研究的创新点在于,针对目前研究中多使用SiO2粉体进行改性,影响改性效果且增加一次干燥时热能消耗的问题,采用超重力连续化设备制备的SiO2凝胶作为原料,分别用正丁醇恒沸蒸馏及乙醇溶剂置换预处理后,直接分散在有机改性溶剂中进行湿法改性,工艺简便,且产品疏水效果好。本文研究了超细SiO2凝胶的改性工艺条件,对传统生产工艺进行改进,提高改性效率并降低改性成本。本文研究的主要内容包括以下几个方面：1、开发市场需求量大的专用型产品。针对国内白炭黑市场需求的热点,集中力量突破几个品种。如硅橡胶、有机硅胶粘剂及高档涂料产品中使用的二甲基二氯硅烷（DMDCS）、六甲基二硅氮烷（HMDS）改性的白炭黑。2、采用正丁醇共沸蒸馏对制得的湿凝胶进行干燥,研究发现共沸蒸馏能极大的缩短醇水溶剂交换时间,较好的控制二氧化硅干燥脱水过程中的硬团聚,保护湿凝胶的原生结构,改善二氧化硅的产品性能,如增大BET比表面积、BJH孔容、吸油值等。3、设计单因素实验,在恒沸干燥SiO2湿凝胶后,分别使用DMDCS、HMDS改性SiO2,结果表明不同的改性溶剂对改性效果影响明显不同。随着反应时间和改性剂用量的增加,表面羟基数都呈减少的趋势,用滤饼直接改性所得样品外观疏松,产品吸油值普遍达到3以上,水在SiO2表面的接触角大于130°,两种改性剂都能获得极佳的疏水性能。4、采用醇洗置换SiO2湿凝胶中的水,并采用硅烷偶联剂A-151进行改性研究。颗粒分散状况有较大改善,最终确定改性工艺为：改性溶剂为乙醇,改性剂用量为绝干粉重的7.5%、改性时间2.5h。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 第二章 文献综述

- 2粉体简介'>2.1 超细SiO2粉体简介

- 2粉体性质'>2.1.1 超细SiO2粉体性质

- 2表面硅羟基结构'>2.1.2 超细SiO2表面硅羟基结构

- 2粉体的生产方法'>2.1.3 超细SiO2粉体的生产方法

- 2.1.4 国内外超细SiO2粉体的生产现状

- 2表面改性'>2.2 超细SiO2表面改性

- 2.2.1 改性剂

- 2.2.2 二氧化硅表面改性方法及机理

- 2的表面改性工艺'>2.2.3 超细SiO2的表面改性工艺

- 2的表征'>2.2.4 表面改性超细SiO2的表征

- 2粉体表面改性生产及研究现状'>2.2.5 国内外超细SiO2粉体表面改性生产及研究现状

- 2粉体的干燥方式'>2.3 超细SiO2粉体的干燥方式

- 2粉体的应用研究进展'>2.4 超细SiO2粉体的应用研究进展

- 2.5 本课题研究的目的和意义

- 2粉体的研究'>第三章 恒沸蒸馏干燥超细SiO2粉体的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 2凝胶的制备'>3.2.1 超细SiO2凝胶的制备

- 3.2.2 实验原料及药品

- 3.2.3 实验方法

- 3.2.4 样品的表征

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 TEM透射电镜分析

- 3.3.2 红外分析

- 3.3.3 BJH孔结构分析

- 3.3.4 热重-差热分析

- 3.3.5 粒径分布分析

- 3.3.6 不同干燥方式产品性能比较

- 3.4 共沸干燥机理分析

- 3.5 小结

- 2湿滤饼的改性'>第四章 恒沸蒸馏用于超细SiO2湿滤饼的改性

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料及药品

- 4.2.2 实验装置和仪器

- 4.2.3 实验方案

- 4.2.4 样品表征方法

- 4.3 实验结果与讨论

- 4.3.1 接触角和表面羟基数分析

- 4.3.2 透射电镜照片分析

- 4.3.3 粒径分布分析

- 4.3.4 红外光谱分析

- 4.3.5 BET比表面积及BJH孔结构分析

- 4.3.6 热重-差热分析

- 4.3.7 DMDCS改性溶剂、改性时间和改性剂用量对改性效果影响

- 4.3.8 HMDS改性溶剂、改性时间和改性剂用量对改性效果影响

- 4.4 实验结论

- 2的改性'>第五章 溶剂置换用于超细SiO2的改性

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验原料及药品

- 5.2.2 改性方法

- 5.2.3 偶联剂的水解方案

- 5.2.4 改性工艺流程

- 5.2.5 样品表征方法

- 5.3 实验结果与讨论

- 5.3.1 透射电镜分析

- 5.3.2 粒径分布分析

- 5.3.3 红外光谱分析

- 5.3.4 改性溶剂对改性效果影响

- 5.3.5 改性时间和改性剂用量对改性效果影响

- 5.4 实验结论

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f3e86d35b75ebec14f179d7.html