# 热等静压温度对14Cr纳米结构ODS铁素体钢显微组织及力学性能的影响

### 论文摘要

纳米结构ODS钢是具有优异的抗辐照抗氦脆性能和良好的高温强度,成为聚变堆第一壁主要的候选结构材料。纳米结构ODS钢优异的性能源于其特征性的微观结构,成分和制备工艺是影响其微观结构的关键因素,但对其机制仍缺乏深A.理解。本文以14Cr-ODS铁素体钢为研究对象,研究热等静压温度对微观结构和力学性能的影响,将为新一代高性能纳米结构ODS铁素体钢的研发提高基础数据。首先通过机械合金化法制备Fe-14Cr-2W-0.3Ti-0.3Y2O3（wt%）过饱和合金粉,然后在900℃和1200℃的进行热等静压成型。研究了两组热等静压温度制备的14Cr-ODS铁素体钢的显微组织和力学性能,得出如下结论：（1）利用热等静压技术在900℃和1200C对合金化粉进行热等静压,均制备出了致密度≥99%、具有超高密度、纳米尺寸析出相的纳米结构14Cr-ODS铁素体钢。（2）900℃HIP样品的显微组织主要为尺寸在50-100 nm的纳米级晶粒,以及少量的尺寸1-2μm的等轴晶组织；而1200℃HIP样品中主要为2μm的等轴晶粒,及少量尺寸100nm-200nm的超细晶粒。900℃ HIP样品的晶粒平均尺寸小于1200℃ HIP样品。（3）900℃及1200℃ HIP制备的14Cr-ODS铁素体钢中均含有富Y-Ti-O纳米团簇和Y2Ti2O7相。900℃ HIP样品中的纳米析出相密度为2.8×1023个/m3,平均尺寸为2.24nm；1200℃ HIP样品中的纳米析出相密度为4.2×1022个/m3,平均尺寸为3.62nm。在两组热等静压温度制备的14Cr-ODS铁素体钢中均发现在晶界上形成富Cr-Ti-O析出相。900*CHIP样品中富Cr-Ti-O相的密度为2.6×1020个/m3,平均尺寸为44 nm; 1200℃HIP样品中富Cr-Ti-O相的密度为6.5×10 19个/m3,平均尺寸为99 nm。（4）900℃ HIP样品的硬度为599 HV,略高于1200℃ HIP样品的580 HV。（5）900℃ HIP和1200℃ HIP样品在常温和高温下具有良好的拉伸性能。随着拉伸温度的提升,强度下降,韧性增强,其断裂机制由脆性断裂向准解理断裂转变。900℃ HIP样品在室温到700℃的抗拉强度均高于1200℃ HIP样品,其中前者在600℃和700℃的抗拉强度达到590 MPa和369 MPa。1200℃ HIP样品在室温到700℃的延伸率均高于900℃ HIP样品。14Cr-ODS铁素体钢晶粒尺寸减小,纳米析出相密度提高、尺寸减小有利于提高其抗拉强度,而随着晶粒尺寸增大,析出相密度降低、尺寸增大,有利于增加塑性变形能力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 核电发展概述

- 1.3 第一壁结构材料的发展

- 1.3.1 低活化铁素体/马氏体钢

- 1.3.2 氧化物弥散强化钢

- 1.4 纳米结构ODS钢的主要强化机制

- 1.4.1 抗氦胀原理

- 1.4.2 抗蠕变机理

- 1.4.3 弥散强化原理

- 1.5 纳米结构ODS钢的制备

- 1.5.1 纳米结构ODS钢的主要成分及其作用

- 1.5.2 纳米结构ODS钢的制备方法

- 1.6 机械合金化制备纳米结构ODS钢合金粉

- 1.6.1 机械合金化概况

- 1.6.2 机械合金化的影响因素

- 1.6.3 机械合金化的球磨机理

- 1.7 热等静压成型技术

- 1.7.1 热等静压技术的发展及优势

- 1.7.2 热等静压技术的应用

- 1.7.3 热等静压技术的工艺原理

- 1.8 本论文研究的目的及意义

- 第2章 实验方法

- 2.1 实验整体流程

- 2.2 材料制备工艺

- 2.2.1 原始粉末性质

- 2.2.2 成分设计思路

- 2.2.3 机械合金化

- 2.2.4 合金化粉末的热固体化

- 2.3 材料组织表征

- 2.3.1 X射线衍射分析

- 2.3.2 扫描电子显微镜（SEM）和能谱（EDS）分析

- 2.3.3 透射电子显微镜（TEM）分析

- 2.4 材料性能测试

- 2.4.1 密度测试

- 2.4.2 硬度测试

- 2.4.3 拉伸测试

- 第3章 热等静压温度对微观结构的影响

- 3.1 引言

- 3.2 粉末的机械合金化

- 3.2.1 粉末的形貌随球磨时间的变化

- 3.2.2 合金元素的固溶情况

- 3.3 热等静压后样品的致密度分析

- 3.4 显微组织分析

- 3.4.1 900℃热等静压样品的微观结构

- 3.4.2 1200℃热等静压样品的微观结构

- 3.5 热等静压温度对析出相的影响

- 3.5.1 900℃ HIP样品中析出相

- 3.5.2 1200℃ HIP样品中的析出相

- 3.5.3 两种温度下HIP样品中纳米析出相对比

- 3.6 本章小结

- 第4章 热等静压温度对力学性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 热等静压温度对维氏硬度的影响

- 4.3 热等静压温度对拉伸性能的影响

- 4.3.1 热等静压温度对抗拉强度及延伸率的影响

- 4.3.2 热等静压温度对断口形貌的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f4fe6c154c388f9ac8ed16a.html