# 三角网格细分曲面模型的NC刀轨生成算法及加工仿真研究与应用

### 论文摘要

本文针对目前三角域曲面模型NC刀轨生成算法和数控加工仿真技术的不足,着重研究三角网格细分曲面模型的索引机制、NC刀轨的计算与优化、仿真毛坯模型的创建、铣削刀具扫掠面求交等几个方面的问题。论文主要研究成果与创新之处如下:（1）通过对空间索引结构R*-tree原理的深入分析,论证其在离散数据对象索引方面的优越性和局限性,提出R*S-tree的构建理论方法,以结点MBR的外接球半径、增量及重叠度作为结点最优分裂评判指标,解决R*-tree结点MBR的优化指标不具备一般性的问题,提出调整新结点插入路径中上层结点MBR的强制重新插入算法,显著降低结点死区,提高查询效率,扩展R*-tree索引机制,实现离散数据适应性能力更广的R*S-tree索引机制,为三角网格细分曲面模型提供有效的索引结构;（2）基于R*S-tree提出动态空心球区域增长k近邻查询算法,有效地解决三角网格细分曲面模型三角面片顶点拓扑近邻查询问题;（3）基于空间聚类索引结构R*S-tree组织三角网格细分曲面模型,根据刀轨截面与R*S-tree各层索引结点MBR的位置关系,进行深度优先遍历R*S-tree,快速获取与刀轨截面相交数据结点中的三角面片,以加快刀触点求解速度,并根据工件局部型面微分几何性质确定刀位点,经排序和优化生成刀轨,实现三角网格细分曲面模型的数控加工;（4）采用三角离散网格进行毛坯模型的建立,研究三种铣削刀具铣削形成的扫掠面,根据毛坯模型的离散网格节点与铣削刀具扫掠面的求交获取各节点的最低位置,利用可视化工具VTK通过不断更新各节点的最低位置实现铣削加工仿真过程,检验生成刀轨的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 基于三角域曲面的工件几何模型表示

- 1.2.2 三角域曲面模型数控加工刀轨生成研究现状

- 1.2.3 数控加工仿真研究现状

- 1.3 存在问题

- 1.4 本文的研究内容

- 第二章 三角网格曲面模型动态空间索引结构的实现

- *-tree作为离散空间数据对象空间索引结构的可行性研究'>2.1 R*-tree作为离散空间数据对象空间索引结构的可行性研究

- *-tree的相关概念'>2.1.1 R*-tree的相关概念

- *-tree作为离散空间数据对象索引结构的优越性'>2.1.2 R*-tree作为离散空间数据对象索引结构的优越性

- *-tree作为离散空间数据对象索引结构的局限性'>2.1.3 R*-tree作为离散空间数据对象索引结构的局限性

- *S-tree索引结构及构造算法研究'>2.2 离散空间数据对象R*S-tree索引结构及构造算法研究

- *S-tree构建原理'>2.2.1 离散空间数据对象R*S-tree构建原理

- 2.2.2 选择子树算法描述

- 2.2.3 四维聚类分簇算法描述

- *S-tree结点MBR调整'>2.2.4 R*S-tree结点MBR调整

- *S-tree结点插入算法描述'>2.2.5 R*S-tree结点插入算法描述

- 2.2.6 算法复杂度分析

- *S-tree整体结构设计'>2.2.7 离散空间数据对象R*S-tree整体结构设计

- *S-tree与R*-tree比较'>2.3 R*S-tree与R*-tree比较

- 2.3.1 建树时间及结点重合区比较

- *S-tree与R*-tree复杂数据适应能力比较'>2.3.2 R*S-tree与R*-tree复杂数据适应能力比较

- *S-tree空间索引结构的建立'>2.4 三角网格曲面模型R*S-tree空间索引结构的建立

- *s-tree的k近邻三角网格顶点查询算法研究'>2.5 基于R*s-tree的k近邻三角网格顶点查询算法研究

- 2.5.1 相关概念

- 2.5.2 动态空心球区域增长算法描述

- *S-tree动态空心球区域增长范围查询算法'>2.5.3 R*S-tree动态空心球区域增长范围查询算法

- 2.5.4 算法复杂度分析

- 2.5.5 应用实例

- 2.6 本章小结

- 第三章 三角网格细分曲面模型NC刀轨生成算法研究

- 3.1 LOOP细分算法

- 3.1.1 LOOP细分算法

- 3.1.2 扩展的LOOP细分算法

- 3.2 走刀方式选择

- 3.2.1 多种走刀方式介绍

- 3.2.2 走刀方式选择

- 3.3 切削行距确定

- 3.4 刀具轨迹计算流程

- 3.5 刀触点计算

- 3.5.1 刀轨截面与结点MBR位置关系判断

- 3.5.2 刀轨截面与三角面片位置关系判断及求交

- 3.6 刀触点排序

- 3.6.1 最小生成树排序实现过程

- 3.7 刀触点优化

- 3.8 刀位点确定

- 3.8.1 刀触点处法向矢量计算

- 3.8.2 刀位点计算

- 3.9 实例

- 3.10 本章小结

- 第四章 基于VTK数控加工仿真关键技术研究

- 4.1 毛坯体模型三角离散网格化

- 4.1.1 几何建模方法

- 4.1.2 三角离散网格化毛坯体模型

- 4.2 刀具扫掠面计算

- 4.2.1 球头铣刀铣削节点最低位置求解

- 4.2.2 平头铣刀节点最低位置求解

- 4.2.3 环形铣刀节点最低位置求解

- 4.3 可视化工具VTK

- 4.3.1 VTK的可视化模型

- 4.3.2 VTK的图像模型

- 4.3.3 应用 VTK进行三维数据可视化流程

- 4.4 基于VTK加工仿真的设计与实现

- 4.4.1 基于VTK加工仿真设计流程

- 4.4.2 基于VTK加工仿真的可视化实现

- 4.5 应用实例

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间公开发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].如何利用财务软件编制集团公司合并报表——以用友NC系统为例[J]. 当代会计 2019(24)

- [2].NC系裸小鼠的饲育及其在人脑胶质瘤研究中的应用[J]. 苏州大学学报(医学版) 2010(02)

- [3].NC方案治疗40例转移性乳腺癌的观察分析[J]. 中国医药导报 2010(19)

- [4].渐开线花键的参数化设计及NC加工[J]. 工具技术 2008(07)

- [5].精密NC车床主轴箱安装过程分析[J]. 轻工科技 2016(01)

- [6].整体叶轮五轴加工NC程序的自动生成及优化[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(10)

- [7].电极设计与NC加工经验总结[J]. 模具制造 2012(07)

- [8].高档数控系统NC模块设计[J]. 微计算机信息 2011(05)

- [9].NC在医院信息管理系统中的应用研究[J]. 信息与电脑(理论版) 2009(14)

- [10].基于NC系统的企业财务管理需求研究[J]. 现代商业 2016(25)

- [11].从原燃料分析入手指导NC型燃烧器操作两例[J]. 水泥工程 2016(04)

- [12].一种开放式数控系统NC代码解释器设计与实现[J]. 组合机床与自动化加工技术 2010(02)

- [13].基于NC加工的金属原型快速制造工艺策略[J]. 机械设计与制造 2009(04)

- [14].轴承端盖零件的参数化系统设计及NC加工仿真[J]. 现代电子技术 2015(21)

- [15].诺威克隆NC活性染料的应用性能[J]. 印染 2009(06)

- [16].探索NC技术在电子政务系统中的应用[J]. 机电技术 2008(01)

- [17].企业实践对中职学校会计教学改革的启示——红星美凯龙建设事业中心财务部NC项目上线实践报告[J]. 职教通讯 2015(12)

- [18].财务信息化建设推进精细化管理——浅谈用友NC财务系统的使用[J]. 国际商务财会 2012(05)

- [19].CAD/CAM及NC加工技术理实一体化教学研讨[J]. 新技术新工艺 2012(04)

- [20].复杂自由曲面NC加工自适应刀具轨迹规划[J]. 机床与液压 2011(19)

- [21].用友NC财务软件的应用[J]. 科技广场 2017(05)

- [22].NC数控编程与绿色节能制造研究[J]. 交通节能与环保 2011(01)

- [23].对NC加工刀具轨迹中加工误差的探讨[J]. 中国科技信息 2008(24)

- [24].典型数控系统NC编程的对比研究[J]. 科学大众 2009(03)

- [25].数控车削仿真系统NC程序编译器的研究与开发[J]. 井冈山学院学报 2009(01)

- [26].基于逆向工程的曲面零件重构及NC加工[J]. 机械工程与自动化 2010(05)

- [27].宏指令在NC车削编程中的应用[J]. 一重技术 2008(01)

- [28].快速编程NC模板的开发与应用[J]. 成组技术与生产现代化 2008(02)

- [29].论用友NC对企业产品服务供应链的优化——以东轻公司用友NC为例[J]. 哈尔滨学院学报 2018(08)

- [30].投影寻踪与NC模型在岩爆倾向性研究中的应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f5427a9b3e6b92de9c0ecfc.html