# 合缸300MW机组通流改造技术应用效果评价

### 论文摘要

汽轮机通流部分的损失严重影响其效率,本文对此进行了详细的分析,为优化汽轮机通流部分指明了方向,进而论述了汽轮机通流改造的基本原理和所采用的先进技术。张家口发电厂4号机组是东方汽轮机有限公司早期制造的300MW机组,由于当时的设计和加工技术很不完善,本文针对张家口发电厂4号机组存在的问题,分析了三种改造方案的可行性和改造后的经济性,找到最佳的优化方案。改造后对机组进行了性能试验和环境影响评估,结果表明无论经济效益方面还是环境影响方面都有大的改观。实验结果表明,改造后机组热耗虽然没有达到改造前保证值,但改造后热耗明显降低,对试验值修正后热耗较改造前下降了365.21kJ/(kW·h)；高、中、低压缸效率达到保证值,高压缸提高了2.49%；机组的供电煤耗大幅下降,供电煤耗较改造前下降约18.62g/(kW·h),按照煤价490元/吨计算,每年的节能利润为1459.8万元；并且机组额定出力从原来的300MW提高到了330MW,提高了机组的净利润。综上所述,通过通流部分改造,降低了机组热耗,提高了缸效率,增加了机组出力,取得了较显著的经济效益。改造后对环境影响进行了评估,结果显示烟尘和SO2排放量均有所降低,每年将减少烟尘排放量21t/a,减少S02排放量257.93t/a。因此,张家口发电厂会逐渐对其它机组进行通流改造。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 本论文的研究背景及意义

- 1.2 国内外的研究现状

- 1.2.1 国外通流部分改造的状况

- 1.2.2 国内通流部分改造的状况

- 1.2.3 国内外通流部分改造取得的经验

- 1.3 本论文的研究内容及方法

- 第2章 汽轮机组通流部分改造技术研究

- 2.1 通流损失分析,探寻通流改造的方向

- 2.1.1 级内损失分析

- 2.1.2 级外损失分析

- 2.2 汽轮机通流部分改造技术措施及效果分析

- 2.2.1 调节级动静叶采用新叶型,喷嘴组采用子午面收缩静叶栅

- 2.2.2 静叶采用高效"后加载"叶型

- 2.2.3 弯扭联合全三维成型叶片

- 2.2.4 高中压缸动叶采用自带冠整圈联接

- 2.2.5 光滑的通道子午面

- 2.2.6 自带围带设计

- 2.2.7 低压部分适当提高根径,提高速比

- 2.3 本章小结

- 第3章 张家口发电厂4号汽轮机通流部分改造

- 3.1 机组概况

- 3.2 机组存在问题

- 3.2.1 机组目前存在问题

- 3.2.2 机组原设计存在问题

- 3.3 汽轮机通流改造的原则

- 3.4 汽轮机通流改造的总体目标和效果

- 3.5 汽轮机通流部分改造方案研究

- 3.5.1 拟制定的改造方案

- 3.5.2 几种方案的比较

- 3.5.3 改造方案确定

- 3.6 具体改造优化措施

- 3.6.1 高压通流部分优化

- 3.6.2 中压通流部分优化

- 3.6.3 低压通流部分优化

- 3.6.4 改造采用的先进技术措施

- 3.7 本章小结

- 第4章 汽轮机组通流部分改造后性能试验

- 4.1 改造后主要技术参数

- 4.2 试验目的

- 4.3 试验标准

- 4.4 试验测点布置

- 4.5 试验用仪器仪表及测量方法

- 4.6 试验方法

- 4.7 试验概况

- 4.8 试验计算方法

- 4.9 试验结果及分析

- 4.9.1 改造后效率评价

- 4.9.2 改造后机组特性分析

- 4.10 本章小结

- 第5章 通流部分改造投资评估

- 5.1 工程总投资

- 5.2 经济效益分析

- 5.2.1 改造前后对比试验

- 5.2.2 效益评价

- 5.3 环境影响分析

- 5.3.1 清洁生产

- 5.3.2 改造后全厂烟气污染物排放量改善情况

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f6886a5da8466911df59f4b.html