# 种子放大全光纤掺Tm3+光纤激光器

### 论文摘要

二极管激光器泵浦的2μm波段的激光在激光测距、激光遥感、激光成像、光电对抗、医学诊断和治疗、科学仪器、材料处理等领域已显示出越来越广泛的应用前景。全光纤化掺Tm3+光纤激光器及放大器是提供2μm波段高功率激光输出的最佳光源,光纤光栅的窄带宽波长选择特性使光纤激光器及放大器性能更加稳定,输出功率高,波长稳定且线宽窄。本文从理论和实验两方面对全光纤掺Tm3+光纤激光器及放大器进行了研究。理论上,对单模光纤光栅的反射谱进行了模拟。从耦合模理论出发,对正弦折射率调制和矩形折射率调制两种情况下的单模光纤光栅反射谱分别进行数值模拟。对于正弦折射率调制的光纤光栅,分析了折射率调制深度和光纤光栅长度对光纤光栅峰值反射率和光纤光栅反射带宽的影响;对于矩形折射率调制的光纤光栅,分析了占空比对反射谱的影响。实验上,进行了全光纤单模和多模掺Tm3+光纤激光器（种子光激光器）实验和全光纤种子放大掺Tm3+光纤激光器实验。种子光激光器实验得到多模激光最大输出功率39.4W,斜率效率34%,高功率运行时线宽小于2nm;单模1.94μm波长处的最大输出功率20.2W,斜率效率49.3%,线宽小于1nm,验证了光纤光栅的波长选择作用。光纤放大器实验获得了1.94μm处30.6W的单模激光输出,增益8.62dB,斜率效率39.1%,线宽小于1nm。光纤放大器能够很好地保持种子光的光谱特性。最后,指出了本论文中种子放大全光纤掺Tm3+光纤激光器存在的问题及改进措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 包层泵浦光纤激光器的原理及结构

- 1.2.1 双包层光纤（DCF）

- 1.2.2 大模场面积双包层光纤（LMA）

- 1.2.3 光子晶体光纤（PCF）

- 1.2.4 光纤激光器的基本结构

- 1.3 光纤光栅

- 3+光纤激光器发展现状'>1.4 掺Tm3+光纤激光器发展现状

- 3+光纤放大器发展现状'>1.5 掺Tm3+光纤放大器发展现状

- 1.6 本论文的工作

- 第2章 光纤布拉格光栅基本理论

- 2.1 光纤光栅简介

- 2.2 单模光纤光栅的耦合模理论

- 2.3 单模均匀光纤光栅的耦合模分析

- 2.3.1 正弦折射率调制型FBG的耦合模分析

- 2.3.2 矩形折射率调制型FBG的耦合模分析

- 2.4 本章小结

- 3+光纤激光器实验研究'>第3章 全光纤掺Tm3+光纤激光器实验研究

- 3+光纤激光器实验研究'>3.1 LD泵浦多模全光纤掺Tm3+光纤激光器实验研究

- 3.1.1 实验装置

- 3.1.2 熔接及光纤端面处理

- 3.1.3 实验结果

- 3.1.4 全光纤激光器与以二色片做腔镜的光纤激光器对比实验

- 3+光纤激光器实验研究'>3.2 LD泵浦单模全光纤掺Tm3+光纤激光器实验研究

- 3.2.1 实验装置

- 3.2.2 实验结果

- 3.3 本章小结

- 第4章 种子放大实验研究

- 3+光纤激光器'>4.1 全光纤结构种子放大掺Tm3+光纤激光器

- 4.1.1 实验装置

- 4.1.2 实验结果

- 3+光纤激光器'>4.2 泵浦光聚焦耦合结构种子放大掺Tm3+光纤激光器

- 4.2.1 实验装置

- 4.2.2 实验结果

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].国际儿童青少年体力活动建成环境研究的特征、历程与热点——基于ISI Web of Science~(TM)等数据库的文献计量研究[J]. 天津体育学院学报 2020(02)

- [2].Boston Resolution~(TM)止血夹在消化内镜治疗中的应用[J]. 中国医疗器械信息 2020(06)

- [3].基于TM影像的广州市主城区城市绿地的提取和分析[J]. 测绘与空间地理信息 2020(06)

- [4].四层介质平板波导中TM波的矩阵形式及其模式本征方程[J]. 上饶师范学院学报 2015(06)

- [5].基于TM数据的北京市植被覆盖度反演及分析[J]. 科技与企业 2016(04)

- [6].ONE Championship~(TM)冠军赛马尼拉战 号令天下[J]. 拳击与格斗 2017(01)

- [7].恐龙化石风化效应的TM耦合分析研究[J]. 山东国土资源 2015(10)

- [8].高功率微波TM_(01)模式移相器[J]. 国防科技大学学报 2015(02)

- [9].基于TM影像的乌梁素海叶绿素a浓度反演[J]. 环境工程 2015(06)

- [10].基于TM图像的黄冈市耕地非农化时空变化特征与驱动力分析[J]. 湖北农业科学 2015(18)

- [11].基于TM影像的长乐市植被覆盖度变化研究[J]. 遥感信息 2013(06)

- [12].基于TM景洪橡胶林生物量反演研究[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2013(S1)

- [13].基于TM软件高压真空断路器尺寸链的分析[J]. 新技术新工艺 2014(03)

- [14].TM_(11)模对高功率盒形窗次级电子倍增效应影响的研究[J]. 真空电子技术 2014(04)

- [15].利用TM影像和偏最小二乘回归方法估测三峡库区森林蓄积量[J]. 北京林业大学学报 2013(03)

- [16].基于TM影像自动获取冲洪积扇信息模型研究[J]. 铁道工程学报 2012(03)

- [17].TM影像的变化检测方法探究[J]. 测绘科学 2012(04)

- [18].基于TM影像的克钦湖叶绿素a浓度反演[J]. 农业环境科学学报 2012(12)

- [19].矩形波导中TM波传输特性及截面尺寸设计研究[J]. 激光杂志 2012(06)

- [20].基于TM影像的农田防护林信息提取研究[J]. 农业系统科学与综合研究 2011(01)

- [21].利用地形图对TM遥感影像进行几何精校正的方法研究[J]. 北京测绘 2010(02)

- [22].基于TM数据的西南岩溶区石漠化调查研究[J]. 气象研究与应用 2010(03)

- [23].植被指数与地表温度定量关系遥感分析——以北京市TM数据为例[J]. 国土资源遥感 2010(04)

- [24].圆波导耦合TM_(01)模旋转关节仿真设计[J]. 现代电子技术 2008(05)

- [25].高功率微波TM_(0n)混合模式转换方法[J]. 强激光与粒子束 2016(12)

- [26].仪纶~(TM)针织物染色工艺研究[J]. 国际纺织导报 2016(11)

- [27].TM影像的青岛市城市热岛效应的研究[J]. 价值工程 2016(02)

- [28].助力能效升级——艾默生环境优化技术谷轮涡旋~(TM)变频压缩机商用系列全新上市[J]. 供热制冷 2015(05)

- [29].基于随机森林的大姚县TM遥感影像分类研究[J]. 林业调查规划 2014(02)

- [30].阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征并冠心病患者血浆TM的测定[J]. 中国临床新医学 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f789169ff6131c51610d815.html