# 基于USB2.0 DMB-TH移动数字电视接收系统的研究

### 论文摘要

近年来,电视数字化的发展十分迅速,世界上已有许多国家计划在2015年前后,关闭模拟电视的播出,全面进入数字电视时代。数字电视主要分为卫星数字电视、有线数字电视和地面数字电视。而地面数字电视,由于传输环境恶劣,频谱资源有限,加上其他方面的因素,世界各国都非常重视其标准的制定及相关的知识产权问题,我国于2007年8月正式实施自主开发的国家地面数字电视广播DMB-TH（地面数字多媒体电视/手持广播）标准。由于我国幅员辽阔,有线电视的用户主要集中在城市。一方面,对于有线电视无法覆盖到的大部分地区,地面数字电视则可以大大改善它们的电视接收情况。另一方面,地面数字电视又可以为城市用户提供前所未有的移动电视服务,使人们可以随时随地的收看数字电视。因此,基于DMB-TH的便携产品的研究成为未来数字电视技术及产业发展的热点,市场潜力巨大。本文所研究的基于国标DMB-TH的USB2.0移动数字电视接收系统可实现笔记本电脑、台式PC等带USB接口的数字终端对数字电视的接收。系统硬件主要由低功耗的THOMSON高频头,高可靠性的凌讯DMB-TH专用信道解调芯片,功能强大的FPGA和高性价比的Cypress USB控制芯片组成,实现对TS码流的控制接收和实时传输。系统的研究重点放在高速传输通道的逻辑设计,USB数据传输原理,基于Keil C语言的USB接口芯片的固件程序设计以及VC++平台上的应用程序开发设计上。同时,本文还介绍了DMB-TH的核心技术和性能优势,描述了USB系统的软件架构和系统原理,给出实验仿真图形和接收数据的分析。最后,针对本设计中的不足,提出了需要改进和完善之处。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.2.1 国内外数字电视发展现状

- 1.2.2 USB移动数字电视接收系统的发展现状

- 1.3 论文主要研究内容

- 第2章 地面数字电视广播标准

- 2.1 浅析DTTB国外标准

- 2.2 中国DMB-TH传输方案

- 2.2.1 DMB-TH系统结构

- 2.2.2 系统的技术特点

- 2.2.3 系统的性能优势

- 2.3 本章小结

- 第3章 USB数字电视接收系统的基本原理

- 3.1 TS码流介绍

- 3.1.1 TS码流系统层规范

- 3.1.2 TS码流的包结构

- 3.1.3 数字电视码流的监测标准

- 3.2 USB技术概述

- 3.2.1 USB总线的优点

- 3.2.2 USB通信模型

- 3.2.3 USB设备总线列举

- 3.3 Verilog HDL语言简介

- 3.4 本章小结

- 第4章 系统设计方案

- 4.1 硬件的选择

- 4.1.1 高频头

- 4.1.2 信道解调器

- 4.1.3 USB接口芯片

- 4.1.4 FPGA的选择

- 4.2 传输控制模块设计

- 4.2.1 前端输出接口

- 4.2.2 FX2LP的设置

- 4.2.3 FPGA的设计与仿真

- 4.3 系统软件体系结构

- 4.4 本章小结

- 第5章 系统软件设计

- 5.1 固件程序设计

- 5.1.1 固件程序框架

- 5.1.2 描述符表模块

- 5.1.3 SLAVE FIFO配置模块

- 5.1.4 固件程序的加载

- 5.2 驱动程序设计

- 5.3 GPD与应用程序的接口

- 5.4 测试结果分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 论文总结

- 6.2 下一步可开展的工作

- 附件 固件程序中主要寄存器的说明

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].四川广电局推进移动数字电视清理整顿工作[J]. 中国有线电视 2019(07)

- [2].关于移动数字电视技术及应用探讨[J]. 电视指南 2017(19)

- [3].移动数字电视技术器其应用研究[J]. 西部广播电视 2017(05)

- [4].浅析移动数字电视技术及其应用[J]. 中国新通信 2016(07)

- [5].浅议公交移动数字电视发展现状[J]. 内蒙古教育(职教版) 2015(03)

- [6].移动数字电视及其应用分析[J]. 中国有线电视 2015(06)

- [7].试论移动数字电视技术及应用[J]. 电子技术与软件工程 2014(20)

- [8].移动数字电视的栏目设置[J]. 艺术科技 2013(03)

- [9].移动数字电视标准综述[J]. 硅谷 2011(19)

- [10].东莞正式开通移动数字电视业务[J]. 广播与电视技术 2010(05)

- [11].论移动数字电视的发展对策[J]. 现代视听 2010(S1)

- [12].移动数字电视比拼之析[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2009(22)

- [13].新科新移动数字电视掀起视听风暴[J]. TWICE消费电子商讯 2008(Z2)

- [14].移动数字电视全功能产品现身[J]. TWICE消费电子商讯 2008(22)

- [15].关于开展移动数字电视项目的分析[J]. 科技创业家 2012(22)

- [16].移动数字电视综合覆盖方案[J]. 广播电视信息 2009(10)

- [17].公交车移动数字电视的优势分析[J]. 科技风 2009(11)

- [18].大事[J]. 中国计算机用户 2008(13)

- [19].摩威科技研发出移动数字电视芯片MV6600[J]. 半导体信息 2008(04)

- [20].开创个人多媒体娱乐终端时代 创维手持移动数字电视批量上市[J]. 家用电器 2008(08)

- [21].移动数字电视发射技术浅论[J]. 西部广播电视 2019(11)

- [22].青岛电视台大力推动移动数字电视产业化发展[J]. 电视工程 2011(02)

- [23].长虹手持移动数字电视7月面市[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2008(13)

- [24].2012年为车载CMMB高速发展期 攻坚关键技术提升互动业务提供[J]. 通信世界 2012(14)

- [25].思亚诺携手中国移动数字电视企业[J]. 电信工程技术与标准化 2009(02)

- [26].思亚诺推出第二代移动数字电视天线芯片SMS8022[J]. 电视技术 2008(03)

- [27].补点器在杭州移动数字电视单频网中的应用[J]. 电视工程 2008(03)

- [28].我们的小世界[J]. 时尚北京 2009(09)

- [29].思亚诺与LIFIA合作建设阿根廷移动数字电视项目[J]. 电信科学 2012(03)

- [30].永福观察[J]. 当代汽车 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f91a28c474685e82a68c918.html