# 电线路污闪事故的发生及防护

（广东电网有限责任公司茂名供电局525000）

摘要:随着经济的不断发展，环境污染现象越发严重，因此由于环境问题的突出和技术手段的不足，污闪现象一度成为电网安全的重大问题。因此，探索如何降低输电线路中污闪事故成为人们关注的问题。本文首先分析了污闪事故发生的原因，接着针对产生的原因提出了一系列污闪防护的措施，以求最大化地缓解污闪现象的影响。

关键词:电网安全；污闪；防护

1引言

污闪事故的产生与环境的好坏息息相关，随着我国经济社会的快速发展，环境问题也愈发突出。由于输电线路长时间暴露在室外环境中，空气中污染物会附着在输电线路。一旦遇上恶劣天气，如雨、雪、雾和冰霜等天气时，污染物的导电性能就会提高，降低输电线路的绝缘性能，容易引发输电线路事故。污闪事故带来的危害是极其严重的。当出现多条线路的污闪故障时，区域大面积的供电会中断，这样给事故检修工作带来极大的困难。线路污闪事故频发，不但严重影响了电网建设的可靠性与稳定性，更是给行业以及当地企业带来了巨大的经济损失。为了进一步提升输电线路的防污闪效果，首先分析线路污闪事故的原因以及其特点，再提出合理的建议。

2电线路污闪事故的发生原因

电线路污闪事故的发生因素是具有多方面的，但主要归结于以下几个方面:

2.1爬电比距选取不当

不合适的爬电比距往往是引起污闪事故频发的主要原因。合适的爬电比距对输电线路的正常运行有重要的保障。然而，许多输电线路的设计对地区电路发展可能会带来的污染问题缺乏考虑，因此许多输电线路的爬电比距设计偏低，就容易导致污闪事故频频发生。

2.2大气中的污染物质

大气中的污染物质也是诱导污闪事故频发的重要因素。大气中的污染成分极为复杂，包括尘埃、工业废气、挥发的农药等，这些污染物质附着在输电线路表面之后就会形成附着层。当遇上糟糕的天气时，附着层中的电解质溶解、电离在水分中，使得附着层转化为导电膜，不仅降低输电线路的绝缘性能，也会使得污闪事故的频发。

2.3气候潮湿

气候潮湿也是污闪事故频繁发生的原因之一。大雾、雨雪等潮湿的气象条件是污闪事故发生的前提。污染物质与潮湿的空气作用导致绝缘因子的绝缘性降低，使得输电线路发生污闪现象，严重影响电能的正常传输，给人们的生产生活造成很大的影响。

2.4绝缘子的抗腐蚀能力较差

在输电线路中，绝缘子必须具备良好的绝缘性。但是现在环境问题逐渐恶化迅速，空气中的污染物质也迅速增加。附着在线路装置上的污染物大多具有腐蚀性，将对设备造成一定的侵蚀，导致设备绝缘层老化，使得绝缘子的抗腐蚀能力难以抵挡大气污染物的腐蚀，从而绝缘性能大大降低。如此一来，大规模的污闪事故就会频繁发生，给电力系统造成严重损害。

2.5温度的变化

温度对污闪事故的影响指的是绝缘装置表面温度和环境温度的温度差的影响。污闪现象通常发生在环境湿度大的早晨。这时环境温度的逐步回升，而绝缘装置自身由于热特性的原因，温度回升速度比环境慢，因此出现了绝缘装置温度比环境温度低的情况。随着该温度差的变化，使得绝缘装置附着层的湿润过程、速度表现出巨大的差异，对绝缘装置的防污闪性能造成很大影响。如果此时周边环境中潮湿，绝缘装置被湿润的程度也会加快，防污闪的能力也变低。除此之外，逆温现象对于绝缘设备污闪性能的影响也不能忽视。地表上空的大气发生气温随着高度的增加而升高的现象称为逆温现象。逆温现象像一张被子一样,覆盖在地表上空，使得污染物难以扩散和稀释，在冬季时逆温现象更为明显。当出现逆温现象时，靠近地表污染物难以扩散,一旦温度较大幅度下降，就对输电线路的绝缘装置构成了很大危害，增加了输电线路发生污闪现象的概率。

3电线路污闪事故的防护

经过上述的分析，我们得出了污闪事故的发生原由，因此在人为可控的情况下提出了以下几点防护措施:

3.1调整爬距

合理地调整爬距是输电线路防污闪事故的重要举措之一。当然,不能盲目地调整爬距，应该制订相应的区域污染调查计划，进行爬距调整过程前需要明确污闪等级与爬距之间的关系。当发现输电线路的爬距与气候环境的污然等级不相符时，及时调整输电线路的爬电比距。按照污染区域程度的不同来合理安排线路绝缘性处理，应对日益严重的环境污染问题，降低污闪事故的发生概率。

3.2调整工艺与技术方法

3.2.1复合型绝缘子的使用

复合绝缘子具有细长的形状且具有较大的绝缘系数的特点，同时其表面的硅橡胶具有较强的防污闪能力，因此可以有效降低污闪事故的发生。近些年来，复合绝缘子的合理设计与应用，使污闪的问题出现频率有所下降。

3.2.2RTV材料的使用

RTV的中文名称是室温硫化硅橡胶，这是一种新型的材料。该材料表面张力极小，当水分附着在材料表面时会凝聚为水珠脱落下来。涂抹过室温硫化硅橡胶的输电线路、设备表面的水体附着情况将明显减少。这样将会导致污染物质无法得到充分的湿润导致附着层无法产生充足的电解质转变为电导层，进而降低污染物对线路装置绝缘性的影响。此外，室温硫化硅橡胶中的硅氧烷将逐步发生迁移,它讲在材料表面形成保护层，有效降低污染物质对设备的侵蚀。因此，绝缘子表面涂抹室温硫化硅橡胶，能够大大增强输电线路的耐污性能，从根源上减少污闪问题。

3.3科学设计输变电线路

当出现绝缘子的选用不当、线路周围的环境资料完整性不足等问题时，输变电线路产生污闪现象。因此，在对输变电路进行设计时，应尽量远取远离污染严重的区域。这就要求设计者在保证方案经济性和可行性的前提下科学设计输电线路时，线路要尽最大可能远离煤矿和化工等污染严重区域。与此同时，设计者应全面的了解当地环境、地区污染程度等情况，对有可能产生的不良影响进行预估，避免设计线路和相关区域进行交叉跨越时出现的问题。

3.4制定合理的线路巡视、检修方案

管理人员在制定线路巡视和检修方案时，值得需要注意以下几个方面:

一.依据大气的污染实际状况将污染区域科学划分。也就是说在制定巡视线路时，应当制订相对应的防污闪级别，有针对性地采取防污闪措施，实现人力资源合理配置；

二.制订合理的线路巡视、检修方案。对线路要进行定时的巡视,了解线路的污染状况，及时清理线路装置上的污染物，减少输电线路发生污闪事故的概率；

三.应用新生技术对线路进行动态监控。在监控到故障可能发生是及时做出应对，预防污闪事故的发生。

3.5建立健全的管理机制

除了以上的污闪防护措施外，在输电线路设备的运行过程中，作为电力部门应不断完善污闪防治系统、构建健全的防污闪管理机制，通过确立明确的奖惩、追责机制等，让污闪防治工作有高效且稳定地进行。

4结语

综上所述，在现代的电力系统输电线路装置中，污闪防治工作具有以下几个特点:复杂性强、工作量大和维护周期长。在实际的防污闪工作中，电力部门应当积极了解常见污闪现象产生原因和机理，掌握不同污闪防治措施的优缺点和他们的应用范围。电力部门还得根据其他输电线路在实际运行中整理出的各种数据和积累的防护经验，建立更加健全的设计、管理、维护体系，并从各个方面尽最大可能地防止污闪事故的发生，提升电力系统运行的安全性和可靠性，维护广大人民的生命财产安全。

参考文献：

[1]张华.输变电设备污闪分析及防范措施探究[J].企业技术开发,2014,33(23):91-92.

[2]徐硕,王树军,鲁杰.220kV输电线路防污闪技术研究[J].电气时代,2017(05):72-73.

[3]向世聪.输电线路污闪原因分析及防护措施[J].中国战略新兴产业,2018(04):200.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f95f5d5ef898b87249fd012.html