# 碾压混凝土双K断裂参数研究

### 论文摘要

混凝土作为一种多相复合材料,受其各组成部分的物理特性、结合面的特性和应力状态等多方面因素的影响,破坏机理非常复杂,使得其断裂机理的研究具有很大的困难。但是混凝土在工程建筑中得到广泛使用,因此,混凝土断裂理论的研究具有重要的现实意义与工程价值。本文利用断裂试验研究试件尺寸和缝高比a0/h及龄期对双K断裂参数即起裂断裂韧度KICini、失稳断裂韧度KICun的影响规律及其尺寸效应。论文中分别采用不同尺寸和不同缝高比的试件进行了多组断裂试验,并对试验数据进行了认真分析和处理。经过多组试验数据的处理和分析,作者得到如下的一些结论,其中一些与以往的结论有所不同：1、采用不同尺寸的混凝土以及碾压混凝土试件,研究试件尺寸对混凝土双K断裂参数的影响。结果表明,随着试件尺寸的增大,起裂断裂韧度KICini和失稳断裂韧度KICun均有所增加,具有尺寸效应；裂缝亚临界扩展量随试件尺寸的增加而增加。2、对于不同缝高比的试件,其起裂断裂韧度KICini和失稳断裂韧度KICun,在缝高比大于或等于0.4时,KICun与试件初始缝高比无关,而KICini值则与初始缝高比有关,这表明双K断裂参数可以作为描述混凝土裂缝起裂、稳定扩展及失稳破坏全过程的材料常数.3、分析研究了最大尺寸为500×500×150mm、缝高比分别为0.4的混凝土楔入劈拉试件预制裂缝的起裂直至失稳破坏。研究结果表明,在试验范围内,混凝土起裂断裂韧度有尺寸效应；当试件高度h>400mm时,混凝土失稳断裂韧度基本没有尺寸效应。4、通过有限的有效裂缝扩展量实测数据,可以发现有效裂缝扩展量随试件高度的增加而增加。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 混凝土断裂力学发展概况

- 1.1 断裂力学的产生

- 1.2 混凝土断裂力学的发展现状

- 1.2.1 混凝土线弹性断裂力学

- 1.2.2 混凝土非线性模型

- 1.2.3 混凝土双K断裂版则

- 1.3 本文主要研究内容

- 2 楔入劈拉法测定混凝土断裂韧度规程和试验设计

- 2.1 楔入劈拉法测定混凝土断裂韧度规程

- 2.1.1 一般规定

- 2.1.2 成型与养护

- 2.1.3 加工

- 2.2 试验装置

- 2.2.1 一般规定

- 2.2.2 辅助试验装置

- 2.2.3 试验机

- 2.2.4 支座

- 2.3 试验步骤

- 2.3.1 一般规定

- 2.3.2 步骤

- 2.4 计算结果分析

- 2.5 试验设计

- 2.5.1 材料的选择和配合比

- 2.5.2 试件的制作

- 2.5.3 裂纹的制作

- 2.5.4 试件的成型

- 2.5.5 试验装置

- 2.5.6 试验曲线及试验结果

- 3 缝高比对混凝土断裂韧度的影响

- 3.1 引言

- 3.2 试验研究概况

- 3.2.1 试验设计

- 3.3 楔入劈拉试验计算结果以及试验现象分析

- 3.3.1 试验现象分析

- 3.3.2 试验计算结果分析

- 3.4 小结

- 4 数字散斑法研究有效裂缝扩展

- 4.1 前言

- 4.2 楔入劈拉实验设计

- 4.3 数字散斑法测量有效裂缝扩展长度

- 4.4 小结

- 5 总结

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].碾压混凝土作为沥清路面基层的施工技术分析[J]. 四川水泥 2019(11)

- [2].碾压混凝土在航运枢纽船闸纵向围堰施工中的应用[J]. 珠江水运 2020(17)

- [3].CSG碾压混凝土坝在水电工程中的应用[J]. 四川水力发电 2018(06)

- [4].简述碾压混凝土筑坝施工新技术及应用实例[J]. 水利科技 2018(04)

- [5].碾压混凝土在公路建设方面的应用[J]. 山东工业技术 2019(12)

- [6].碾压混凝土在公路建设中的应用[J]. 黑龙江科学 2019(16)

- [7].碾压混凝土技术在非洲国家的成功应用[J]. 湖南水利水电 2018(01)

- [8].长江科学院材料与结构研究所应邀参加2018年全国碾压混凝土筑坝研讨会[J]. 长江科学院院报 2018(11)

- [9].乐滩水电站Ⅱ标溢流坝碾压混凝土施工工法[J]. 科技经济导刊 2017(11)

- [10].北纬42°以北国内严寒地区的碾压混凝土筑坝施工技术发展[J]. 能源与环境 2017(03)

- [11].碾压混凝土基层试验路施工质量控制[J]. 广东公路交通 2014(06)

- [12].碾压混凝土基层配合比设计及工程中的应用[J]. 福建建材 2019(06)

- [13].碾压混凝土作业中的问题和对策研究[J]. 安徽建筑 2017(06)

- [14].水稳厂拌式碾压混凝土基层施工技术的探讨[J]. 科技与创新 2016(05)

- [15].官地水电站碾压混凝土仓面浇筑特性及仓面浇筑管理[J]. 甘肃水利水电技术 2016(09)

- [16].道路碾压混凝土及其在道路建设中的应用[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(08)

- [17].浅谈水稳厂拌式碾压混凝土在基层的应用[J]. 科技视界 2012(27)

- [18].对应用连续式搅拌站拌制碾压混凝土的探讨[J]. 水利科技 2012(03)

- [19].浅议新疆严寒地区碾压混凝土筑坝质量控制[J]. 水利建设与管理 2009(12)

- [20].碾压混凝土的发展现状、特点及方向[J]. 水电站设计 2008(02)

- [21].堤坝碾压混凝土铺筑技术探析[J]. 中国新技术新产品 2008(08)

- [22].碾压混凝土在我国道路建设中的意义及工程应用实例[J]. 建筑科学 2008(11)

- [23].石粉代替粉煤灰作为掺合料在水工碾压混凝土中的应用[J]. 湖南水利水电 2008(05)

- [24].碾压混凝土产生裂缝分析及防裂控制措施[J]. 水利水电技术 2019(S2)

- [25].西藏高海拔寒冷地区碾压混凝土筑坝影响因素及施工温控措施[J]. 红水河 2020(02)

- [26].碾压混凝土大坝渗漏分析与处理[J]. 价值工程 2020(15)

- [27].碾压混凝土施工工艺流程及控制要点在曼点水库中的应用[J]. 施工技术 2018(S4)

- [28].碾压混凝土基层施工技术要点及质量控制探究[J]. 四川水泥 2018(02)

- [29].对水工碾压混凝土施工质量控制的几点看法[J]. 中国高新区 2018(08)

- [30].碾压混凝土施工工艺试验研究[J]. 中国水运(下半月) 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1fa7d88cfa02fc9830fb587c.html