# TiNiPd高温形状记忆薄膜研究

### 论文摘要

TiNiPd高温形状记忆薄膜的研究对于工作温度处于100℃～200℃的微电子机械系统（MEMS）有着重要的意义。本文的工作着眼于TiNiPd形状记忆薄膜的应用基础性研究,使用差示扫描量热计（DSC）、动态热机械分析仪（DMA）、X射线衍射仪（XRD）、透射电子显微镜（TEM）以及磁控溅射仪,薄膜拉伸台、形状记忆应变弯曲装置等设备,从薄膜的制备、处理加工、晶化和氧化特性、形状记忆特性、相变组织、拉伸及内耗性能等诸方面对TiNiPd高温形状记忆薄膜进行了系统深入的研究。利用合金靶磁控溅射技术辅助加补小Ti片成功制备了具有预定成分的大片TiNiPd自由薄膜。研究表明,TiNiPd薄膜的成分控制规律与TiNi薄膜的有很大区别,相比靶材的成分,薄膜中Pd量明显减少而Ni量大大增加,Ti量的变化不大。添加Ti片可增加薄膜中的Ti量,但同时Ni量下降,而Pd量变化不大。研究发现溅射功率影响薄膜中三组元的比例。溅射薄膜中的Ti含量随溅射功率增大明显减小,但Ni和Pd的含量略有上升。基片类型也影响溅射薄膜的成分。TiNiPd薄膜的溅射态为非晶态结构,其原子排列比TiNi的要松散。晶化温度的研究表明自由薄膜的晶化温度与基片类型关系不大,但与成分有关,Ti含量增加或Pd含量减少都使晶化温度升高。Ti的作用比Pd的更强。自由薄膜的晶化温度基本在480℃～510℃,粘附于基片的薄膜则要高30℃～50℃。晶化前低于晶化温度的预处理对晶化温度影响不大。实验发现TiNiPd薄膜相比TiNi薄膜更易氧化,其短时氧化特性符合线性-抛物线规律。非晶态薄膜的氧化激活能比TiO2的略低,晶态薄膜的则不到其半值,这是TiNiPd薄膜易氧化的一个原因。研究表明TiNiPd薄膜中的Pd原子促进O原子和Ti原子结合,排斥氧化界面处氧化物中的Ti原子,导致薄膜中的Ti原子通过氧化界面向外扩散。这是TiNiPd薄膜易氧化的主要原因。着重研究考察了Ti51.5Ni26.0Pd22.5薄膜的相变,经550℃1h或750℃1h或750℃1h+450℃1h处理的薄膜试样在室温以上温度有马氏体相变和逆相变。经750℃1h晶化处理的薄膜相变温度较高,在冷却过程中显现B2→B19一步相变。经550℃1h晶化处理的薄膜相变温度低,且有多次转变,但都是B2→B19一步相变。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 TiNi 薄膜

- 1.3 TiNiPd 合金及薄膜

- 第二章 TiNiPd 形状记忆薄膜的制备

- 2.1 溅射薄膜的制备

- 2.2 溅射薄膜的成分

- 2.3 不同基片溅射薄膜的成分分布

- 2.4 溅射薄膜的组织结构状态

- 2.5 溅射薄膜成分偏离的分析

- 2.6 本章小结

- 第三章 TiNiPd 非晶态薄膜的晶化及氧化

- 3.1 溅射非晶薄膜的晶化温度

- 3.2 溅射态非晶薄膜的晶化激活能

- 3.3 TiNiPd 薄膜的氧化特性

- 3.4 本章小结

- 第四章 TiNiPd 薄膜的组织与结构

- 4.1 实验方法

- 51.5Ni26.2Pd22.5薄膜的实验结果及分析'>4.2 Ti51.5Ni26.2Pd22.5薄膜的实验结果及分析

- 4.3 其它 TiNiPd 薄膜的实验结果及分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 TiNiPd 薄膜的形状记忆效应

- 5.1 形状记忆的试样和测试方法

- 5.2 TiNiPd 薄膜的形状记忆行为

- 5.3 TiNiPd 薄膜的温度-弯曲应变曲线

- 5.4 TiNiPd 薄膜的形状回复率

- 5.5 分析和讨论

- 5.6 本章小结

- 第六章 TiNiPd 薄膜的拉伸及内耗特性

- 6.1 拉伸试样和测试方法

- 6.2 拉伸试验结果及分析

- 6.3 内耗测定结果及分析

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论

- 本文创新点

- 参考文献

- 攻读博士期间发表的论文

- 致谢

- 学位论文出版授权书

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1fcedaeef477b66f8365a0bb.html