# 探讨建筑大体积混凝土结构施工技术丁向阳

潍坊市天元工程建设监理有限公司山东潍坊261205

摘要：近些年来，我国经济的发展和城市人口数量的增多促进了城市建筑的发展，并且高层建筑逐渐成为人们日常生活中常见的建筑形式之一。在高层建筑建设的过程中，混凝土结构成为建筑工程的必要施工步骤和建筑的构成部分，尤其是大体积混凝土结构的施工技术成为影响建筑质量的重要因素。本文主要就建筑大体积混凝土结构施工技术进行了论述，以期促进建筑施工质量水准的提升。

关键词：建筑工程；大体积混凝土；施工裂缝；浇筑施工技术

引言：

建筑工程中大体积混凝土施工技术涉及到非常多的方面，想要保障其施工质量，需要多个方面的共同管理。但是由于建筑工程涉及到多个环节，每一个环节中每一个细节存在问题都有可能影响到整个建筑工程的质量。加上我国目前整个经济的发展，我国在建筑行业的发展前景良好，特别是我国工业与民用建筑中对大体积混凝土的需求越来越多，其施工质量也越来越高，但是其中结构裂缝的出现容易给整个建筑工程带来严重影响。面对这种情况，我国在大型的建筑工程中采用的大体积混凝土施工技术对提高整个建筑工程质量有着关键影响。目前我国越来越多的建筑工程采用大体积混凝土施工技术，本文重点对此进行分析。

1建筑工程大体积混凝土施工特点

大体积混凝土指混凝土建筑的体积较大，其厚度一般情况下大于或等于80cm。由于大体积混凝土结构厚实、块体大，结构面的混凝土总量大，混凝土的内外温差相差也很大，所以实际施工过程要求的施工技术也更高，混凝土的养护也更加难度。大体积混凝土施工特点具体可以归纳为以下几点：

（1）混凝土需求量大

采用大体积混凝土技术形式施工的建筑体体积庞大，施工过程中混凝土的需求量也大。

（2）施工条件复杂

大体积混凝土技术多应用于高层及超高层建筑的建设，高空施工，环境复杂；另外，限于建筑器械和技术水平，大体积混凝土施工更加困难。所以大体积混凝土施工时对工艺的要求更高，施工过程应把握全体，按照操作规程进行分层、分段浇筑。

（3）浇筑容易产生裂缝

在建筑施工过程中，水泥水化会释放大量热量，大体积混凝土的特点导致混凝土内部温度不容易扩散，内外温差增大，产生温度应力，一旦温度应力过大，超过混凝土的约束力，温度裂缝就会发生；混凝土干燥收缩也会导致裂缝现象的产生。

2大体积混凝土裂缝问题是建筑工程中常见结构施工问题

大体积混凝土结构在建筑工程中具有非常重要的作用，根据大体积混凝土结构的一系列的特点，可以得知在施工中容易出现混凝土结构裂缝问题，这一问题会严重影响施工结构的质量，也会影响施工的整体质量。大体积混凝土裂缝问题是建筑工程中常见结构施工问题主要包括以下几个方面：

2.1温度变化因素

在施工过程中大体积混凝土的外部温度比较低，而内部温度水化热产生的热量难以顺利排出，由于大体积混凝土的体积结构比较大，内部产生的热能排出就更加困难。大量的热量在混凝土内部结构中积聚在一起就会产生聚变，这就是产生裂缝的主要因素，裂缝问题会造成整个混凝土结构变形。除此之外，造成裂缝的其他原因，例如，当大体积混凝土外部的温度发生变化时，热胀冷缩现象是导致混凝土结构变形的主要原因之一。大体积混凝土结构本身体积结构厚实，体积较大，当内部约束力超出了混凝土的承受范围时，便会产生内部约束力，混凝土结构内部与表面的温度出现差异，也会导致不同程度的变形裂缝。

2.2工艺施工因素

在工程施工过程中，施工工艺是否严谨，混凝土施工选择是否合理，施工人员掌握技术水平的高低以及施工人员的素质，施工操作的规范程度、施工设计过程的计划策略。这些因素都会影响建筑工程中大体积混凝土结构的施工的质量。施工质量的下降会导致混凝土结构的稳定性下降，那么就容易出现裂缝问题。

2.3地基因素

基层中存在的不稳定的因素需要提前进行控制，基层中存在的不稳定因素是十分明显的，原基层中存在不稳定因素会导致大体积混凝土浇筑结构质量难以得到控制。在施工过程中选择材料是非常重要的，材料自身的重力会对基层产生压力，随着压力的作用下基层会不断向下沉降，这一问题也是产生混凝土裂缝的一个主要因素之一，对于基层中常出现的问题要提前预防控制。

3建筑工程大体积混凝土施工技术

3.1大体积混凝土的配制与普通混凝土相比，大体积混凝土对原材料的要求比较高，必须做好相关配制工作：

①粗骨料侧重连续级配，选择中砂作为细骨料；

②选用外加剂（缓凝剂、减水剂等），选择掺合料（粉煤灰、矿渣粉等）；

③为了降低单位混凝土的水泥用量，适当增加掺合料、骨料的比例；

④在选用水泥方面，侧重水泥的水化热低、凝结时间长等特征，例如热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸等。另外，为了降低建筑大体积混凝土的泌水性，需要选用矿渣水泥，同时尽量选择泌水性良好的品种，必要的情况下，可以在混凝土中掺入适量的减水剂，进一步降低混凝土的用水量。在建筑大体积混凝土结构施工中，对于析水要及时排出，在析水处均匀浇筑拌制好的干硬性混凝土，利用振捣器进行振实处理，然后浇筑上一层的混凝土。

3.2大体积混凝土的浇筑

大体积混凝土浇筑时要考虑到混凝土结构的大小、管道和钢筋的设置排列，同时要考虑到混凝土初凝前已经被上一层新混凝土覆盖并振捣充分，另外，水化热的影响也要考虑在内。浇筑方法主要有全面、逐层浇筑，分段、分层浇筑以及斜层、分段浇筑。在建筑施工过程中，根据设计方案中施工对象的长、宽、厚进行分层、分时间间隔浇筑，先从底层开始，依次进行第二层、第三层浇筑，浇筑时要充分振捣至混凝土表层无显著下沉或已经再无气泡产生。振捣过程中不能扰动模板，也不能触碰其他预埋设施，以防影响建筑施工质量。当混凝土浇筑至上平并振捣完毕时，要清除混凝土表层较厚的水泥，一般在浇筑完成后的三小时内用长刮刀刮平、铁滚碾压、木抹子搓平等。

3.3控制混凝土结构的温度和湿度

进行大体积混凝土结构浇筑时，周围环境的温度和湿度会对混凝土结构的浇筑带来严重的影响。可见，混凝土结构的浇筑对外部环境的温度和湿度具有较高的要求。首先。要对外部的温度进行控制，大体积混凝土结构的浇筑时主要防止混凝土结构的温度过于高，因为温度过高容易出现裂缝，特别是在夏天施工时，需要对混凝土浇筑的材料做好降温处理，使其保持在25摄氏度左右；其次，要控制外部环境的湿度，使其保持在合理的范围内。

3.4大体积混凝土结构的养护

在完成建筑大体积混凝土结构的浇筑施工后，基本上大体积混凝土结构已建设完成，接下来就需要做好日常的养护工作。养护质量的高低与大体积混凝土结构的质量有着密切的关系，所以加强大体积混凝土的养护非常必要。在养护过程中，要对外部的温度进行有效控制，使其保持在25摄氏度左右，通过对大体积混凝土结构养护中的温度控制，以防混凝土结构出现裂缝。同时，要使混凝土保持一定的湿度，可以用水使其湿润，由此防止混凝土结构出现开裂问题。

结束语：

混凝土结构作为建筑工程施工的重要内容，对建筑工程的顺利进行发挥了尤为重要的作用，，在当前的建筑工程施工过程中，混凝土结构已成为必不可少的施工内容，大体积混凝土结构越来越多的出现在工程施工中，因而加强大体积混凝土结构施工技术的研究具有重要的意义。所以，在进行大体积混凝土浇筑的过程中，要严格把握好施工工艺、温度、材料等因素的变化，以、减少大体积混凝土结构的裂缝等问题，最大限度的确保建筑工程施工作业的顺利进行。

参考文献

[1]于广.论大体积混凝土施工技术的控制要点[J].建材与装饰.2017（16）

[2]何跃雷.关于建筑工程大体积混凝土施工技术要点的探讨[J].经营管理者.2015（22）

[3]于广.论大体积混凝土施工技术的控制要点[J].建材与装饰.2017（16）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1feecd83aba17d908f0d2166.html