# 煤矿井下测量易出现的偏差及防范措施

陈亮

淮北矿业集团临涣煤矿地测科

摘要：对煤矿企业来讲，井下测量是非常重要的一项工作，做好煤矿井下测量这一环节工作对煤矿企业生产效益的提高是非常重要的，而井下测量工作在实际实施的时候会遇到各种各样的问题，影响到测量的结果。本文主要就容易影响到井下测量结果引起测量偏差的因素进行分析研究，并为这种误差的防范提出几点行之有效的合理化建议，希望能够为相关工作人员的实际工作具有一定的参考价值。

关键词：井下测量；偏差；防范措施

煤矿企业的生产效益受到各方面因素的影响，要想提高生产效益，就要有针对性地对相关的工作环节进行不断的改进，而井下测量工作是进行煤矿生产的一个重要环节，是煤矿生产建设活动有效开展的基础性工作，测量工作是否能够准确的进行、测量偏差的大小，对后续工作的工作效果影响是不容忽视的。因此，要提高后续工作的生产效益，就要认识到井下测量工作的重要性，分析影响测量偏差的因素。在进行井下测量工作之前，要做好足够的准备工作，在避免安全事故的前提下，做好充分的防范工作，提高工作效率，进一步提高生产效益。

1井下测量的重要性及任务

在煤矿生产建设中井下测量是一项非常基础的技术，是煤矿生产中是不可或缺的一个环节。要想提高煤矿企业生产效率与生产质量，就要在进行井下测量时严格把关，按照国家和行业具体规定来进行相关工作，确保测量工作的准确度，进而提高测量工作质量。实际生产中，很多安全事故都源于测量工作的不到位，因此进行测量工作的相关人员，一定要保持严谨的工作作风，做好足够的准备工作，以标准的规范来进行测量工具的操作，按照具体流程来实施测量，提高技术操作方面的水平，尽量减少测量的偏差，最大程度降低安全事故发生的频率，减少安全事故对企业、对社会、对国家带来的损失。

对于煤矿企业的测量工作需要注意一下几点任务：第一，对测量系统的操作过程要进行地上与井下的双重控制，保证测量控制系统能够得到准确工作，达到应有的控制目标，得到可靠的数据。第二，充分发挥地面控制系统的作用，对于系统的应用要严格按照国家标准来进行，对整个系统中各个设施的使用情况进行收集记录，对于矿井附近的水文地质条件要有清晰的了解，保证测量工作的安全进行。第三，整个测量工作的操作程序都要按照标准规范来进行，并对井下工作环节进行严格的监督。第四，要基于测量得到的资料进行相关问题的分析，对可能发生的影响煤矿灾害的问题进行有效防范。第五，对于测量工作结果要测绘出相关测量图，以满足后续工作的进行，为煤矿企业的长久发展做出一定的参考。

2井下测量容易发生的测量偏差

2.1地面资料整理的偏差

在进行井下测量之前，测量工作人员需要对地面相关资料进行采集、整理，对于相关资料的计算需要两个人同时进行，最终进行结果的比对，来保证数据资料的准确性。而在实际工作中，为了追求单纯的快速，经常会只用一个人进行计算、核对，这样就会在一定程度上降低数据的准确性，最终影响了资料的偏差。

2.2工具遗漏

在进行井下测量之前，由于需要使用的测量工具比较多，因此，很可能会到井下才发现测量工具不齐全，如忘带钢尺、垂球、记录本等。虽然忘带一些工具看似都是小问题，这对测量工作的影响却很大，不仅会增加费用，还会影响施工的进度，不仅会影响测量工作，还会影响到工作的连贯性。

2.3测量人员在读数及记录的错误

测量工作在测量过程中很可能会由于疏忽而引起读数错误，在进行南北测量中，还可能会将方向南北方向搞混。还可能会因为记录人员听错了读数而产生记录错误，导致测量偏差。在测量工作中，记录人员与观测员应相互配合，对于一些读数以及记录误差进行及时检查相互纠正。而在实际工作中，为了提高工作速度，工作环境也会比较艰苦，因此常常会省掉一些环节，导致双方都不能及时发现问题，最终引起测量偏差。

2.4测量点的选取问题

在测量工作中，进行测量定位一般需要选取顶板的位置作为导线点，使得地点相对稳定，钉的比较牢固，这样可以用来避免由测量点的错位引起的误差，从而提高测量的精确度。

3测量工作的误差防范措施

首先，在进行测量工作前，一定要对测量工具进行仔细检查，来保证测量工具携带齐全，保证测量工作正常进行的前提条件。对于测量工具可以由专门管理人员来进行保管，保证测量工作的完好性，使用前进行清点及检查工作，避免由测量工作带来的测量偏差问题。

其次，测量之前要选取合适的导线点，可以选取顶板较好的地方作为导线点，选定好导线点之后，要固定牢固，防止测量点的位移，避免不必要的误差。

再次，观测员与记录员在测量工作过程中，一定要按照标准的程序来进行，不要单纯的追求工作的速度，而降低工作质量，最终影响到测量结果，严重的甚至影响到井下生产工作的安全性。测量工作人员要保持严谨、专注的工作态度，保证测量工作能够高质量的完成。

最后，测量仪器的操作以及测量工具的使用要按照标准的测量规范来进行，避免由使用方法的错误引起的测量偏差甚至是错误，观测人员要对测量工具具有足够的熟悉程度，保证测量工具使用的正确性。

煤矿井下测量工作对煤矿企业的生产以及井下作业来说是一项非常基础性的工作，测量工作质量的好坏严重影响着后续工作的质量。测量工作人员的选用，一定要注重工作人员的严谨程度、职业责任心以及细心的工作态度。工作人员在测量过程中一定要有足够的安全意识，认识到自身工作的重要性，明确自身的工作任务，以提高警惕。观测员读数一定要进行核对，记录人员也要记录准确，有效排除外界因素对自身工作的干扰，提高测量工作的准确率。测量工作相关人员一定要对自身工作的重要性有足够的认识，并保证工作的有效进行，找到可能发生测量偏差的因素，尽量排除干扰，避免不必要的测量偏差，提高工作质量。

参考文献：

[1]张立魁.煤矿井下测量易出现的偏差及防范措施[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（25）：238-238.

[2]周竹峰，谢沛.煤矿井下测量易出现的偏差及防范措施[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（3）.

[3]王安喜.煤矿井下测量易出现的偏差及防范措施[J].科技与企业，2014，（9）：214-214.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1ff350d4e04fa7949f6bad87.html