# 有机单分子薄膜以及粉末样品二次谐波特性的测量

### 论文摘要

随着光通信技术的发展,人们对于光电子器件、全光器件及光子学器件的要求日益增长,这对于光子学材料研究的发展有着重要的作用。倍频器件是光通信中不可缺少的关键元件。因此,对于倍频材料的二次谐波产生的表征就显得尤为重要。本论文中,主要对单分子薄膜和粉末的二次谐波产生特性进行了研究。在理论上,阐述了薄膜以及粉末的二次谐波产生的理论基础,并且利用粉末和薄膜二阶极化率的计算方法得到了粉末及薄膜样品的二阶极化率。在实验方法上,我们解决了薄膜样品二次谐波信号微弱,难于探测的问题;利用了一种新的薄膜制备方法成功的制备了薄膜样品。研究薄膜的二次谐波产生特性的实验主要针对的样品有两种,（DAR/DRCB）*n膜和（SOD/DRCB）*n膜。对薄膜样品进行的实验包括以下几个方面:设计了薄膜二次谐波产生的实验装置;验证了理论中薄膜二次谐波强度随角度变化的关系以及随样品的层数的变化关系。设计探测薄膜二次谐波产生的热稳定性的实验装置;制作了实验中必要的设备——热台,完成了对于薄膜的热稳定性的表征。实验结果表明:（DAR/DRCB）*n薄膜和（SOD/DRCB）*n薄膜都可以产生很强的二次谐波效应, （DAR/DRCB）*n薄膜的倍频系数是石英的12～48倍,（SOD/DRCB）*n薄膜的倍频系数是石英的7～33倍;这两种材料的二次谐波强度随层数增加的线性关系。对于粉末样品的二次谐波产生实验,主要包括设计了测量粉末样品折射率的实验方案和探测粉末二次谐波产生的实验方案。通过对于粉末的实验计算出了4-（N-2-羟乙基-N-甲氨基）-4,4’-硝基偶氮苯粉末对400nm和800nm波长的折射率分别为1.581和1.549,二阶极化率为石英的0.13倍;验证了4-（N-2-羟乙基-N-甲氨基）-4,4’-硝基偶氮苯粉末合成晶体或是制成光电功能材料是很有意义的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 有机非线性材料的发展

- 1.2 薄膜以及粉末的非线性特性研究概况及现状

- 1.2.1 薄膜以及粉末非线性特性的研究概况

- 1.2.2 薄膜以及粉末非线性特性的国内外研究现状

- 1.3 探测薄膜以及粉末的二次谐波产生的目的和意义

- 1.4 本论文的主要研究内容

- 1.5 本章小结

- 第2章 二次谐波产生特性的理论基础

- 2.1 非线性光学现象以及二次谐波的产生

- 2.1.1 非线性光学现象

- 2.1.2 二次谐波产生理论

- 2.2 单分子薄膜二次谐波产生的原理及理论基础

- 2.3 粉末二次谐波产生的原理及理论基础

- 2.4 本章小结

- 第3章 薄膜样品的二次谐波产生

- 3.1 单分子薄膜样品的制备

- 3.1.1 薄膜样品的制备方法

- 3.1.2 样品的结构

- 3.2 薄膜的二次谐波产生特性实验装置设计

- 3.2.1 薄膜二次谐波强度随角度变化实验装置

- 3.2.2 薄膜二次谐波强度随温度变化实验装置

- 3.2.3 实验装置——热台的设计制作

- 3.3 薄膜样品的实验结果

- 3.3.1 二次谐波强度随角度的变化关系

- 3.3.2 二次谐波强度随薄膜的层数的变化

- 3.3.3 热稳定性表征

- 3.3.4 二阶极化率计算

- 3.4 本章小结

- 第4章 粉末样品二次谐波产生

- 4.1 粉末样品的结构以及制备

- 4.2 粉末样品的实验方案设计

- 4.2.1 粉末样品的折射率测量实验设计

- 4.2.2 粉末二次谐波产生特性实验装置设计

- 4.3 粉末样品的实验结果

- 4.3.1 粉末样品折射率的计算

- 4.3.2 粉末样品的二阶极化率计算

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].透射共振对二次谐波产生的增强[J]. 光子学报 2011(01)

- [2].3mm二次谐波回旋振荡管设计与数值模拟[J]. 微波学报 2011(01)

- [3].一种具有深度二次谐波抑制的微波振荡器[J]. 微波学报 2016(03)

- [4].倾斜入射光入射于一维非线性光子晶体中带宽加宽的二次谐波的产生(英文)[J]. 光子学报 2012(07)

- [5].基于场致激光二次谐波产生原理的纳秒脉冲电场非介入测量方法研究[J]. 中国电机工程学报 2020(17)

- [6].空间二次谐波产生对光子晶格结构的影响[J]. 激光与光电子学进展 2014(07)

- [7].基于二次谐波的自适应制动涌流方案[J]. 电力系统保护与控制 2010(18)

- [8].行波管高频参量对二次谐波的影响分析[J]. 微波学报 2010(S1)

- [9].一维光子晶体中二次谐波产生的增强效应[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [10].基于零序电流二次谐波含量的变压器励磁涌流鉴别算法[J]. 电力科学与工程 2019(12)

- [11].基于激光吸收光谱技术的CO_2痕量检测及调制参数的优化[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [12].单相集成充电器减弱二次谐波影响的研究[J]. 微电机 2018(06)

- [13].结式环行器的二次谐波抑制问题探讨[J]. 磁性材料及器件 2015(05)

- [14].基于二次谐波含量与趋势变化的母联零序过流保护新方案[J]. 中国电机工程学报 2020(08)

- [15].二次谐波产生的光学倍频腔自锁定系统[J]. 红外与激光工程 2016(06)

- [16].全硅光子晶体波导中二次谐波产生及影响因素[J]. 光学学报 2009(02)

- [17].二次谐波在发射机中的影响[J]. 科技传播 2015(06)

- [18].0.5THz二次谐波同轴回旋管的设计[J]. 电子设计工程 2013(02)

- [19].TDLAS技术气体检测二次谐波信号的仿真与分析[J]. 激光杂志 2020(03)

- [20].应用TDLAS探测气体的误差分析与补偿研究[J]. 传感器与微系统 2008(03)

- [21].谐波共焦显微镜的成像原理[J]. 激光杂志 2008(03)

- [22].基于FFT滤波高精度光声二次谐波检测技术的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(10)

- [23].二次谐波显微成像技术[J]. 教育教学论坛 2017(52)

- [24].基于模糊识别的励磁涌流二次谐波改进原理[J]. 电力系统自动化 2008(13)

- [25].光折变晶体中空间二次谐波产生的影响因素[J]. 光电技术应用 2013(05)

- [26].94GHz二次谐波渐变复合腔回旋管研究[J]. 四川师范大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [27].基于TDLAS的二氧化碳和水汽同时检测技术研究[J]. 江苏科技信息 2018(05)

- [28].太赫兹二次谐波回旋振荡器时域多模分析[J]. 红外与毫米波学报 2019(05)

- [29].基于累积效应的铝材塑性损伤电磁超声非线性检测[J]. 电工技术学报 2019(19)

- [30].二次谐波成像技术及其在胶原蛋白研究中的应用[J]. 生命的化学 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/200a92961baa694814a5f8e2.html