# 建筑节能设计中BIM技术的应用

筑博设计股份有限公司广东省深圳市518000

摘要：随着社会经济发展水平得到显著提升，人们的生活水平得到大幅度提升。但与之相伴随的是日渐匮乏的资源，逐渐成为阻碍我国社会经济发展的关键要素。房屋建筑需要耗费大量的能源，如何有效控制能源，实现资源的优化配置，推进绿色节能建筑，逐渐成为建筑行业发展的重点所在。BIM技术在建筑领域的合理应用，能够从技术层面支持绿色节能建筑的发展。

关键词：绿色节能；建筑设计；BIM技术

1、BIM技术对建筑节能设计的优势

BIM技术对于建筑行业来说，无疑是一项革命性的技术，为从根本上解决项目管理工作中的问题提供了技术保证。为创建工程数据、管理文件以及共享资料和项目之间的协调作用发挥了重要的作用。BIM技术的优势主要有以下几个方面。

1.1碰撞检查

基于建筑节能设计复杂程度较高，所以设计人员以及工程师不可能通过简单地肉眼观察和核对来发现二维图纸中存在的干涉现象，在实际的建筑设计以及施工当中，干涉现象极为多见，一旦发生干涉，必然会涉及到返工，再次设计、再次施工。不仅会增加资金的投入量，而且会导致工期的延后。一旦出现反攻，则材料方面的资金投入、机械设备以及装备方面的资金投入和窝工误工而导致的资金投入量都会较大，成本会显著提高。利用BIM技术，结合模型，软件便可以自动检测到碰撞的情况。对于仍然存在一定距离，但是由于距离过小，十分容易产生干涉的位置，需要出俱准确、详尽的检查报告，通过最合理的方式进行问题的解决，坚决不允许由于发生碰撞而导致资源大大量浪费、能源的损耗以及工期的延误。

1.2精确施工和计划

就现阶段项目的施工计划来说，由于预算工作的编制处理方法仍然比较落后，精细化程度较低，过于粗放，不能够进行准确的人员以及资源的的计划与核对，所以这些不精确极易引起资源、能源的大规模浪费，通过BIM技术，可以实现精确度较高的操作与处理，通过合理的下料、排版来实现木工的翻样，使下料得到优化，避免或者减少出现大规模的废料。减少材料的消耗总量。对于所需采用的资源以及材料性质以及特点，需要预先通过虚拟的模式实现合理规划，通过这类操作模式以及办法，不仅实现了资源的节约，避免了浪费，而且提高了施工的效率和精度。

1.3协同提升效率

施工工程是一个复杂度较高的工程，但是，即使作为一个尤为复杂的工程，仍然缺乏一支足够稳定的专业化的施工人员来开展工作，施工中的操作人员具有较大的流动性，这就更加增大了施工的难度，为了在对建设质量进行监督与管控的同时，不会导致工期发生延误，产生大量的浪费，可以合理使用BIM技术，通过信息和资源的共享，使大家可以通过BIM获取最详尽的资料和数据，实现项目协同水平的提高，使工程进度有效提高，避免了资源浪费和消耗。

2、IM技术在绿色建筑节能设计中的应用

BIM技术在建筑行业的合理应用，是对传统模式的改革创新，有利于协调建筑工程项目各个环节的工作，让各种信息数据得到合理利用，让节能设计在建筑工程建设中得到合理利用，有助于保障整体建筑工程质量。

2.1保障绿色建筑节能设计质量

建筑工程项目要以具体完善的设计方案为指导。在绿色建筑设计环节，设计人员可以利用BIM技术开展设计工作，利用二维及三维建模，改变以前以人工计算为主的计算模式，提高相关数据的正确率和有效性。此外，在这种模式下，优化和完善设计方案的方式更加简单便捷。设计人员可以根据建筑工程项目的要求，对各种数据进行科学迅速的计算和预判，从而有效提升项目设计的效率，让节能理念真正落实到建筑设计之中。

2.2完善建筑节能设计的理念

绿色建筑节能设计需从多方面入手，让各方资源得到合理利用。在BIM技术的辅助下，设计人员能够利用数字技术构建立体模型，模拟当地的自然环境、气候条件等要素，从而根据日照、通风等要素科学规划房屋建筑朝向及间隔距离，保障房屋建筑具有良好的采光及通风，在一定程度上能够起到节约资源、减少能耗的作用，贯彻因地制宜的设计理念。此外，设计人员能够通过BIM技术，对设计方案进行测评，了解房屋建筑的通风状况、采光效果等情况，从而及时发现设计中存在的问题，并有效解决其中存在的不足之处，贯彻绿色建筑节能设计理念，满足我国关于绿色建筑的评价标准。

2.3科学检查建筑节能设计方案

绿色建筑节能设计涵盖了多方面的内容，涉及到多个要素，若仅仅通过比对纸质数据及资料，往往难以迅速准确地找出设计方案中存在的问题。若未能在设计环节有效解决问题，在实际施工环节发现现实情况与设计方案存在偏差，不仅会给建筑项目施工增加难度，造成返工等严重问题，还会增加建筑工程建设成本，影响施工进度，给建筑企业发展做成巨大损失。而BIM技术在建筑工程中的合理应用，能够有效改善这一问题，设计人员能够基于BIM技术，通过输入相应的数据构建立体模型，并有效模拟现实情况，利用软件对设计方案进行测评，及时找出设计方案中存在冲突和误差的环节，并准确出示相应的报告，从而让问题得及时解决。

2.4确保施工方案的科学有效

纵观我国建筑工程的发展现状，不少建筑企业在制定建筑工程项目预算方面存在不足，在数据的精准度方面有待提升和改进。缩小和避免相关资源预算的误差值，有利于减少能源浪费，让各方资源得到合理利用。BIM技术具有高效和精准的数据分析和处理能力，能够科学计算和规划各种施工材料的用量，通过构建模型，对建筑施工情况进行模拟，从而科学规划材料使用情况，让各种资源得到合理利用，避免造成能源浪费问题，让资源得到充分利用。

2.5有利于提高各方工作效率

建筑工程项目涉及到多个环节的工作，每一个环节均关系到整体质量及经济效益。施工人员是落实施工方案的重要人员，其专业能力和技术水平关系到施工质量和效率。然而，施工人员的流动性较大，在人员管理上存在一定难度。此外，工程监理人员、材料采购人员等均关系到建筑工程施工进度及质量。BIM技术在建筑工程项目中的科学应用，能够增进各个部门的交流沟通，实现资源共享，让各部门及时获取所需资源，从而让各方资源得合理利用，避免由于交流不畅、信息传达不及时等问题影响施工进度及质量。

3、基于BIM建筑节能设计方法研究

3.1BIM参数化模型对建筑节能分析的支持

BIM参数化模型满足建筑设计中与环境相关的要求，并且符合当前的设计发展规律。现阶段很多城市的建筑设计必须满足国家关于节能方面标准的规定和要求。计算以及分析工作的开展一般都是在建筑设计方案完成以后或者对图纸进行了多次校审以后才开始的，计算以及分析也是对方案的进一步复验。应用BIM技术以后，可以实现在设计前期，在没有开展其他设计工作的前提下，对建筑进行模拟分析，设计中，通过将BIM模型导入到现代化的建筑以及分析软件当中，再进行有效调整设计方案，保证方案的可行性、节能分析，进而保证方案的可行性、设计效率以及质量。

3.2支持绿色建筑

由于设计是参数化的，所以可以很好的支持建筑环境分析的开展，提供准确的数据以及资料支持。通过对BIM软件的合理使用，建立了一个全面、准确的信息模型，实现了建筑内部结构信息、资料以及数据的合理应用和共享，实现了信息处理模式的合理转换，可以通过利用不同的节能数据以及资料，来对建筑的能源消耗状况进行准确的判断，进而得到准确的能源消耗结果，为对建筑进行综合性、准确、高效的评价提供依据和保障。将分析数据用于评价建筑的能源状况以及修改类型，满足设计和能源的目标，满足设计要求。

4、结语

在建筑设计中科学融入绿色节能环保的新理念，能够使资源与能源的配置达到最优状态，使建筑过程中所能应用到的能源与资源都可以获得有效的使用，由此不仅可以有效降低能耗和资源消耗，还能有效减少环境污染。绿色建筑节能设计已经成为我国未来建筑行业的主要发展方向，并且在其中合理地应用BIM技术能够使建筑工程的数据分析结果更具切实性与有效性，从而使节能建筑设计可以充分呈现出其实际价值。

参考文献

[1]戴艳.绿色建筑节能设计中BIM技术的应用探讨[J].建材与装饰，2018（41）：81-82.

[2]仲素洁.BIM技术在绿色建筑节能设计中的应用[J].建筑工程技术与设计，2018（25）：816.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/200abee117b5855340e14a9d.html