# 160mL/r径向柱塞泵型式试验台功率回收研究与测试系统设计

### 论文摘要

径向柱塞泵试验台是对径向柱塞泵的性能参数指标进行试验验证的设备,是研制径向柱塞泵所必需的条件之一。本试验台的特点是高压、大流量,如果按照标准测试回路对其进行测试,尤其是进行超载试验或者寿命试验时,就会造成极大的能量损失,造成浪费。为了节约能源,设计出了新型的功率回收型径向柱塞泵试验台系统。该系统将泵的试验项目分开测试,对于那些要求响应速度快的测试项目采用节流加载的方法;对于那些测试时间要求长功率损失比较大的测试项目采用功率回收马达加载方法。另外,本文对试验台的测控系统也进行了研究。该测试系统由工控机、PLC、数据采集卡、传感器以及相关测控软件组成,能够实现对试验过程进行数据采集、状态监测和控制等功能。论文的主要研究内容如下:(1)参考相关试验标准,结合现有的液压泵试验台原理与形式,将低能耗性能试验内容与高能耗试验内容采用不同测试回路,设计出了功率回收型径向柱塞泵试验台。结合设计的试验台原理图,针对每项性能试验给出了试验操作方法。(2)分析了功率回收系统的工作原理,对功率回收系统的试验环节、运行状态以及功率回收率进行了研究。通过理论分析,建立了功率回收系统压力控制的数学模型,为研究功率回收的动态性能和控制特性以及系统仿真分析打下理论基础。(3)在参阅相关元件样本和相关研究文献的基础上,确立了模型中各参数的具体值,通过MATLAB软件包中的Simulink模块建立了仿真模型。结合仿真曲线给出了分析结果。研究了泵和马达连接管路的液体体积和与马达并联单向阀通径的大小对系统响应性能的影响。得出结论:1)减小管道液体体积可以增加响应速度,但增加了超调量。2)单向阀的通径的大小对系统响应特性影响不大,但是它与管道液体体积有一定的匹配关系。另外由仿真曲线可以看出,系统的响应慢、出现振荡,本文采用PID控制方法对系统性能进行改善。由改善后的仿真曲线可以看出加入PID控制后系统性能得到满意效果。(4)采用工控机和PLC联合控制作为径向柱塞泵测控系统总体方案。对测控系统中的硬件需求进行了分析,确定了所需硬件的具体型号,并基于LabVIEW软件开发平台采用层次式模块化方法设计出了测试软件。该软件包含了各个试验项目模块,具有打印、数据保存、报表生成等功能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 径向柱塞泵的国内外现状

- 1.2 液压泵主要测试项目以及相关要求

- 1.3 液压泵试验台常用试验回路

- 1.4 液压泵测试系统现状

- 1.5 基于虚拟仪器的测试系统发展概况

- 1.6 课题研究的背景与意义

- 第二章 试验台性能测试回路的设计

- 2.1 液压泵动力源与调速装置

- 2.1.1 液压泵动力源与调速装置概述

- 2.1.2 动力源功率的计算和选型

- 2.1.3 调速装置的选择

- 2.2 液压泵试验加载方式设计

- 2.3 试验台油温控制回路设计

- 2.4 功率回收试验回路设计

- 2.5 径向柱塞泵性能测试回路确定

- 2.6 本章小结

- 第三章 径向柱塞泵功率回收试验回路研究

- 3.1 功率回收试验回路工作原理

- 3.2 功率回收试验回路数学模型建立

- 3.2.1 变频器模型建立

- 3.2.2 三相异步电动机模型建立

- 3.2.3 变量马达模型建立

- 3.2.4 功率回收回路压力系统的模型建立

- 3.3 功率回收回路节能性理论分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 功率回收系统仿真分析与控制研究

- 4.1 功率回收系统仿真分析

- 4.1.1 功率回收系统仿真模型分析

- 4.1.2 功率回收系统仿真结果分析

- 4.1.3 功率回收系统主要参数对系统性能影响分析

- 4.2 控制器的设计

- 4.2.1 PID 控制概述

- 4.2.2 PID 控制原理

- 4.2.3 数字PID 控制算法

- 4.2.4 PID 控制器参数的整定

- 4.2.5 PID 控制器的仿真

- 4.3 本章小结

- 第五章 试验台测试系统

- 5.1 液压泵性能测试系统测控方案

- 5.2 测控系统总体方案

- 5.3 测试系统硬件设计

- 5.4 测控系统软件设计

- 5.4.1 测试系统软件分析

- 5.4.2 软件界面与程序的编写

- 5.4.3 测试软件各功能模块的分析和编写

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.1.1 全文工作总结

- 6.1.2 主要创新点

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].大功率柴油发动机维护保养与维修[J]. 内燃机与配件 2020(15)

- [2].小功率短波发射机保护问题研究与分析[J]. 中国新通信 2020(13)

- [3].大功率调频多工器的常见故障分析和维护保养方法[J]. 广播电视信息 2016(11)

- [4].一种提高短波发射机功率显示精度的改进设计[J]. 广播与电视技术 2017(01)

- [5].论大功率交流传动内燃机车的未来发展方向[J]. 内燃机与配件 2017(02)

- [6].大功率短波发射机水路的维护研究[J]. 西部广播电视 2016(24)

- [7].论大功率短波发射机的技术改进[J]. 现代工业经济和信息化 2016(06)

- [8].“功率”随堂练[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2020(06)

- [9].厘清“功率”与“效率”[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2020(Z2)

- [10].关于一道功率试题的质疑和思考[J]. 湖南中学物理 2020(02)

- [11].基于核心素养的教学设计——功和功率[J]. 中学物理 2019(03)

- [12].怎样比较做功的快慢[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2018(06)

- [13].《功率》内容之我见[J]. 数理化解题研究 2015(13)

- [14].“功率”练习[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2014(05)

- [15].额定功率与实际功率[J]. 新课程学习(下) 2014(07)

- [16].同门“兄弟”——功和功率[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2013(05)

- [17].功和功率估算题例析[J]. 初中生世界(八年级物理) 2013(Z4)

- [18].功率典型题解[J]. 初中生世界(八年级物理) 2010(Z4)

- [19].机械的功率与效率[J]. 中学生数理化(初中版)(中考版) 2010(11)

- [20].正确理解功和功率[J]. 中学生数理化(初中版)(中考版) 2008(11)

- [21].MAN Energy Solutions将高负荷MAN L23/30H发动机升级为MAN L23/30H Mk 3 EcoGen发动机[J]. 柴油机 2019(02)

- [22].一种提高短波发射机功率显示精度的改进设计[J]. 数字技术与应用 2016(11)

- [23].医用电气设备输入功率的测量[J]. 中国医疗器械信息 2017(01)

- [24].大功率射频激光电源功率的控制研究[J]. 激光杂志 2017(11)

- [25].初中科学功、功率与机械效率题型求解[J]. 数理化解题研究 2019(08)

- [26].做功有快慢 功率来表现[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2019(06)

- [27].“功率”练习[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2015(05)

- [28].做功快慢话功率[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2014(05)

- [29].功和功率的区别与联系[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2014(05)

- [30].“功率”练习[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20105db612e64d76eecb8d4c.html