# 有机—无机层状类钙钛矿合成及其电化学生物传感器的研究

### 论文摘要

有机-无机层状类钙钛矿结构材料指的是有机、无机组元通过特定方式合成的一类结构独特的材料,其中无机层模板结构是八面体金属卤化物[MX4]-通过共顶点方式构成,有机阳离子层穿插在交替堆叠的无机层间,发挥两种组元的性质特征,使材料的性能可设计、可控制,这类材料可成为特定功能器件甚至分子器件的关键材料,在微电子、光学、电化学、生物等领域具有极大应用潜力。本论文以酚藏花红、中性红等分别为有机层,以含三价铁的Fe（CN）63-为无机层,用液相法成功地在空气中合成一系列杂合物。采用X-射线衍射（XRD）和扫描电镜（SEM）对杂合物的微观结构和表面形貌进行表征,用傅立叶红外光谱（FTIR）,元素分析（EA）确定产物分子式。杂合物晶体的微观结构和形貌研究表明,酚藏花红与铁氰化钾在摩尔比3:4的条件下合成的产物为(C18H15N4)3/4[Fe（CN）6] ,它具有明显的层状结构,形成的片状五边形紧密堆叠在一起犹如鱼鳞一般,每条边长约2～3μm,而且每一片的厚度100～200 nm;中性红与铁氰化钾按比例3:4合成的杂合物（NR）3/4[Fe（CN）6]出现了不是特别明显的层状特征,杂合物呈现出无规则的外形,取向较差,层与层间堆积较松散不够致密,晶粒大小为20μm。论文选用其他几种有机物未合成出分子结构明确的杂合物。对(C18H15N4)3/4[Fe（CN）6]杂合物的电化学性能进行了系统的研究。并用循环伏安法研究了杂合物修饰电极的电化学性质,发现该电极对对苯二酚,对DNA具有良好的电催化作用,并且可用于进一步的定量检测。电化学研究发现,在pH 5.0的PBS缓冲溶液中,对苯二酚在有机-无机层状类钙钛矿杂合物修饰的电极上仅有一个还原峰,与通常空白电极对对苯二酚检测的两个还原峰不同,修饰电极更有利于检测对苯二酚。采用微分脉冲伏安法在-400～1000 mV电位范围内进行扫描,在-240.2 mV处的还原峰电流与对苯二酚浓度在1.0×10-6～1.0×10-3mol/L范围呈良好的线性关系,相关系数为0.9951,检出限为4.73×10-7mol/L。对浓度为1.0×10-5 mol/L的对苯二酚连续测定5次,相对标准偏差为1.8%。其他共存酚类不干扰对苯二酚的测定。该电极制作简单,有良好的稳定性和重现性。用于考察模拟样品中对苯二酚的加标回收实验,平均回收率为102%。成功的将DNA固定在杂合物修饰电极上,用该电极对DNA杂交过程检测和对互补ssDNA定量检测有很好的效果,可制作成优良的DNA生物传感器。采用方波伏安法在-1000～2000 mV电位范围内进行扫描,杂交时间20 min,杂交温度4℃,在pH 7.0的Tris缓冲溶液中,309.7 mV处DNA杂交峰电流i与互补ssDNA浓度C呈良好线性关系,检出限为2.25×10-7g/mL,对浓度为1.0×10-5g/mL的ssDNA连续测定5次,得到相对标准偏差（RSD）为1.5%,该修饰电极作为测定DNA杂交呈现出良好的重现性和稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 钙钛矿结构

- 1.3 有机-无机层状类钙钛矿结构

- 1.4 有机-无机层状类钙钛矿结构杂合物的研究进展

- 1.4.1 合成

- 1.4.1.1 有机、无机元的选择

- 1.4.1.2 合成方法

- 1.4.2 性能与组分、结构的关系

- 1.4.3 应用

- 1.5 本论文研究的内容意义

- 第2章 有机-无机层状类钙钛矿合成及表征

- 2.1 合成原料

- 2.2 主要测试仪器

- 2.3 杂合物的合成与修饰电极的制备

- 2.3.1 杂合物的合成

- 2.3.2 有机-无机类钙钛矿XRD、SEM 表征

- 2.3.3 红外光谱（FT-IR）分析

- 2.3.4 元素分析（EA）

- 2.4 本章小结

- 第3章 杂合物修饰电极的制备及其电化学性能测试

- 3.1

- 3.1.1 杂合物修饰电极的制备

- 3.2 杂合物修饰电极的电化学性能

- 3.2.1 修饰电极的电化学氧化还原性能

- 3.2.2 扫描速度与峰电流的关系

- 3.2.3 pH 值的影响和重现性

- 3.2.4 催化性能

- 3.3 对对苯二酚的定量检测

- 3.3.1 浓度与还原峰电流的关系

- 3.3.2 样品中对对苯二酚含量的测定及回收率

- 3.3.3 电解质的选择

- 3.3.4 干扰实验

- 3.4 本章小结

- 第4章 杂合物修饰电极对DNA 的检测

- 4.1 DNA 生物电极的制备及测试方法

- 4.2 DNA 修饰电极的电化学性质

- 4.3 固定DNA 后修饰电极的重现性和稳定性

- 4.4 ssDNA 浓度与峰电流的关系

- 4.5 实验条件的优化

- 4.5.1 电解质的选择

- 4.5.2 pH 值的影响

- 4.5.3 杂交时间和温度的选择

- 4.5.4 干扰实验

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间已发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钙钛矿太阳能电池效率创新高[J]. 中国粉体工业 2016(06)

- [2].青岛能源所在高质量大面积钙钛矿薄膜制备方面获进展[J]. 中国粉体工业 2016(02)

- [3].金属卤化物钙钛矿光催化的研究进展[J]. 化学学报 2019(11)

- [4].长春光机所在高效钙钛矿量子点的制备及其光电器件应用取得突破性进展[J]. 化工新型材料 2019(S1)

- [5].基于二维钙钛矿的阻变存储器和突触器件研究[J]. 湘潭大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [6].真空闪蒸法制备钙钛矿薄膜的光学性质研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(01)

- [7].有机染料钝化缺陷制备高效稳定钙钛矿太阳能电池的研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [8].高效钙钛矿太阳能电池吸光层的设计与优化[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [9].界面钝化策略:提高钙钛矿太阳能电池的稳定性[J]. 化学进展 2020(01)

- [10].哈工大在钙钛矿光伏领域取得重要进展[J]. 云南电力技术 2019(06)

- [11].钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展[J]. 工程科学学报 2020(01)

- [12].新型卤化物钙钛矿材料的光学和发光性质研究[J]. 量子电子学报 2020(01)

- [13].钙钛矿电池纳米陷光结构的研究进展[J]. 物理学报 2020(07)

- [14].无机钙钛矿太阳能电池稳定性研究进展[J]. 化学学报 2020(03)

- [15].基于无机铅卤钙钛矿的第一性原理分析[J]. 化学研究 2019(06)

- [16].钙钛矿微纳激光器研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2020(07)

- [17].青岛能源所揭示钙钛矿溶液的老化过程及解决方案[J]. 能源化工 2020(02)

- [18].高效钙钛矿太阳能电池吸光层的设计与优化[J]. 影像科学与光化学 2020(03)

- [19].卤素钙钛矿阻变存储器的可微缩特性研究[J]. 微纳电子与智能制造 2020(02)

- [20].钙钛矿量子点:机遇与挑战[J]. 发光学报 2020(08)

- [21].化学所发展无机钙钛矿单晶气相图案化方法并制备高性能器件[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [22].福建物构所钙钛矿太阳能电池研究获进展[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [23].混合阳离子钙钛矿太阳能电池光电机理的研究[J]. 电子元件与材料 2020(07)

- [24].浴铜灵有机分子材料对钙钛矿薄膜表面的钝化作用[J]. 半导体光电 2020(04)

- [25].2D钙钛矿太阳能电池的能带调控[J]. 化学进展 2020(07)

- [26].钙钛矿太阳能电池中吸收层的研究进展[J]. 分子催化 2020(04)

- [27].高效钙钛矿太阳能电池的方法论综述[J]. 辽宁高职学报 2020(10)

- [28].钙钛矿的魅力[J]. 能源 2019(10)

- [29].两种金属-有机钙钛矿材料的负热膨胀性质[J]. 无机化学学报 2017(06)

- [30].甲胺气体处理修复钙钛矿薄膜缺陷[J]. 中国科学:化学 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/202d65daf9709d08c1db5fb2.html