# 加强棱柱壳体解析法研究及其软件开发

### 论文摘要

棱柱壳体是指由不同曲率的柱壳组成的壳体。柱壳曲率趋向无穷大即为板,从广义上说,板是柱壳的特殊情况。因此,由柱壳或板筑成的结构都可以称为棱柱形壳体结构。当构成棱柱壳体结构的柱壳或板上有纵向或横向的加强时,这种结构就叫加强棱柱壳体。本文主要进行加强棱柱壳体强度分析的解析法研究,并基于该方法编写计算软件。对于纵横加强的柱壳,首先根据壳体有矩理论,引入Heaviside阶跃函数来精确地描述各个加强材的位置,推导出其以壳体位移形式表示的平衡微分方程式。然后将加强材的作用代之以外力的作用,从而使加强柱壳的计算变成了没有加强的柱壳的计算。这样纵横加强柱壳平衡微分方程的解就可分为齐次解、真实外力作用下的特解以及加强材的影响三个部分。将位移以傅立叶级数的形式展开,引入格林函数,求解平衡微分方程得到位移通解的表达式,进而可得到内力的表达式,再根据边界条件确定待定常系数,这样具有纵横加强的壳体的强度分析问题就可以解决了。基于加强棱柱壳体法的研究,本文还探讨了其软件的开发,对软件开发过程中涉及的关键问题进行了描述,如结构化分析、数据流图、模块结构图、核心计算程序、用户界面等。运用VC++、Fortran、Matlab混合编程技术开发出基于加强棱柱壳体法的计算软件,用一算例对该软件进行了测试,并将结果与Patran分析得到的结果进行对比,验证了软件的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 加强棱柱壳体法

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 纵横加强柱壳微分方程的建立

- 2.1 柱形壳体的有矩理论

- 2.1.1 柱形薄壳的定义

- 2.1.2 基本假设

- 2.1.3 柱形薄壳的静力微分方程

- 2.1.4 柱壳的边界条件

- 2.2 纵横加强柱壳的基本微分方程

- φ，Nx，Mφ，Mx的表达式'>2.2.1 具有纵横加强的柱壳的Nφ，Nx，Mφ，Mx的表达式

- 2.2.2 具有纵横加强的柱壳的微分方程的建立

- 2.3 壳体结构的微分方程

- 2.4 本章小结

- 第3章 纵横加强柱壳微分方程的齐次解及基本解

- 3.1 分段常系数微分方程的近似解

- 3.2 微分方程的齐次解

- 3.3 微分方程基本解

- 3.4 仅x向作用单位力时的基本解

- 3.5 仅φ向作用单位力时的基本解

- 3.6 仅z向作用单位力时的基本解

- 3.7 本章小结

- 第4章 纵横加强柱壳微分方程的解

- 4.1 概述

- 4.2 壳体在x向真实外力作用下的位移

- 4.3 壳体在φ向真实外力作用下的位移

- 4.4 壳体在z向真实外力作用下的位移

- 4.5 壳体位移特解

- 4.6 加强材的作用

- 4.6.1 [A]阵的计算

- 4.6.2 [C]阵的确定

- 4.7 微分方程的通解

- 4.8 本章小结

- 第5章 加强棱柱壳体法软件的开发

- 5.1 软件开发概述

- 5.1.1 软件内容

- 5.1.2 编程语言

- 5.1.3 操作系统

- 5.1.4 开发方法

- 5.2 软件系统分析

- 5.3 核心计算程序的实现

- 5.4 用户界面的设计

- 5.4.1 软件主界面

- 5.4.2 输入模块

- 5.4.3 计算模块

- 5.4.4 输出模块

- 5.5 算例分析

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录 A

### 相关论文文献

- [1].《蛋壳体2号》[J]. 长江文艺 2019(21)

- [2].多层凹模在变薄拉深模具中的应用[J]. 热加工工艺 2012(09)

- [3].前壳体开裂分析及改进[J]. 时代汽车 2018(07)

- [4].浅海水下机器人耐压壳体的优化设计[J]. 山东工业技术 2015(24)

- [5].壳体加强筋设计[J]. 江西化工 2016(02)

- [6].汽车填塞的壳体城市[J]. 广西城镇建设 2012(09)

- [7].壳体快速样件的铝雕加工[J]. 金属加工(冷加工) 2019(S2)

- [8].变速箱后壳体开裂分析及优化设计[J]. 机械工程与自动化 2011(05)

- [9].低熔点合金灌注在钛合金封装壳体加工中的应用[J]. 电子机械工程 2009(03)

- [10].基于ANSYS Workbench的带环肋耐压壳体的刚度分析[J]. 机电工程技术 2010(12)

- [11].壳体参数对炸药快速烤燃响应的影响[J]. 火工品 2016(04)

- [12].不等壁厚带台阶深锥形铝合金零件的整形[J]. 精密成形工程 2010(06)

- [13].气缸位置分布对管壳体卡痕的影响[J]. 机械研究与应用 2013(05)

- [14].水下滑翔器耐压壳体的设计与优化[J]. 海洋技术 2008(02)

- [15].阀控铅酸蓄电池阻燃壳体性能研究[J]. 蓄电池 2013(05)

- [16].采煤机牵引部壳体铸改焊方案优化分析[J]. 煤矿机电 2012(01)

- [17].壳体大小对浮游有孔虫生物地球化学记录的影响[J]. 矿物岩石地球化学通报 2010(02)

- [18].闭式循环水下动力系统壳体冷凝器设计[J]. 鱼雷技术 2017(01)

- [19].薄壁铜壳体加工技术与装夹[J]. 金属加工(冷加工) 2016(20)

- [20].一种防爆壳体打压试验装置设计与应用实践[J]. 现代工业经济和信息化 2014(18)

- [21].SG系列过桥壳体生产线的平面布置[J]. 拖拉机与农用运输车 2011(06)

- [22].某产品壳体毛坯工艺改进[J]. 国防制造技术 2014(04)

- [23].复合材料壳体固化过程温度场数值分析[J]. 固体火箭技术 2018(04)

- [24].多孔薄壁铝合金壳体加工工艺研究[J]. 中国设备工程 2017(15)

- [25].基于有限元分析的支撑壳体结构优化设计[J]. 机械工程与自动化 2015(05)

- [26].薄壁长筒壳体机加工艺改进[J]. 精密成形工程 2011(04)

- [27].壳体结构形态的量化重构——基于建筑参数化设计技术与结构力学的协同机制[J]. 南方建筑 2016(02)

- [28].蓄电池壳体破裂的原因及预防[J]. 黑龙江科技信息 2010(24)

- [29].含嵌件转向器壳体的收缩分析[J]. 铸造工程 2020(04)

- [30].浮标入水过程壳体对内部构件的影响[J]. 海洋技术学报 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/209d6ea0ff3d3979c1ed7aed.html