# 聚丙烯新型成核剂的开发与应用

### 论文摘要

聚丙烯（PP）具有合成工艺简单、价格低廉、综合性能优良等特点，被广泛应用为复合材料的重要原材料，但存在耐冲击性能差，高温刚性不足，加工成型收缩率大等缺点，使其应用受到一定限制。而成核剂可以改变PP结晶形态，进而改善PP的性能及加工性能，扩大应用范围。因此，向PP中添加成核剂已成为一种优化PP的重要手段。本文以优选成核剂为目的，采用X-射线衍射分析（XRD）、差示扫描量热分析（DSC）、维卡软化点测定及拉伸性能、冲击性能和弯曲性能测试等手段，考察了以下几种类型的成核剂对聚丙烯结晶性能、热性能和力学性能的影响：硬脂酰基硅酸酯水解、缩聚形成的层状材料；不同表面活性剂处理有机磷酸酯成核剂；以及有机物处理5A分子筛。结果表明，一硬脂酰氧基硅酸乙酯通过水解、缩聚形成的层状材料NL1诱导PP以β晶型结晶，在诱导PPH-XD-045这种牌号的聚丙烯生成β晶时与相同含量的TMB-5作用相当，是一种有效的β晶型成核剂；添加NL1使PP的维卡软化点略有提高；PP的拉伸强度随NL1含量的增加呈现先增加后保持不变的规律，冲击强度略微提高，但随含量的增加有轻微下降，对弯曲强度则影响较小。二硬脂酰氧基硅酸乙酯通过水解、缩聚形成的层状材料NL2诱导PP以α晶型结晶，同时提高了PP的结晶温度和结晶度，且添加NL2使PP的维卡软化点提高了6.3℃，PP的拉伸强度有所增加，冲击强度随NL2含量的增加降低了，弯曲强度变化较小。二硬脂酰基硅酸乙酯处理有机磷酸酯使PP结晶沿（040）晶面法线方向生长，PP的结晶温度提高了8.5℃，结晶度也略有提高；PP的维卡软化点提高了近10℃；添加该成核剂后，拉伸强度基本不变，冲击强度提高了，弯曲强度降低了。十二烷基硫酸钠处理有机磷酸酯成核剂后诱导一少部分PP以β晶型结晶，结晶温度和结晶度有所降低；PP维卡软化点提高了7.2℃；拉伸强度和弯曲强度都提高了，冲击强度与与纯PP相比提高了1.42kJ／m2。XRD分析表明有机物处理5A分子筛后，更加细化了PP的晶粒；添加0.2％的有机物处理5A分子筛使不同含量的PP／5A分子筛体系的拉伸强度和冲击强度大幅度提高，弯曲强度略微下降。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述及选题

- 1.1 聚丙烯结晶

- 1.1.1 聚丙烯的立构规整性

- 1.1.2 聚丙烯晶型

- 1.1.3 聚丙烯结晶过程

- 1.1.4 聚丙烯结晶形态

- 1.2 聚丙烯成核剂

- 1.2.1 成核剂种类

- 1.2.2 成核剂作用

- 1.2.3 成核剂作用机理

- 1.2.4 层状化合物对PP的成核作用

- 1.2.5 表面活性剂处理有机磷酸酯成核剂

- 1.2.6 分子筛在聚合物中的应用

- 1.3 选题的目的和意义

- 第二章 实验与测试方法

- 2.1 实验原料与设备

- 2.1.1 主要实验原料

- 2.1.2 实验设备与仪器

- 2.2 测试方法

- 2.2.1 X射线衍射（XRD）

- 2.2.2 差示扫描量热法（DSC）

- 2.2.3 拉伸性能测试

- 2.2.4 冲击性能测试

- 2.2.5 弯曲性能测试

- 2.2.6 维卡软化点测定

- 2.2.7 热重分析（TG）

- 第三章 一种新型层状材料在聚丙烯中的应用

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验步骤

- 3.2 层状材料表征结果与讨论

- 3.2.1 粉末X射线衍射（XRD）分析

- 3.2.2 DSC分析

- 3.3.3 热重（TG）分析

- 3.3 层状材料对聚丙烯性能的影响

- 3.3.1 层状材料对聚丙烯结晶性能的影响

- 3.3.2 层状材料对聚丙烯热性能的影响

- 3.3.3 层状材料对聚丙烯力学性能的影响

- 3.3.4 层状材料诱导聚丙烯成核机理探讨

- 3.4 小结

- 第四章 有机磷酸酯成核剂的处理及对聚丙烯性能的影响

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验原料

- 4.1.2 实验步骤

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 表面活性剂处理NA对PP结晶性能的影响

- 4.2.2 表面活性剂处理NA对PP热性能的影响

- 4.2.3 表面活性剂处理NA对PP力学性能的影响

- 4.3 小结

- 第五章 5A分子筛的处理对聚丙烯性能的影响

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 实验原料

- 5.1.2 实验步骤

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 有机物处理5A分子筛对PP结晶性能的影响

- 5.2.2 有机物处理5A分子筛对PP力学性能的影响

- 5.3 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].煤制聚丙烯与石油制聚丙烯消费差异[J]. 化工管理 2019(33)

- [2].洗衣机用抗冲聚丙烯的结构与性能研究[J]. 塑料工业 2020(01)

- [3].中国石油自主聚丙烯熔喷专用料开发成功[J]. 石油化工应用 2020(03)

- [4].国内聚丙烯市场价格将低位震荡[J]. 中国石化 2020(04)

- [5].快速注塑薄壁制品聚丙烯专用料的助剂研究进展[J]. 广州化工 2020(10)

- [6].食品级高速涂敷聚丙烯专用料的工业化开发[J]. 石化技术 2020(07)

- [7].溶剂洗涤法脱除聚丙烯中的灰分[J]. 合成树脂及塑料 2020(04)

- [8].某酒店选用承插聚丙烯静音排水管优缺点分析[J]. 建设监理 2020(S1)

- [9].从专利视角看废旧聚丙烯回收技术发展现状[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(07)

- [10].茂名石化低收缩聚丙烯用于3D打印[J]. 塑料助剂 2019(05)

- [11].三井化工计划在荷兰新建聚丙烯厂[J]. 塑料科技 2018(07)

- [12].均苯三甲酰胺衍生物类成核剂的合成及其对聚丙烯结晶和熔融行为的影响[J]. 塑料工业 2016(12)

- [13].温度对聚丙烯蠕变失效行为影响的研究[J]. 石化技术 2017(04)

- [14].美利肯赋予聚丙烯更美一面[J]. 塑料科技 2017(06)

- [15].沧州炼化:成功生产高纯度聚丙烯[J]. 石油知识 2017(03)

- [16].聚丙烯合成工艺及其应用[J]. 化工管理 2017(19)

- [17].气相法聚丙烯工艺技术对比分析[J]. 化工管理 2017(22)

- [18].聚丙烯系统热力学及反应器模拟研究[J]. 化工设计 2017(05)

- [19].聚丙烯难逃偏空走低格局[J]. 中国石化 2016(05)

- [20].新型聚丙烯[J]. 现代塑料加工应用 2016(05)

- [21].微波消解-原子吸收光谱法测定药用聚丙烯瓶中的硬脂酸钙[J]. 塑料包装 2015(03)

- [22].提升聚丙烯化工工艺效率探析[J]. 企业导报 2015(18)

- [23].聚丙烯价格重心将逐步下移[J]. 工程塑料应用 2015(09)

- [24].探讨聚丙烯针织物在汽车装饰过程中的应用[J]. 网友世界 2014(10)

- [25].浅述聚丙烯技术的发展[J]. 科学中国人 2014(20)

- [26].聚丙烯熔喷法非织造布发展现状(下)[J]. 橡塑技术与装备 2020(22)

- [27].北方华锦化学开发了高纯度聚丙烯合成新方法[J]. 合成树脂及塑料 2020(03)

- [28].聚丙烯粉末选择性激光烧结3D打印研究进展[J]. 塑料工业 2020(09)

- [29].中国石化荆门分公司聚丙烯新产品投放市场[J]. 石化技术与应用 2020(05)

- [30].一季度美国聚丙烯发展方向取决于丙烯[J]. 乙醛醋酸化工 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20cbd5a7909976696529f7ed.html