# 硅酸锂的制备及其高温吸收CO2的性能研究

### 论文摘要

近年来,温室效应引起的气候变化已经成为一个全球性的环境问题,CO2的吸收和分离也成为迫切需要解决的问题。Li4SiO4能在高温下循环吸收CO2,能用于吸收化石燃料火电厂排放的CO2,因此,研究Li4SiO4的制备及其吸收CO2的性能对于遏制温室效应具有重要的意义。本论文以云南丰富的硅藻土为主要原料制备Li4SiO4考察其吸收CO2的性能,并对Li4SiO4的制备工艺、吸收CO2的动力学、Li4SiO4的循环吸收性能及Li4SiO4结构性能等进行了系统研究,具体工作分四部分进行：(1)以SiO2和Li2CO3为原料,采用高温固相法制备Li4SiO4,考察其吸收CO2的性能。原料中nLi：nsi为4.2：1,在700℃下焙烧4h制备的Li4SiO4在620℃,恒温30 min的最大吸收容量仅为14.73%,且吸收速率较慢。用双指数模型来拟合Li4SiO4吸收CO2的过程,求得反应的活化能E1=109.142 kJ/mol, E2=37.971 kJ/mol。(2)以硅藻土和Li2CO3为原料,采用高温固相法合成Li4SiO4,并用于吸收CO2。通过正交试验确定制备Li4SiO4的最佳工艺条件为：原料中nLi：nsi为5.2：1,焙烧温度为650℃,焙烧时间为6 h。对Li4Si04吸收C02的过程进行动力学分析,求得反应的活化能E,=77.215 kJ/mol, E2=22.078 kJ/mol。最佳工艺条件下制备的样品A282C1进行10个循环吸收实验,发现经过10个循环后样品的吸收容量从第1个循环的33.36%降低到第10个循环的31.17%,吸收容量仅降低2.19%。(3)以硅藻土和LiNO3为原料,氨水为沉淀剂,采用浸渍沉淀法制备Li4SiO4,并用于吸收CO2。通过正交实验确定制备Li4SiO4的较佳工艺条件为：原料中nLi：nsi为5.2：1,水浴温度为40℃,浸渍时间6 h,陈化时间8 h,焙烧温度为700℃,焙烧时间为5 h。在上述最佳工艺条件下制备的Li4SiO4吸收CO2的容量为34.02%。分析Li4SiO4吸收CO2的过程,求得反应活化能分别为：E,=28.868kJ/mol, E2=22.250 kJ/mol。最佳工艺条件下制备的样品A3B2C2D2进行16个循环吸收实验,吸收容量从第1个循环的34.14%下降到第16个循环的27.70%,仅降低了6.44%。(4)采用SEM、IR、BET、XRD等對Li4SiO4(?)微观形貌、比表面积和相组成等进行了表征。

### 论文目录

- 前言

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 研究背景

- 2对环境的影响及分离方法'>1.1 CO2对环境的影响及分离方法

- 2对环境的影响'>1.1.1 CO2对环境的影响

- 2的应用'>1.1.2 CO2的应用

- 2的分离'>1.1.3 CO2的分离

- 2高温固体吸收剂'>1.2 CO2高温固体吸收剂

- 1.2.1 CaO吸收剂

- 1.2.2 钠基吸收剂

- 1.2.3 锂基吸收剂

- 3'>1.2.4 CaSiO3

- 1.3 硅藻土的研究现状及进展

- 1.3.1 硅藻土的形成

- 1.3.2 硅藻土的分类

- 1.3.3 硅藻土的性能

- 1.3.4 硅藻土的提纯

- 1.3.5 硅藻土的改性

- 1.3.6 硅藻土的应用

- 1.4 本论文研究的意义和主要内容

- 1.4.1 本论文研究的意义

- 1.4.2 本论文的主要内容

- 第二章 实验设备及其研究方法

- 4SiO4的制备'>2.1 Li4SiO4的制备

- 2.1.1 主要实验设备及仪器

- 2.1.2 主要试剂及原料

- 4SiO4的制备及步骤'>2.1.3 Li4SiO4的制备及步骤

- 4SiO4吸收CO2的设备及方法'>2.2 Li4SiO4吸收CO2的设备及方法

- 2.2.1 主要仪器

- 2.2.2 试验方法

- 2.2.3 计算公式

- 4SiO4吸收CO2的动力学实验方法'>2.2.4 Li4SiO4吸收CO2的动力学实验方法

- 4SiO4循环吸收CO2性能的测试'>2.2.5 Li4SiO4循环吸收CO2性能的测试

- 2.3 热力学分析

- 4SiO4的热力学分析'>2.3.1 高温固相法制备Li4SiO4的热力学分析

- 4SiO4的热力学分析'>2.3.2 浸渍沉淀法制备Li4SiO4的热力学分析

- 4SiO4吸收CO2的热力学分析'>2.3.3 Li4SiO4吸收CO2的热力学分析

- 2.4 分析测试方法

- 2.4.1 红外光谱分析

- 2.4.2 XRD分析

- 2.4.3 比表面积分析

- 2.4.4 扫描电镜

- OSiO4及其吸收CO2的性能'>第三章 高温固相法制备LiOSiO4及其吸收CO2的性能

- 2为硅源高温固相法制备Li4SiO4及其吸收CO2的性能'>3.1 以SiO2为硅源高温固相法制备Li4SiO4及其吸收CO2的性能

- 4SiO4及其吸收CO2的性能'>3.2 以硅藻土为硅源高温固相法制备Li4SiO4及其吸收CO2的性能

- 3.2.1 焙烧温度范围的确定

- 3.2.2 吸收温度范围的确定

- 2的能力'>3.2.3 预处理后硅藻土的成分及吸收CO2的能力

- 4SiO4吸收能力的影响'>3.2.4 原料配比对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4SiO4吸收性能的影响'>3.2.5 焙烧温度对Li4SiO4吸收性能的影响

- 4SiO4吸收性能的影响'>3.2.6 焙烧时间对Li4SiO4吸收性能的影响

- 2与N2流量比对Li4SiO4吸收能力的影响'>3.2.7 CO2与N2流量比对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4SiO4吸收能力的影响'>3.2.8 吸收温度对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4SiO4的最佳反应条件的确定'>3.2.9 制备Li4SiO4的最佳反应条件的确定

- 4SiO4循环吸收CO2性能'>3.3 以硅藻土为硅源高温固相法制备的Li4SiO4循环吸收CO2性能

- 2与N2'>3.3.1 吸收过程和解吸过程气氛为CO2与N2

- 2与N2解吸过程气氛N2'>3.3.2 吸收过程气氛为CO2与N2解吸过程气氛N2

- 2B2C1吸收CO2前后进行红外分析'>3.3.3 A2B2C1吸收CO2前后进行红外分析

- 2B2C1在第10个循环中吸收CO2后的XRD图'>3.3.4 A2B2C1在第10个循环中吸收CO2后的XRD图

- 3.4 本章小结

- 2为硅源高温固相法制备Li4SiO4及其吸收CO2的实验小结'>3.4.1 以SiO2为硅源高温固相法制备Li4SiO4及其吸收CO2的实验小结

- 4SiO4及其循环吸收CO2的实验小结'>3.4.2 以硅藻土为硅源高温固相法制备Li4SiO4及其循环吸收CO2的实验小结

- 4SiO4及其吸收CO2的性能'>第四章 浸渍沉淀法制备Li4SiO4及其吸收CO2的性能

- 4.1 实验方案的拟定

- 4SiO4的条件考察'>4.2 浸渍沉淀法制备Li4SiO4的条件考察

- 4.2.1 硅源的选择

- Li:nSi对Li4SiO4吸收能力的影响'>4.2.2 原料中nLi:nSi对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4SiO4吸收能力的影响'>4.2.3 焙烧温度对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4SiO4吸收能力的影响'>4.2.4 焙烧时间对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4SiO4吸收能力的影响'>4.2.5 水浴温度对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4SiO4吸收能力的影响'>4.2.6 浸渍时间对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4SiO4吸收能力的影响'>4.2.7 陈化时间对Li4SiO4吸收能力的影响

- 4.2.8 正交实验

- 4SiO4循环吸收CO2实验'>4.3 Li4SiO4循环吸收CO2实验

- 4.4 本章小结

- 4SiO4的实验小结'>4.4.1 浸渍沉淀法制备Li4SiO4的实验小结

- 4SiO4循环吸收CO2的性能'>4.4.2 浸渍沉淀法制备的Li4SiO4循环吸收CO2的性能

- 第五章 动力学及吸收机理分析

- 2为硅源高温固相法制备的Li4SiO4吸收CO2的动力学研究'>5.1 以SiO2为硅源高温固相法制备的Li4SiO4吸收CO2的动力学研究

- 4SiO4吸收CO2性能的影响'>5.1.1 温度对Li4SiO4吸收CO2性能的影响

- 4SiO4吸收CO2的动力学模型的建立'>5.1.2 Li4SiO4吸收CO2的动力学模型的建立

- 4SiO4吸收CO2的动力学研究'>5.2 以硅藻土为硅源高温固相法制备的Li4SiO4吸收CO2的动力学研究

- 4SiO4吸收CO2性能的影响'>5.2.1 温度对Li4SiO4吸收CO2性能的影响

- 4SiO4吸收CO2的动力学模型的建立'>5.2.2 Li4SiO4吸收CO2的动力学模型的建立

- 2为硅源浸渍沉淀法制备的Li4SiO4吸收CO2的动力学研究'>5.3 以SiO2为硅源浸渍沉淀法制备的Li4SiO4吸收CO2的动力学研究

- 4SiO4吸收CO2性能的影响'>5.3.1 温度对Li4SiO4吸收CO2性能的影响

- 4SiO4吸收CO2的动力学模型的建立'>5.3.2 Li4SiO4吸收CO2的动力学模型的建立

- 4SiO4吸收CO2的速率及活化能比较'>5.4 不同硅源和不同方法制备的Li4SiO4吸收CO2的速率及活化能比较

- 4SiO4吸收CO2的容量的影响'>5.4.1 不同硅源和制备方法对Li4SiO4吸收CO2的容量的影响

- 4SiO4吸收CO2的速率及活化能比较'>5.4.2 不同硅源和不同方法制备的Li4SiO4吸收CO2的速率及活化能比较

- 5.5 吸收机理分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论

- 4SiO4的最佳制备条件'>6.1 高温固相法及浸渍沉淀法制备Li4SiO4的最佳制备条件

- 4SiO4循环吸收CO2的性能考察'>6.2 Li4SiO4循环吸收CO2的性能考察

- 4SiO4吸收CO2的动力学研究'>6.3 Li4SiO4吸收CO2的动力学研究

- 6.4 反应机理分析

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].硅藻土陶粒性能及其在污水处理中的应用[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].啤酒过滤中硅藻土助滤剂添加量的优化研究[J]. 中外酒业·啤酒科技 2019(13)

- [3].铝加工行业含油硅藻土处理工艺的研发[J]. 有色金属加工 2020(02)

- [4].硅藻土负载铁-铜催化苯酚、双氧水制备苯二酚[J]. 唐山师范学院学报 2019(06)

- [5].废弃硅藻土制备多孔氮掺杂碳材料及其电化学性能研究[J]. 环境科学与技术 2019(12)

- [6].水热法制备分子筛/硅藻土复合材料及其吸附性能[J]. 硅酸盐学报 2020(07)

- [7].聚碳酸亚丙酯/硅藻土复合纤维膜的制备及性能[J]. 弹性体 2020(03)

- [8].硅藻土基复合材料在能源与环境领域的应用进展[J]. 材料导报 2019(09)

- [9].硅藻土在建材行业的应用研究[J]. 科技风 2019(28)

- [10].硅藻土在造纸中的应用研究进展[J]. 黑龙江造纸 2017(04)

- [11].我国硅藻土产业发展前景及对策建议[J]. 居业 2018(09)

- [12].改性硅藻土脱除燃煤超细颗粒物的研究[J]. 工程热物理学报 2017(08)

- [13].煅烧硅藻土对再生混凝土抗压强度影响研究[J]. 山西建筑 2015(35)

- [14].关于推进硅藻土产业转型的探究[J]. 新经济 2016(05)

- [15].硅藻土处理城市污水技术研究[J]. 科技经济导刊 2016(21)

- [16].硅藻土纯物理提纯技术[J]. 建材发展导向 2015(20)

- [17].磁性硅藻土的制备及对铜离子的吸附能力研究[J]. 化学工程与装备 2019(03)

- [18].纳米比亚硅藻土的工程特性[J]. 水运工程 2017(12)

- [19].硅藻土的提纯方法探究[J]. 科技经济导刊 2018(04)

- [20].关于制定《吉林省硅藻土资源保护开发条例》的议案[J]. 吉林人大 2017(02)

- [21].载钯硅藻土吸氕/氘动力学同位素效应[J]. 核化学与放射化学 2016(02)

- [22].煅烧硅藻土对高性能再生混凝土性能的影响研究[J]. 建材发展导向 2016(16)

- [23].C掺杂纳米硅藻土@TiO_2催化剂吸附-光催化降解油田废水[J]. 材料导报 2020(23)

- [24].硅藻土基调湿材料中热湿耦合传递[J]. 化工学报 2014(09)

- [25].改性无造孔剂硅藻土陶瓷滤膜的制备及其性能研究[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2013(02)

- [26].一体化活化硅藻土反应器应用于污水深度处理的中试研究[J]. 环境工程 2011(01)

- [27].废硅藻土改善土壤保肥性能的研究[J]. 浙江树人大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [28].浅谈硅藻土中铁的危害与测定[J]. 啤酒科技 2008(06)

- [29].含石灰水热条件下硅藻土微结构演化及其对亚甲基蓝吸附性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(04)

- [30].磁性硅藻土负载纳米过氧化钙对水中磷酸盐吸附[J]. 环境科学 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20cfc28094daeaa3b33c21e0.html