# 分析110kV变电运行事故的技术处理以及防控

（云南电网有限责任公司迪庆供电局云南迪庆674400）

摘要：21世纪，我国进入飞速发展的阶段。建筑、教育、养殖、医疗等各个领域获得了巨大的改革与创新。我国的工业化和城镇化发展迅速，在人们的日常生活和工作中对电力设备的应用越来越广泛。随着人们生活的不断提高，人们对生活质量的要求越来越高，供电稳定性影响着人们的生活质量。本文通过对110kV变电运行事故的技术处理和防控进行研究，利于提高整个电力系统的供电稳定性。

关键词：110kV；变电运行事故；技术处理；防控

变电站是用来传输和接收电流的中转枢纽，主要用来电力分配、控制电流的方向和进行电压转化。随着城镇化和工业化的飞速发展，变电站在人们的生活和国家的发展应用越来越广泛。110kV变电系统是电力系统中的主要变电形式，在110kV变电线路的运行工作中容易受到外界的影响，而发生变电运行事故，对电力设备和居民的生活财产安全造成很大的危害。加强对变电系统的检修与防控工作，提高电网的安全性能，保证人们的用电安全。

1.现阶段，110kV变电运行中的事故

1.1变压器故障

变压器是电力系统中的中心部件，电力系统的正常运行与变压器的功能有着密切的关系。变压器可以将电力系统中的电压经过处理后转变成频率相同电压值不同的电压。变压器还可以利用自身的功能转变交流电数值、阻抗和相位等等。变压器是变电运行中的主要工作设备，变压器中的常见的工作故障是优质变坏、漏油、油箱内部出现问题以及变压器经常发出异常响动等等。变压器的绝缘发生损坏时，如果不及时的修理就会造成变压器的油质发生变质，还有一种可能是变压器局部短路产生了热量，使油受热氧化产生变质。变压器油箱内部发生故障的原因是变压器各绕组间的间隔出现短路，绕组与引线外壳接地处出现故障。变压器内发出异常响动的原因可能是铁片间存在异物，铁芯出现松动，铁片的厚度不一样等等。具体的原因需要检修人员进一步的检测和排查，找出变压器故障的根据原因进行维修工作[1]。

1.2输电设备损坏

输电设备在过去的变电站中应用广泛，过去没有那么多的用电领域，人们的用电量比较小，输电设备可以满足人们的供电需求。随着经济越来越发达，人们的生活水平在不断的提高，家庭或者工作中的电力设备比较多，过去的输电设备承载不了现在所需的大额电流、电压。输电设备在过度工作中容易出现老化和线路故障问题，影响电力系统的正常工作，对人们的生命财产安全造成威胁。

1.3操作失误

在电力系统的运行过程中，电力企业的工作人员需要对110kV变电运行进行操作管理，工作人员的操作水平影响着变电运行的工作质量。在现阶段的110kV变电运行工作中，电力企业的工作人员要么是在别的行业转行过来的，要么不具备专业的电力系统操作技术，导致变电运行工作变得一塌糊涂。电力操作人员的专业的水平直接影响这变电运行的效率。在变电运行出现的各种故障中，操作人员的操作水平低是造成变电故障的主要因素之一。在日常的电力检测或者维护工作中，操作人员因为马虎大意、注意力不集中造成的变电设备出现故障，对电力企业的经济效益和电力系统的正常运行都有很大的损坏。

1.4自然灾害

有些变电运行事故是可以避免的，有些自然灾害造成的电力损坏是不可避免的。比如：风暴、雷电、泥石流和地震等等都是一些不可抗的自然灾害。电力企业只有提高做好防控工作，才能减轻自然灾害带给人们的不便和企业的损失。自然灾害会严重破坏变电运行的稳定性。由于110kV的变电设施大都是建立在旷野上，所以遭到雷击的概率比较大，雷击产生的过电压会引起变电线路的短路和断路。自然灾害容易引发触电安全事故，对人们的生命财产安全有着很大的威胁，影响社会稳定[2]。

2.110kV变电运行事故的技术处理及防控措施

电力企业的变电运行检测人员在对110kV变电系统进行检修时，需要根据变电运行中的事故采取一定的技术处理和防控措施，提高变电运行的稳定性和安全性。110kV变电运行事故的技术处理及防控措施有以下几条：

2.1提高变压器的工作性能

电力检修人员在对变压器的故障进行处理时，应该了解变压器的工作原理。变压器是通过电磁感应之间的转换，用来实现不同单位的电压、电流转换工作。在居民居住区域，检修人员可以将110kV变电系统中的电压转换成家庭使用的电压。变压器的油箱容易出现事故，工作人员需要定期对油箱内部进行检查和处理，对油箱中的内部绕组和线圈做好防控工作。当变压器中出现异响时，检修人员可以检查变压器中的铁芯有没有松动，对铁芯进行加固，将变压器铁片中杂物清理干净，做好防尘工作。由于，变压器在运转过称中会产生大量的热能，造成局部零部件的老化和损坏，检修人员应该在变电站工作过程中提前做好降温措施，定期的检查变压器的工作温度，如果发现温度异常或者升高等问题，应该及时降低电压负荷。提高变压器的工作性能，保证变压器能够正常、稳定的运转[3]。

2.2提高输电设备的承载能力

输电设备在长期运转过程中受到外界环境的影响，会使输电设备老化、承载能力下降、经常短路或者断路。近几年，我国为了防止这种问题的发生，对每个地区输电设备的使用时间进行了明确的记录，当输电设备的使用时间到了一定期限时，就需要进行更换。电力操作人员需要定期对输电设备进行检测，对输电设备中的光子牌、音响信号、电表计等进行详细的检查，如果输电设备的数据存在异常，则需要及时查明事故的原因，将不利于输电设备的因素进行排除。在新的时代背景下，为了满足人们的用电要求需要使用先进的输电设备，使输电设备的承载能力业人们的用电需求量能够持平。

2.3提高操作人员的技术水平

电力企业应该注重电力操作人员的技术处理能力，在招聘员工时应该考虑到应聘人员的操作经验和技术水平。加强操作人员的专业技能培训，定期开展专业技能培训活动，使电力操作人员能够正确掌握变电运行检修和防控工作的要领，减少在工作过程中出现操作失误的情况。超过人体承受电压的载荷对人的生命有着很大的威胁，操作人员在工作过程中要有“安全第一”的意识，有一个认真工作的态度[4]。

2.4做好自然灾害的防控工作

在自然灾害来临之前，电力企业应该做好自然灾害的防控工作。在变电运行中加强保护机制，安装避雷针和避雷线以及降低接地电阻等方式。发生自然灾害之后，检修人员应该第一时间到达受灾地区了解变电运行的情况，对损坏的变电设备要进行及时抢修，进而对灾区电网设备进行全面的检查工作，以确保电力输出的正常运行工作。时刻关注天气预报，在暴雨天气来临之前及时将信息和指令传到了电力企业的各个部门，做好变电设备的防控工作，加强变电设备的保护力度，减少自然灾害对变电设备造成的损坏[5]。

3.结语

110kV变电运行在城市的发展和人们的日常生活中占据着重要的位置，本文通过对110kV变电运行中经常出现的事故进行分析，制订科学、合理的变电运行事故防控措施，提高变电运行中的检修技术，保障电力系统的稳定、安全运行。我国坚持走持续发展的道路，变电运行的稳定性可以促进国家经济的发展，提高电力企业的市场竞争力。

参考文献：

[1]张超.分析110kV变电运行事故的技术处理以及防控[J].科技传播，2016，8（13）：162-163.

[2]杨赞强.分析110kV变电运行事故的技术处理以及防控[J].科技展望，2017，（13）：113.

[3]徐文浩，朱岩.110kV变电运行事故的技术处理及其防控措施研究[J].信息通信，2013，（9）：288-288，289.

[4]孙环宇.浅谈110kV变电运行事故的技术处理与防控措施[J].城市建设理论研究（电子版），2015，5（33）：1803.

[5]王园园.针对110kV变电运行事故的技术处理及其防范措施的分析与研究[J].城市建设理论研究（电子版），2015，5（13）：5127-5128.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20dbddb3818d6ee15d944022.html