# 阻燃PTT共聚酯的制备与性能研究

### 论文摘要

聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）是一种新型聚酯产品,由于其原料1,3-丙二醇合成技术的提高,特别是生物合成路线的成功,为PTT的快速发展打下了良好的基础。PTT纤维具有优良的回弹性、耐污性和染色性等特性,使其在服装、地毯、家纺等领域的应用日趋广泛。PTT纤维与其它大多数纺织纤维一样属易燃纤维,易引起火灾或使火灾蔓延,因此,对其进行阻燃改性非常必要。本文采用共聚改性的方法,以对苯二甲酸（PTA）和1,3-丙二醇（PDO）为基本单体,选用磷系阻燃剂2-羧乙基苯基次膦酸（CEPPA）为共聚阻燃剂,制得阻燃聚对苯二甲酸丙二醇共聚酯（FR-PTT）。通过研究讨论阻燃剂的添加方式,分析阻燃剂和催化剂对合成工艺的影响,确定制备阻燃PTT共聚酯的最佳合成工艺。利用傅里叶红外光谱仪（FTIR）、核磁共振波谱仪（1H-NMR）、热重分析仪（TGA）、差示扫描量热仪（DSC）、氧指数仪（LOI）、垂直燃烧仪、扫描电镜（SEM）和毛细管流变仪对共聚酯的结构、热性能、阻燃性能、流变性能、热稳定性以及结晶性能进行研究。利用Kissinger法、Flynn-Wall-Ozawa法和Coast-Redfern法研究共聚酯的热降解动力学。利用修正的Avrami方程研究共聚酯的非等温结晶动力学。研究确定阻燃剂CEPPA在酯化后期加入,并通过制备CEPPA-PDO酯化液,以提高其热稳定性,更好地满足共聚酯合成工艺要求。对于阻燃PTT共聚酯的合成工艺,随着阻燃剂添加量的增加,需要适当增加催化剂的添加量以促进反应进行。磷系阻燃单元引入到大分子链中降低了共聚酯的玻璃化转变温度（Tg）和熔融温度（Tm）,提高了冷结晶温度（Tc）。随着阻燃剂添加量的增加,阻燃PTT共聚酯的阻燃性能得到改善,当磷含量达到0.6%时,其LOI值达到30.6%,阻燃级别达到FV-0级。阻燃PTT共聚酯熔体和PTT熔体均为假塑性流体,随着阻燃单体含量的增加,非牛顿指数逐渐增大,纺丝温度应向低温调整。阻燃单体的引入降低了阻燃PTT共聚酯初期分解温度,但提高了最大热降解速率下的降解温度。PTT和阻燃PTT共聚酯的热降解动力学研究结果表明,阻燃PTT共聚酯的热降解活化能较PTT的热降解活化能有所降低,两者的热降解过程均可分为四个阶段。PTT和阻燃PTT共聚酯的热降解反应函数为S9函数,热降解反应机理为相边界反应机理。从所得的热降解速率方程得出,随着磷含量的增加,热降解速率下降。阻燃单体的引入使阻燃PTT共聚酯的结晶温度和结晶焓降低,结晶能力下降。PTT和阻燃PTT共聚酯的非等温结晶动力学研究结果表明,PTT的Avrami指数（n）在34之间,阻燃PTT共聚酯的Avrami指数（n）在23之间。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）的研究

- 1.2.1 PTT 的发展历史

- 1.2.2 PTT 的合成

- 1.2.3 PTT 的结构及纤维性能

- 1.3 聚酯阻燃改性及发展现状

- 1.3.1 聚酯阻燃改性方法

- 1.3.2 阻燃剂

- 1.3.3 阻燃机理

- 1.4 阻燃聚酯的研究现状

- 1.5 本课题研究意义及内容

- 1.5.1 阻燃PTT 共聚酯的制备与性能研究

- 1.5.2 阻燃PTT 共聚酯的热降解动力学

- 1.5.3 阻燃PTT 共聚酯的非等温结晶性能

- 第二章 阻燃PTT 共聚酯的制备与性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验原料

- 2.2.2 阻燃PTT 共聚酯的合成

- 2.2.3 结构表征及性能测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 阻燃PTT 共聚酯的合成工艺

- 2.3.2 阻燃PTT 共聚酯的结构

- 2.3.3 阻燃PTT 共聚酯的热性能

- 2.3.4 阻燃PTT 共聚酯的阻燃性能

- 2.3.5 阻燃PTT 共聚酯的流变性能

- 2.4 小结

- 第三章 阻燃PTT 共聚酯的热降解动力学

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.3 理论基础

- 3.3.1 Kissinger 法

- 3.3.2 Flynn-Wall-Ozawa 法

- 3.3.4 Coast-Redfern 法

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 阻燃PTT 共聚酯的热稳定性

- 3.4.2 阻燃PTT 共聚酯的热降解动力学

- 3.4.3 阻燃PTT 共聚酯的热降解机理

- 3.5 小结

- 第四章 阻燃PTT 共聚酯的非等温结晶性能

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.3 理论基础

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 阻燃PTT 共聚酯的非等温结晶性能

- 4.4.2 阻燃PTT 共聚酯的非等温结晶动力学

- 4.5 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 进一步研究设想

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].染色改性共聚酯的可纺性及其纤维结构性能研究[J]. 合成纤维工业 2020(03)

- [2].芳香族共聚酯的固相聚合和熔融纺丝[J]. 纺织学报 2012(06)

- [3].Eastman新增挤出级医用共聚酯[J]. 上海塑料 2010(02)

- [4].新一代的高耐热共聚酯材料[J]. 工程塑料应用 2008(06)

- [5].共聚酯的合成与性能表征[J]. 合成纤维 2019(01)

- [6].可生物降解脂肪族-芳香族共聚酯的研究进展[J]. 塑料助剂 2010(05)

- [7].结晶性低熔点共聚酯的制备与性能研究[J]. 合成纤维 2018(04)

- [8].水溶性共聚酯的合成研究[J]. 合成技术及应用 2018(03)

- [9].低熔点共聚酯的研究进展[J]. 合成纤维 2015(12)

- [10].染色改性共聚酯流变性能研究[J]. 合成技术及应用 2019(02)

- [11].阻燃共聚酯纳米复合材料纤维的制备[J]. 山东化工 2016(15)

- [12].一种脂肪-芳香族共聚酯的降解性能[J]. 合成树脂及塑料 2013(01)

- [13].改性共聚酯热性能及结晶性能的研究[J]. 科技展望 2016(07)

- [14].一种可生物降解共聚酯的合成及表征[J]. 河南科学 2013(07)

- [15].可降解共聚酯[J]. 聚酯工业 2010(03)

- [16].不同二元醇制备的4种脂肪/芳香共聚酯的性能研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [17].低熔点共聚酯的流变性研究[J]. 合成纤维 2008(08)

- [18].染色改性共聚酯的热性能研究[J]. 合成纤维工业 2019(03)

- [19].共聚酯创新实现大容量生产[J]. 纺织服装周刊 2015(03)

- [20].阻燃共聚酯的流变性能[J]. 合成纤维 2013(05)

- [21].含磷共聚酯的热降解动力学及热稳定性研究[J]. 武汉理工大学学报 2008(04)

- [22].新戊二醇和聚乙二醇改性易染共聚酯的流变性能[J]. 合成纤维 2017(10)

- [23].全球共聚酯市场预计年均增长7%[J]. 橡塑技术与装备 2008(05)

- [24].己内酯和2,2-二羟甲基丁酸共聚酯的非等温结晶动力学研究[J]. 高等学校化学学报 2010(03)

- [25].亲水改性共聚酯的合成及其性能[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [26].阳离子改性共聚酯纤维结构与性能的研究[J]. 天津工业大学学报 2010(04)

- [27].醇改性共聚酯的技术进展及产品应用前景[J]. 合成纤维工业 2020(03)

- [28].磷系阻燃共聚酯的结构与性能[J]. 功能高分子学报 2012(04)

- [29].生物可降解抗菌共聚酯的合成及结构与性能表征[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [30].东华大学研发出新型共聚酯系列关键技术[J]. 浙江化工 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20dd96b24326cacdb54331e9.html