# 企业电能量监视与管理系统的研制

### 论文摘要

本文针对中国石化集团长岭分公司的需求,研制了一套企业电能量监视与管理系统,完成对全厂所有耗电单位用电情况的统一监视与集中管理,运用先进的智能优化模型,促进各生产单位积极进行装备更新、技术革新,增强员工自主节电意识,降低企业运行成本,提高经济效益,实现企业节能降耗的目的。首先,结合中石化长岭分公司的用电现状及实际需求,依据“安全稳定、易于拓展、信息集成、智能共享”的原则,设计了分层分布式的系统框架,将整个系统结构分为三层(间隔层、站级管理层、对外服务层),阐述了各层次的功能。其次,介绍了企业电能量监视与管理系统中的数据处理技术。应用多线程技术进行数据采集,缩短采集周期,增强系统实时性。对采集到的数据,采用三点线性平滑法进行数据平滑,消除采集数据中的随机噪声。采用灰色系统方法,建立GM(1,1)预测模型进行数据缺失值补救。为降低不确定因素的影响,引入数据融合技术对历史电能耗数据进行融合处理,为企业管理决策提供更为合理有效的数据源。然后,对企业电能量监视与管理系统的关键技术进行了深入研究,研究了负荷预测常用方法,针对石化企业的电力负荷特点,建立了基于BP算法的负荷预测模型,为了弥补设备检修造成的预测偏差,采用基于检修项的负荷预测校正模型对负荷预测值进行调整,提高预测精度;提出分时电价考核模型、单耗定额考核模型、电能质量考核模型对企业节能管理效果进行考核,节奖超罚,有效调动员工的节电积极性。最后,采用面向对象的编程方法和编程工具,实现了企业电能量监视与管理系统的支撑平台,为准确获得底层设备的实时运行信息,完整地掌握企业各生产车间实时用电信息奠定了坚实的基础。在文中对数据采集与监控、负荷预测、节能考核、操作票、报表等重要软件的实现技术进行了深入的分析和研究。本系统已在中石化长岭分公司投入运行,运行结果表明该系统稳定、可靠,操作方便简单且易于维护,实现了企业电能量监视的集中统一、电能量管理的透明公开,提高了员工的工作效率、减少资源浪费,取得了良好的社会效益和经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及来源

- 1.2 国内外研究状况

- 1.3 论文的主要研究内容及组织结构

- 第2章 企业电能量监视与管理系统整体设计

- 2.1 石化企业的需求分析

- 2.2 系统设计原则

- 2.3 系统功能需求

- 2.4 系统方案设计

- 2.4.1 分层分布式结构的设计理念

- 2.4.2 系统架构

- 2.5 本章小结

- 第3章 企业电能量监视与管理系统数据处理

- 3.1 数据采集

- 3.1.1 多线程技术

- 3.1.2 基于多线程的数据采集技术

- 3.2 数据预处理

- 3.2.1 数据剔除

- 3.2.2 数据平滑

- 3.2.3 数据缺失值补救

- 3.3 数据融合

- 3.3.1 数据融合技术简介

- 3.3.2 数据融合技术在能量管理系统中的应用

- 3.4 本章小结

- 第4章 企业电气管理节能关键算法研究

- 4.1 负荷预测模型

- 4.1.1 负荷预测方法简介

- 4.1.2 基于BP 算法的企业负荷预测模型

- 4.1.3 企业负荷预测校正技术

- 4.2 考核模型

- 4.2.1 分时电价考核

- 4.2.2 单耗定额考核

- 4.2.3 电能质量考核

- 4.3 本章小结

- 第5章 系统实现与工程应用

- 5.1 系统实现

- 5.1.1 总体设计

- 5.1.2 数据采集与监控系统

- 5.1.3 负荷预测

- 5.1.4 考核系统

- 5.1.5 报表管理

- 5.1.6 用户管理

- 5.1.7 设备检修维护管理

- 5.1.8 智能操作票系统

- 5.2 工程应用及效益分析

- 5.3 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间的学术成果

### 相关论文文献

- [1].悬臂梁式压电能量俘获器的研究现状[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [2].计量装置故障及电能量退补计算[J]. 农村电工 2015(11)

- [3].电能量数据智能研判处理关键技术研究与应用[J]. 自动化应用 2019(03)

- [4].物联网GPRS通信在电能量采控终端中的应用[J]. 内蒙古电力技术 2019(05)

- [5].线损分析与电能量数据巡查[J]. 科技视界 2015(35)

- [6].一起电能量突增案例的分析和思考[J]. 农村电工 2016(11)

- [7].引起电能量异常的原因分析及对策[J]. 农村电工 2010(03)

- [8].基于孤立森林算法的电能量异常数据检测[J]. 华东师范大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [9].电能量数据平台的建设与管理[J]. 电工技术 2016(10)

- [10].电能量远抄系统建设与管理探讨[J]. 农村电工 2009(11)

- [11].电能量采控终端的安装应用与维护[J]. 内蒙古科技与经济 2012(19)

- [12].电能量计费系统常见故障原因分析及处理措施[J]. 河北电力技术 2010(01)

- [13].电能量结构法在线损管理指标测算中的应用[J]. 农村电工 2009(07)

- [14].压电能量俘获系统建模及仿真[J]. 北京理工大学学报 2020(08)

- [15].浅谈电能量数据管理平台在农村台区降损增效中的应用[J]. 广东科技 2013(20)

- [16].浅谈厂站电能量终端的维护与故障处理[J]. 企业技术开发 2016(07)

- [17].电能量实时采集与监控管理系统功能的应用与拓展[J]. 机械研究与应用 2008(06)

- [18].浅谈电能量采控系统的数据通讯管理[J]. 通讯世界 2014(24)

- [19].变电站母线电能量不平衡常见原因分析与处理[J]. 农村电工 2013(03)

- [20].提高追补电能量准确度的措施[J]. 农村电工 2015(11)

- [21].电能量实时采集和监控管理系统的应用[J]. 电力信息化 2008(04)

- [22].电能量采控终端传输信号不稳定的解决措施[J]. 内蒙古电力技术 2018(02)

- [23].退补电能量合理算法浅谈[J]. 农村电工 2012(05)

- [24].混合动力车电能量流表征及能量管理方法研究[J]. 车辆与动力技术 2012(03)

- [25].项目管理在电能量信息采集系统建设中的实践[J]. 电力系统通信 2010(04)

- [26].电压互感器V相断线追补电能量的计算[J]. 农村电工 2008(02)

- [27].基于电能量数据分析的线损异常排查方法[J]. 科学技术创新 2019(22)

- [28].基于柔性基底的压电能量收集器的设计[J]. 传感技术学报 2017(08)

- [29].探析计量自动化系统电能量数据应用的提升策略[J]. 通讯世界 2019(12)

- [30].单台区成本利润核算系统的应用[J]. 农村电工 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20f087f9b895921f39cfd7dd.html