# 绿色住宅光伏发电逆变控制器研究

### 论文摘要

近年来，一方面由于民众日渐注重绿色环保，另一方面由于新能源开发已日益受到重视。本文提出的绿色住宅光发电系统，既可作为家用电源，可作为交流发电机，将产生的电力馈入电网，形成小规模的住宅发电系统，又达到节能环保的作用。以光伏逆变技术为研究对象，对光伏系统最大功率点跟踪方法、光伏并网系统拓扑结构与控制方法、光伏并网控制方法等问题进行了深入研究。太阳能光电池将光能转换成电能，然而其输出功率与日照量及温度呈非线性关系，故需要相应的变换器配合相应的最大功率算法来提高太阳能电池的输出功率，在研究四种常用的最大功率跟踪控制方法的优缺点基础上，提出了阻抗匹配法追踪到最大功率并且配合扰动观察法的技巧。逆变器是太阳能电池和电网之间的重要环节，它的稳定性决定着整个光伏发电系统的稳定。研究逆变器的理论模型，采用状态空间平均法建立模型。为并网逆变器的控制提供了合理的解决方案。根据绿色住宅并网逆变器拓扑结构要求，研究以C8051F350为控制核心的逆变器体积小、成本低、效率高，并且能够减少光伏阵列输出的电压波动大的不良影响。对逆变器控制策略进行研究。并网参考电流相频的控制的方法，采用基于异步变频调制的数字锁相算法，实现逆变器的并网电流对电网电压的频率和相位的跟踪，从而实现了对并网逆变器功率因数的控制。本文针对绿色住宅光伏发电逆变器进行了研究，对常用最大功率跟踪、逆变器拓扑结构及控制方式的优缺点进行了研究，研究了适合绿色住宅并网光伏发电系统，对其主电路参数进行了设计，完成了基于C8051F350控制系统的硬件电路设计和软件设计。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外太阳能的发展情况

- 1.3 太阳能供电系统运转型态简介

- 1.3.1 独立运转型

- 1.3.2 并联运转型

- 1.4 太阳能逆变器的研究现状

- 1.5 研究内容

- 第二章 绿色住宅光伏最大功率算法研究

- 2.1 太阳能电池工作原理

- 2.2 太阳能电池的等效电路

- 2.3 最大功率追踪法则介绍

- 2.3.1 系统结构

- 2.3.2 常见太阳能最大功率追踪法则

- 2.3.3 阻抗匹配法为基础获得太阳能电池最大功率

- 2.4 本章小结

- 第三章 太阳能并网逆变器的研究

- 3.1 逆变的原理

- 3.2 太阳能并网逆变器主电路的研究

- 3.2.1 太阳能并网逆变器的拓扑结构

- 3.2.2 太阳能并网逆变器的主电路

- 3.3 逆变器的建模与分析

- 3.4 仿真模型

- 3.5 本章小结

- 第四章 并网逆变控制策略研究

- 4.1 并网逆变功率控制方式

- 4.2 逆变器反馈控制方案

- 4.2.1 并网逆变的电流跟踪控制方式

- 4.2.2 逆变环节的传递函数

- 4.3 按扰动补偿的复合控制方式

- 4.4 并网逆变器的锁相控制

- 4.5 单相并网逆变系统仿真

- 4.6 本章小结

- 第五章 光伏并网逆变器的硬件电路及软件的研究设计

- 5.1 逆变器的硬件电路设计

- 5.1.2 逆变器的控制电路设计

- 5.2 系统软件设计实现

- 5.2.1 软件总体框架

- 5.2.2 数字 SPWM 波形的产生

- 5.2.3 捕获中断

- 5.2.4 数字锁相子程序

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].船用逆变器带电动机稳定性研究[J]. 船电技术 2019(12)

- [2].一种互动式逆变器用市电切换电路设计[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [3].无刷直流电机软开关逆变器矢量控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [4].虚拟光伏逆变器的设计和实现[J]. 电工技术 2020(05)

- [5].逆变器并网系统谐振机理与阻尼控制策略研究（英文）[J]. 中国电机工程学报 2020(09)

- [6].Z源逆变器的的研究[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(01)

- [7].三相SPWM逆变器的研究与设计[J]. 电子世界 2020(07)

- [8].三相Z源逆变器的简单升压SPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(02)

- [9].三相Z源逆变器的直通分段SVPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(03)

- [10].地铁车辆辅助逆变器工作原理及典型故障分析[J]. 轨道交通装备与技术 2020(02)

- [11].单相高增益准Z源逆变器研究[J]. 信息技术 2020(05)

- [12].减小微网中不同容量并联逆变器电压频率偏移方法研究[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(05)

- [13].光伏逆变器多场景性能测试平台与实验研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [14].基于极限学习机的光伏逆变器软故障辨识方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].改进型高增益准Z源逆变器[J]. 可再生能源 2020(07)

- [16].不平衡负载下三相离网逆变器的序阻抗建模及特性分析[J]. 电力系统保护与控制 2020(12)

- [17].低压逆变器设计解决方案[J]. 汽车电器 2020(08)

- [18].Z源逆变器直流链电压的控制方法[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].2020年全球光伏逆变器行业发展现状分析：国内出货量占比超6成[J]. 变频器世界 2020(07)

- [20].城轨车辆辅助逆变器设计研究[J]. 现代城市轨道交通 2020(09)

- [21].一种功率动态调整的光伏逆变器调压方法[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [22].弱电网下多逆变器并网谐振失稳分析方法[J]. 电气技术 2020(10)

- [23].具有功率约束的逆变器电源电压/功率统一控制模型研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(18)

- [24].光伏:逆变器逆势上涨的三个逻辑[J]. 股市动态分析 2020(19)

- [25].基于全碳化硅的车辆辅助逆变器应用研究[J]. 电力电子技术 2020(10)

- [26].光伏发电中组串式逆变器汇流方案的讨论[J]. 电气时代 2018(12)

- [27].探讨逆变器中高频漏电的处理[J]. 世界电子元器件 2019(01)

- [28].一种模块化48脉冲大功率PWM逆变器[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [29].单相并离网光伏逆变器设计与实现[J]. 电子测试 2019(21)

- [30].准Z源逆变器光伏并网系统的研究[J]. 科技风 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20f41434fefde8ae0b51b40d.html