# 基于FLAC3D的白云鄂博铁矿东矿边坡稳定性研究

### 论文摘要

露天矿边坡是否稳定直接影响到矿山的正常生产，人员和设备的安全及矿山的经济效益，所以它是一个值得研究并且有必要研究的问题。影响边坡稳定性的因素很多，本文主要考虑爆破震动和锚杆支护对边坡稳定性的影响。文中以白云鄂博露天铁矿东矿东北帮C区岩质高边坡为工程背景，在有限差分法原理的基础上，运用FLAC3D软件建立边坡的三维数值模拟分析模型。应用此模型，首先进行下方无软岩情况下和软岩情况下的初始应力场计算，分析了边坡的最大不平衡力收敛情况和应力场分布规律；其次对两种情况分别模拟输入爆破地震载荷进行动力分析，分析了监测点的位移时程曲线和应力变化规律，得出爆破震动对边坡稳定性的影响结果；最后模拟计算了相同锚杆加固方案时两种情况下边坡的动力分析，分析了加固后两种情况下锚杆的内力变化情况，边坡的位移和应力变化值，得出了锚杆对两种不同情况的影响结果。通过数值模拟计算得出：软岩的存在对初始应力场的分布规律影响不明显；但是在爆破载荷的作用下，有软岩存在时应力的分布规律发生了变化，并且与下方无软岩状态相比，爆破地震载荷作用下，前一种情况下的位移、应力的值变化幅度较大，竖向应力变化幅度为26.1%，水平应力最大达到43.3%，而下方无软岩情况下竖向应力几乎不变；同一高程的边坡面上，越是靠近边坡外缘的地方，位移放大系数越大，沿着高程，从底部到顶部位移放大系数逐渐增大；锚杆加固作用后，下方无软岩情况下的水平位移较加固前明显减小，减小幅度最大达到10.37%，当边坡体下方有软岩存在时，水平方向的位移减小幅度达18.7%。下方无软岩时，预应力锚杆的竖向锚杆和侧向锚杆的轴力均240.2KN，四周围岩砂浆的应力竖向较侧向稍大；软岩时锚杆的轴力和四周围岩砂浆的应力较下方无软岩时明显增大，而且竖向锚杆的轴力（287.3KN）大于侧向锚杆的轴力（253.2KN），四周围岩砂浆的应力则是侧向的2倍。本文的计算结果对边坡稳定性的防护和治理具有一定的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究的工程背景与意义

- 1.3 国内外边坡稳定性研究现状

- 1.4 本文主要研究的内容及主要工作

- 2 边坡地质资料分析和研究方法的选择

- 2.1 东矿 C 区边坡工程地质背景

- 2.1.1 工程地质分区及边坡分区

- 2.1.2 C 区地形地貌简介

- 2.1.3 采场工程地质特征

- 2.1.4 边坡岩体结构特征

- 2.2 边坡稳定性分析现有理论及方法

- 2.2.1 边坡稳定性分析的理论和方法

- 2.2.2 Lagrangian 法

- 2.3 小结

- 3 边坡稳定性的 FLAC3 D 数值模型的建立

- 3.1 FLAC3D 软件简介

- 3.1.1 FLAC3D 简介

- 3.1.2 FLAC 3D 的应用领域

- 3.1.3 FLAC 3D 的特点

- 3.1.4 FLAC 3D 模拟边坡稳定性问题的步骤

- 3.2 东矿 C 区三维地质模型的建立

- 3.3 白云鄂博铁矿东矿 C 区的岩体的力学参数选择

- 3.3.1 岩体的内聚力

- 3.3.2 岩体的内摩擦角

- 3.3.3 岩体的抗拉压强度

- 3.3.4 弹性模量 E 和泊松比μ

- 3.3.5 岩石参数与岩体参数的计算成果

- 3.4 数值模拟计算模型的初始应力平衡状态

- 3.4.1 下方无软岩情况下初始应力状态计算结果

- 3.4.2 软岩情况下初始应力状态计算结果

- 3.5 小结

- 4 爆破地震对边坡稳定性的影响分析

- 4.1 爆破理论简介

- 4.2 边坡动力分析数值模型的建立

- 4.2.1 动载荷的输入

- 4.2.2 设置动力计算的边界条件

- 4.3 数值模拟计算结果分析

- 4.3.1 下方无软岩情况下加入地震爆破荷载的计算结果分析

- 4.3.2 软岩情况下加入地震爆破荷载的计算结果分析

- 4.4 小结

- 5 锚杆对边坡稳定性的影响分析

- 5.1 我国预应力锚固技术发展现状

- 5.2 预应力锚杆工作机理

- 5.3 预应力锚杆对边坡稳定性的影响的数值分析

- 5.3.1 锚杆的数值模型

- 5.3.2 下方无软岩时边坡在锚杆作用下的动力反应分析

- 5.3.3 软岩存在时边坡在锚杆作用下的动力反应分析

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].公路边坡稳定性影响因素分析[J]. 工程技术研究 2020(01)

- [2].挡墙基底换填对弃土场边坡稳定性影响分析[J]. 地质灾害与环境保护 2020(01)

- [3].长顺向坡边坡稳定性简析及治理[J]. 有色金属设计 2020(01)

- [4].地质灾害边坡稳定性分析及治理探究[J]. 世界有色金属 2020(07)

- [5].公路路基边坡稳定性的影响因素分析[J]. 四川水泥 2020(08)

- [6].裂隙分布特征对边坡稳定性影响研究[J]. 科学技术创新 2020(28)

- [7].地质灾害工程中边坡稳定性及滑坡治理措施[J]. 城市建筑 2020(24)

- [8].华为松山湖终端场平项目边坡稳定性分析探讨[J]. 广东土木与建筑 2016(Z1)

- [9].某高填方场地沉降及边坡稳定性分析研究[J]. 山东工业技术 2017(03)

- [10].边坡稳定性分析的方法研究[J]. 世界有色金属 2017(04)

- [11].基于强度折减法的公路边坡稳定性分析[J]. 工程建设 2017(06)

- [12].不同条件下的边坡稳定性分析[J]. 农家参谋 2017(12)

- [13].基于灰色关联分析理论的边坡稳定性预测[J]. 地下空间与工程学报 2017(05)

- [14].开采扰动作用下寒区矿山边坡稳定性研究[J]. 中国矿业 2020(11)

- [15].天柱山某边坡稳定性分析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [16].西藏某高陡露采边坡稳定性分析与优化[J]. 现代矿业 2019(11)

- [17].煤矿地面边坡稳定性分析[J]. 西部探矿工程 2020(05)

- [18].福建某水电站厂房后边坡稳定性模糊综合评判[J]. 甘肃水利水电技术 2020(01)

- [19].废弃渣场边坡稳定性分析[J]. 现代物业(中旬刊) 2020(04)

- [20].植物根系对浅层边坡稳定性的影响研究[J]. 人民黄河 2020(08)

- [21].深中通道沉管隧道基槽回淤及边坡稳定性研究[J]. 岩土工程学报 2020(07)

- [22].输电线路杆塔预应力锚索基础及其对边坡稳定性的研究[J]. 国网技术学院学报 2020(05)

- [23].长沙县福临镇风化花岗岩边坡稳定性研究[J]. 冶金管理 2019(17)

- [24].数值模拟在边坡稳定性分析中的应用[J]. 四川建材 2017(12)

- [25].边坡稳定性能的判定方法研究及其工程应用[J]. 水利与建筑工程学报 2017(01)

- [26].边坡稳定性分析方法研究现状与展望[J]. 露天采矿技术 2017(07)

- [27].和顺县某复合边坡稳定性分析及治理措施[J]. 山西建筑 2017(23)

- [28].道路边坡稳定性及水土流失治理问题分析[J]. 山西建筑 2017(26)

- [29].浅议影响边坡稳定性的因素[J]. 黑龙江科技信息 2015(14)

- [30].公路边坡稳定性分析与防护方法综述[J]. 西部交通科技 2015(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20f9cf5394802f1def496c0e.html