# 我国金属地质矿产勘查研究

黑龙江省有色金属地质勘查七〇一队

改革开放以来，我国资源的开采使用与环境发展问题日渐严峻，使我国政府等有关职能部门不断加大对矿产资源勘查、开发方面的研究力度，尤其是金属地质矿产的勘查开发工作难度更是可想而知。由于地貌特点及环境因素的影响，较多矿床很难被识别出来，为了提高金属矿产的开采率，使矿产资源经济价值更好的得以展现，实现经济发展与环境建设的可持续发展。我国矿产行业要不断研究新型地质勘查技术，以此提高金属矿产资源的开采率及利用率，这已经成为当今我国矿业发展及有关技术人员面临的首要课题，近几年随着网络信息技术的广泛应用，现代测绘技术在金属地质矿产研究过程中具有十分明显的优势，可以有效规避地质勘查中遇到的各类问题，需要相关职能部门及研究人员给予足够的重视，使该项技术得以发展及应用。

一、新时期金属地质勘查形势

我国是一个地下矿产资源十分丰富的国家。然而，由于我国地理条件的复杂性，现阶段受到地质勘查的各项投入与勘测技术的制约，金属地质勘查难度较大，进而出现资源短缺的现象，主要表现在以下几个方面。

1.探矿深度浅

探矿深度浅是我国目前金属矿产开采过程中难以逾越的技术瓶颈，国外一些国家金属矿产规模较大的主要原因为加大探矿深度。例如南非的金属矿产勘测已经深入到地下4600m探矿深度，而我国最大探矿深度一般不超过600m，基本上都是在200m到300m左右，导致很多金属矿产未能被勘探发现。

2.综合研究工作滞后

尽管我国引进了一些先进的地质勘查技术，一系列的新方法、新理论、新技术在金属矿业中得到了一定的应用，为金矿的勘查工作带来了新的力量，同时打破了传统的寻找矿产的方法。充分利用理论、信息与新技术有机结合的综合方法为金属地质矿产勘查技术研究服务，进一步推动我国金矿勘查技术的快速发展。然而，科研技术与生产过程存在严重脱节现象，导致新理论与新方法在实际勘查过程中无法得到有效应用。此外，还有很多地质勘查单位依然使用传统的找矿方法，大幅度降低了金属地质矿产资源的勘查效果。

3.金矿勘查工作缺少统一部署

一些金属矿产资源富含丰富的区域被发现后只是被圈却尚未进行深度勘探，或者因为各项资源投入不够进而阻碍金矿地质勘查进度的进行，导致大量金属矿产资源未能有效勘探、开采，严重影响我国金矿勘查的突破性进展。

二、金属地质矿产勘查现代测绘技术种类

1.全球卫星定位（GPS）技术

全球卫星定位技术又称GPS技术，GPS技术在人们的日常生产生活中得到非常广泛的应用，该项技术是以卫星导航为技术基础发展起来的一门新兴技术，具有超强干扰性及信息保密性能，因此得到大众的青睐。GPS技术通过多年的发展，目前该技术水平已经处于比较成熟的阶段，未来的发展前景形势一片大好。同时，在我国金矿寻找过程中占有比较明显的优势。随着科技技术的不断革新，基于GPS技术发展壮大的RTK测量技术也在不断的创新、完善之中。相较而言，RTK技术操作简单、使用便捷、测量工作效率较高，更重要的是成低廉，故而在我国金属地质矿产资源勘查中得以广泛应用。

2.地理信息（GIS）技术

地理信息技术又称GIS技术，以测量测绘为基础操作，利用计算机编程技术，通过计算机庞大的数据库系统实现数据的存储及运用的技术。GIS是一项公共地理位置的基础，同时也是一个管理空间的信息系统。随着网络信息技术的不断发展，GIS技术也在朝着网络平台化、信息智能化、系统集成化、数据科学化的方向发展。

3.遥感（RS）技术

遥感技术和传统金矿勘查技术相比而言，具有技术含量高、检测精准及数据准确的显著优势。因任何物体都有不同的电磁波反射或辐射特征，遥感技术正是利用物体对波谱产生不同的响应进而识别地表上存在的各类物质。遥感技术是从人造卫星、飞机或其他飞行器上收集地物目标的电磁辐射信息，判认地球环境和资源的技术。现阶段，我国遥感技术已经被广泛应用到气象、水文、地质、环境资源等各个领域之中，是一项十分先进的空间探测技术。

4.数字摄影测量技术

数字摄影测量技术主要是利用摄影测量原理从中获取数据信息，利用数字摄影成像或者数字化影像技术，在计算机网络系统中进行数值、图形及各类影像信息的处理，以几何目标及物理特征为主要研究目标，以此获得多元化形式的数字产品。数字摄影测量技术在3S（GPS、GIS、RS）集成技术中的应用，使测绘技术逐步朝着数字化、信息化、自动化方向发展。在金属地质矿产勘查中，通过摄影测量技术可以将所勘测到的摄影对象快速生成区域三维数字表面模型，测量精准度较高。

三、金属地质矿产勘查中测绘技术的具体应用

1.GPSRTK技术的应用

该技术被广泛应用于野外矿产资源勘查工作中，是目前我国勘查技术中最为先进的GPS技术，具有精准度高、便捷性强的操作特点。因矿区地形一般都比较复杂，利用GPSRTK技术可以实现远距离操作，技术人员只需要利用电子捕中实现的信息，能够随时找到正确的放样地点，因此得到矿业人士的广泛青睐。一般而言，矿产地质勘查区域多数分布在高山地带，这些地方地形较为复杂，无形中增加了勘测的难度，导致测绘作业时间长、效率低。而GPSRTK技术只需要一个技术人员携带勘测仪器在测量碎部点停留1-2s，在电子薄内输入特定编码，点位精度符合后，通过测绘软件即可完成地形图的绘制，操作方便、快捷。

2.利用GPS技术布设工程测量控制网

在我国金属地质矿产资源的勘查过程中，GPS是被矿产行业使用时间最久的一项勘测技术，同时成为现阶段各种先进测量技术的基础技术。此外，GPS技术在金属矿产勘查工作中的作用是看不可小觑的。一般在已有国家设置控制点的时候，通常采用插网、插锁等方式对控制点进行加密网的布设。当没有国家布设控制点的时候，可以建立独立的控制网。传统的金矿勘查技术多数使用水准仪、大平板仪等进行测绘，这些测量仪器很难保证数据的准确性，各种外部制约因素很多，不但成本投入高，而且操作难度也比较大，GPS技术可以有效规避这些问题，操作方便，数据精准。

四、结束语

金属地质矿产勘查工作在我国经济建设中起到举足轻重的作用。现阶段金矿勘查中仍然存在着诸多困难，但是随着金矿测绘技术的不断提高，未来发展前景依然广阔。由于我国资源处于短缺的状态，在对矿产资源的开采中，既要做到降低资源浪费又不能对环境造成严重破坏，出于这些考虑，我国的金矿勘查技术水平亟待提升与完善，进而减少金矿在勘查、开采时的资源损失。

参考文献：

[1]杨志.对当前我国金属矿产地质勘查技术的几点探讨[J].科技创新与应用,2016.31:174.

[2]孙雪航,佟军,边详山,黄伟强,于丞.我国金属地质矿产勘查研究[J].科技与企业,2015,20:88.

[3]黄林.浅谈当前我国金属地质矿产勘查技术[J].低碳世界,2014,13:161-162.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2115950934920ff8e2ba4620.html