# Ni-P-BN（h）化学复合镀层的制备和性能研究

### 论文摘要

随着工业需求的发展,传统的Ni-P镀层已经逐渐不能满足人们对某些特殊性能的需求。而在Ni-P化学镀液中加入PTFE、石墨、MoS2、BN等固体润滑颗粒来制备的自润滑镀层由于具有优良的润滑性、良好的抗粘性以及优越的稳定性,获得了广泛关注。本课题研究的目的在于通过对Ni-P-BN（h）化学复合镀层制备工艺和性能的研究,以期获得性能优异、可应用于生产的Ni-P-BN（h）化学复合镀层。实验中首先研究了Ni-P-BN（h）化学复合镀层制备工艺。通过研究不同种类的表面活化剂对BN（h）颗粒的活化情况以及镀层质量的影响,确定了最佳的表面活化剂为阳离子活化剂HTAB。然后分别研究了表面活化剂浓度、BN（h）颗粒的含量、镀液的pH值和搅拌与通气这四个主要影响因素对镀速与镀层质量的影响规律,确定最佳的制备工艺为:施镀温度:85℃,表面活化剂HTAB浓度:0.07g/L,BN（h）颗粒的浓度:2.5 g/L,pH值:4.96,转速:200 r/min,通气。最后,在最佳的制备工艺条件下,制备了Ni-P镀层和Ni-P-BN（h）化学复合镀层,并对部分镀层进行热处理。然后利用扫描电子显微镜、显微硬度计、结合强度测试、耐蚀实验、摩擦磨损实验对Ni-P镀层和Ni-P-BN（h）化学复合镀层的成分、组织、结构、性能进行了分析。结果表明:Ni-P镀层和Ni-P-BN（h）化学复合镀层的含磷量为6%左右,属于中磷镀层,并且BN（h）颗粒在复合镀层中分布均匀;BN（h）颗粒的加入使得镀层的硬度有所下降,但Ni-P-BN（h）化学复合镀层仍然具有较好的结合强度,复合镀层的腐蚀性由于颗粒的加入也有所降低;热处理可以有效提高镀层的显微硬度,但却会导致镀层的耐蚀性变差。热处理前Ni-P-BN（h）化学复合镀层的摩擦系数比热处理前Ni-P镀层的摩擦系数降低了将近一倍,但热处理后Ni-P-BN（h）化学复合镀层的摩擦系数与热处理后Ni-P镀层的摩擦系数相差不大;同一镀层的摩擦系数随着载荷的增加而呈现减小的趋势;就整体趋势而言,热处理后的Ni-P镀层的磨损率最小,其次是热处理后Ni-P-BN（h）复合镀层,然后是热处理前的Ni-P-BN（h）复合镀层,热处理前Ni-P复合镀层的磨损率最大。本文的结果为Ni-P-BN（h）化学复合镀层的研究提供了较好的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 本课题研究的目的及意义

- 1.3 化学镀概述

- 1.3.1 化学镀的发展概况和未来的发展趋势

- 1.3.2 化学镀镍的热力学

- 1.3.3 化学镀镍的动力学

- 1.3.4 化学镀Ni-P 合金的沉积机理

- 1.4 化学复合镀概述

- 1.4.1 化学复合镀技术的发展概况

- 1.4.2 复合镀共沉积机理

- 1.4.3 复合沉积过程

- 1.4.4 化学复合镀的特点

- 1.4.5 化学复合镀技术的应用

- 1.5 本文主要研究内容

- 第2章 实验过程和研究方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验设备和研究方法

- 2.2.1 加热设备和镀液的配制

- 2.2.2 基材的前处理

- 2.2.3 施镀过程

- 2.2.4 镀后处理

- 2.2.5 镀层的性能分析

- 2.3 本章小结

- 第3章 Ni-P-BN（h）复合镀层的制备

- 3.1 引言

- 3.2 Ni-P-BN（h）复合镀层的工艺研究

- 3.2.1 施镀过程的主要影响因素

- 3.2.2 表面活化剂的选取

- 3.2.3 BN（h）颗粒浓度的确定

- 3.2.4 镀液的pH 值的确定

- 3.2.5 转速和通气对复合镀层的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 Ni-P-BN（h）复合镀层的组织结构和性能

- 4.1 引言

- 4.2 热处理工艺的选择

- 4.3 镀层的组织结构与成分分析

- 4.3.1 镀态镀层的表面与成分分析

- 4.3.2 热处理对镀层组织结构的影响

- 4.4 镀层的性能分析

- 4.4.1 镀层的硬度

- 4.4.2 镀层的结合强度

- 4.4.3 镀层的耐蚀性

- 4.4.4 镀层摩擦磨损性能的分析

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].镍基与铜基碳化硅复合镀层制备技术发展现状[J]. 热喷涂技术 2020(02)

- [2].低碳钢表面化学复合镀层制备及性能研究[J]. 铸造技术 2018(07)

- [3].金属基纳米复合材料不同复合镀层研究综述[J]. 山东化工 2018(12)

- [4].温度对电沉积纯银镀层和纯银/银石墨复合镀层磨损性能和行为的影响[J]. 摩擦学学报 2017(02)

- [5].电沉积制备镍基复合镀层的研究进展[J]. 表面技术 2017(05)

- [6].船用柴油机活塞杆表面微粒增强镍基复合镀层的制备及其性能分析[J]. 电镀与环保 2017(03)

- [7].电沉积Cu-Ni-Sn-Al_2O_3复合镀层及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(05)

- [8].镁合金复合镀层的制备及其结构与性能表征[J]. 电镀与精饰 2020(11)

- [9].电沉积法制备碳纳米管/黑镍复合镀层[J]. 真空科学与技术学报 2016(06)

- [10].户外高压隔离开关用银石墨复合镀层的耐蚀性和抗硫性能[J]. 腐蚀与防护 2016(06)

- [11].靶电流对磁控溅射减摩复合镀层组织与性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2016(06)

- [12].摩擦电喷镀nano-Al_2O_3/Ni复合镀层的制备及表征[J]. 功能材料 2016(S1)

- [13].塑料模具的复合镀层工艺及性能研究[J]. 科技创新与应用 2013(30)

- [14].纳米碳管化学复合镀层组织、沉积机理及性能[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(01)

- [15].硼酸铝晶须增强镍磷基化学复合镀层的力学性能研究[J]. 材料研究与应用 2008(02)

- [16].超声波对电沉积复合镀层的影响[J]. 电镀与环保 2019(02)

- [17].Ni-P/nano-Al_2O_3复合镀层的制备及性能[J]. 电镀与精饰 2018(08)

- [18].银石墨复合镀层的摩擦磨损性能和导电能力[J]. 中国表面工程 2016(06)

- [19].电沉积制备铜基复合镀层的研究进展[J]. 电镀与环保 2014(03)

- [20].碳纳米管/锡铅合金复合镀层的滑动磨损特性[J]. 材料保护 2013(05)

- [21].磁控溅射制备碳/铬复合镀层的结构特征及自润滑性能[J]. 机械工程材料 2011(03)

- [22].电沉积nano-Al_2O_3/Ni+Co梯度复合镀层[J]. 吉林大学学报(工学版) 2009(S1)

- [23].镍、磷和空心微珠复合镀层摩擦磨损性能研究(英文)[J]. 深圳大学学报(理工版) 2008(02)

- [24].化学复合镀层激光处理后基材组织与性能的研究[J]. 金属热处理 2008(09)

- [25].电沉积铜基纳米碳化硅复合镀层实验研究[J]. 电镀与精饰 2016(11)

- [26].电沉积制备铜-锡-PTFE自润滑复合镀层工艺参数对其性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(11)

- [27].稀土铼元素对高温自润滑复合镀层性能的影响[J]. 中国表面工程 2008(05)

- [28].氨基磺酸镍/碳化硅复合镀层组织及硬度分析[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [29].电刷镀镍–钨–二硫化钼复合镀层的组织和耐摩擦磨损性能[J]. 电镀与涂饰 2019(07)

- [30].超声辅助换向脉冲喷射电沉积钴–碳化铬复合镀层[J]. 电镀与涂饰 2017(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/213417375e5dc53138b698b2.html