# 混凝-MBR-RO组合工艺处理印染废水技术研究

### 论文摘要

印染废水是工业生产领域中的一个重要污染源。本论文以山东岱银集团金龙制衣有限公司牛仔布水洗过程中所产生的靛蓝染料废水进行处理,提出采用混凝-MBR-RO处理印染废水,并对工艺的各种影响因素进行了研究,主要内容如下:1.在混凝试验中,硫酸亚铁中的二价铁离子影响色度的去除率;氯化镁可使用的pH值范围比较窄,因此选择PAC为最佳絮凝剂。采用正交试验确定最佳的操作条件:pH=7,PAC投加量900mg/L,沉淀时间40min,搅拌时间3.5min。正交试验得出投加量和pH值对PAC的絮凝效果有显著性影响,而搅拌时间对其有影响但不显著,沉降时间对其影响很小。2.在MBR试验中,考察了污泥浓度、曝气量、HRT操作条件对于出水效果的影响,进而试验确定了MBR反应器的最佳参数,在保证出水水质的情况下,HRT为8小时,曝气量1.5m3/h,污泥浓度6g/L。MBR反应器对污染物的去除主要取决于好氧生物反应的效果,膜对污染物的去除只是对生物反应的补充强化,保证出水水质的稳定性。3.在反渗透试验中,采用正交试验考察了操作压力、温度、浓缩倍数以及流量对于膜通量和出水效果的影响。结论为对膜通量而言压力和浓缩倍数的影响最大,温度虽有影响但并不显著,流量的改变则对膜通量影响很小;浓缩倍数和压力对脱盐率有比较显著影响,流量对脱盐率有影响但不显著,温度对脱盐率影响很小;浓缩倍数COD去除率的影响最大,压力和流量的影响次之,改变温度基本上对于COD去除率影响很小;温度、压力和浓缩倍数对色度的去除率均影响很小,流量虽有影响,但影响不显著。试验确定最佳工艺条件为:压力为0.60Mpa ,浓缩倍数为2倍,温度2025℃,流量为1.2L/min。论文的研究是对混凝-MBR-RO组合工艺处理印染废水的初步探索,试验结果对实际工程具有一定的参考价值和指导意义。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1. 前言

- 1.1 印染废水的特点

- 1.2 印染废水的治理技术现状

- 1.2.1 物理处理法

- 1.2.2 化学处理法

- 1.3 生物处理法

- 1.4 膜分离技术

- 1.4.1 四种膜分离技术

- 1.4.2 反渗透技术研究进展

- 1.4.3 膜组合工艺的研究进展

- 1.5 本文内容和意义

- 1.5.1 本文研究内容

- 1.5.2 本文研究的意义

- 1.6 技术路线

- 2 材料与方法

- 2.1 工艺流程

- 2.2 试验装置

- 2.3 试验用水

- 2.4 试验分析方法

- 2.4.1 试验测定项目及分析方法

- 2.4.2 主要试验仪器

- 3 试验内容与结果

- 3.1 混凝试验

- 3.1.1 絮凝效果的影响因素

- 3.1.2 实验步骤

- 3.1.3 结果与讨论

- 3.2 MBR 试验

- 3.2.1 MBR 活性污泥的培养

- 3.2.2 MBR 出水方式的选择

- 3.2.3 MBR 新膜初次运行下的通量变化

- 3.2.4 结果与分析

- 3.3 RO 试验

- 3.3.1 反渗透装置的影响因素分析

- 3.3.2 结果与分析

- 3.4 组合工艺试验

- 4 讨论

- 4.1 混凝机理

- 4.1.1 双电层作用原理

- 4.1.2 化学架桥作用原理（姚重华，1991）

- 4.2 膜生物反应器对污染物的去除机理

- 4.2.1 MBR 对COD 的去除机理

- 4.2.2 MBR 对氨氮的去除机理

- 4.2.3 MBR 对色度与SS 的去除机理

- 4.3 反渗透的脱盐机理

- 4.4 不足之处与研究展望

- 4.4.1 不足之处

- 4.4.2 研究展望

- 5 结论

- 6 创新之处

- 7. 参考文献

- 8. 致谢

- 9. 攻读学位期间发表论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/21682873697f9058d19a6099.html