# 新型节能充电机的研究与设计

### 论文摘要

铅酸蓄电池的传统外化成方法,不仅污染环境,而且化成时间长,电池极化严重,效率不高,能源浪费严重。内化成方法提出以来,虽然受到了多方面的关注,并提出了许多基于内化成的充电方案,但由于其尚处于研制开发的初级阶段,还有很多需要深入研究并解决的问题。本文基于内化成方案研制节能型充电机具有实际的意义。论文从马斯基本定律分析入手,设计了一种新的节能充电方案——脉冲充电法。脉冲充电方案可以很好地跟综最佳充电曲线,并解决了传统充电方案中存在的一些问题,如极化严重,电池温度高,充电时间长等。论文提出了能量回收再利用的节能设计思想,利用大容量的电容储存蓄电池放电的能量,并利用该能量在适当的时候对铅酸蓄电池进行回充电。这种能量回馈的方法比起传统蓄电池放电方案,最大的优点就是节能环保。论文以DSP2812为核心控制芯片设计了新型节能充电机的硬件和软件系统。以这种高速的硬、软件系统来实现脉冲充电过程中高度的时序配合,有效完成铅酸蓄电池充电、放电以及能量储存、再利用等。在电力电子学的基础上,设计了电源电路,驱动电路,以及蓄电池的充、放电回路。新型节能充电机具有数据采集,数据处理及显示,均流充电等功能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景、意义

- 1.2 铅酸蓄电池的成流反应

- 1.3 基于内化成技术的铅酸蓄电池充电要求与难点

- 1.4 本文论文内容与安排

- 2 基于马斯定律的脉冲充电方案及系统结构设计

- 2.1 现有充电方法综述与分析

- 2.2 马斯定律

- 2.3 脉冲充电方案设计

- 2.4 基于脉冲充电的充电机系统设计

- 3 充电机具体设计及实验结果分析

- 3.1 结构设计总体说明

- 3.2 电源电路设计

- 3.3 充放电回路设计

- 3.4 电能回馈回路设计

- 3.5 控制芯片的选择

- 3.6 控制器外围电路设计

- 3.7 PWM 的生成

- 3.8 基于位置型PID 调节的均流充电

- 3.9 采样信号的一阶滤波

- 3.10 实验结果及分析

- 4 总结与展望

- 4.1 总结

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].电动汽车车载充电机电性能自动检测平台的搭建[J]. 计量与测试技术 2019(12)

- [2].新型一体式充电机的结构设计[J]. 农村电气化 2020(03)

- [3].分散非车载充电机需要系数研究[J]. 建筑电气 2020(05)

- [4].直流充电机散热性能数值分析及优化[J]. 电力科学与工程 2020(02)

- [5].车载充电机硬件设计与研究[J]. 武汉交通职业学院学报 2020(02)

- [6].基于复合控制的车载充电机谐波抑制策略[J]. 上海电力大学学报 2020(03)

- [7].车载充电机凝露问题解决及试验方法[J]. 机电技术 2020(04)

- [8].一机双充120kW电动汽车直流充电机研究[J]. 电气传动 2020(09)

- [9].远程升级直流充电机系统设计[J]. 自动化与仪表 2020(10)

- [10].温度对电动汽车直流充电机计量性能影响的研究[J]. 电测与仪表 2020(20)

- [11].便携式充电机（桩）快速除尘设备研发与应用[J]. 科技经济导刊 2019(31)

- [12].基于输入串联输出并联的列车充电机研究[J]. 电力电子技术 2017(11)

- [13].大功率超级电容智能充电机的设计[J]. 电子技术应用 2016(12)

- [14].充电机谐波特性[J]. 电气应用 2016(23)

- [15].一种新型军用电源智能充电机控制算法[J]. 火力与指挥控制 2017(01)

- [16].非车载充电机综合测评实证研究[J]. 电子科学技术 2017(01)

- [17].电动汽车充电机测量结果的测量不确定度评定[J]. 科技与创新 2017(10)

- [18].一机双充120kW新国标直流充电机控制系统研究与设计[J]. 企业技术开发 2017(06)

- [19].T型充电机箱体的设计及模拟与试验分析[J]. 机械设计 2016(04)

- [20].一种小型纯电动汽车充电机的设计[J]. 电子科技 2016(07)

- [21].车载充电机产业发展现状及趋势[J]. 汽车工业研究 2016(12)

- [22].集成式车载充电机的研究[J]. 电源技术 2014(12)

- [23].电动汽车非车载充电机标准解析与对比[J]. 标准科学 2015(02)

- [24].高性能车载充电机硬件电路设计[J]. 山东工业技术 2015(18)

- [25].聚电新能源:深耕充电解决方案[J]. 新能源汽车新闻 2016(10)

- [26].换流站低压直流系统充电机模块运行维护策略研究[J]. 新型工业化 2019(10)

- [27].一种分体式多枪柔性充电堆直流充电机的设计与应用研究[J]. 机电产品开发与创新 2019(06)

- [28].站用直流系统充电机状态评价研究[J]. 电工技术 2020(10)

- [29].一种应用于直流充电机计量计费一体装置研制[J]. 数字通信世界 2019(03)

- [30].一种小型车载充电机的研究[J]. 汽车实用技术 2018(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/216d0921faeb7997ccf3fd07.html