# 交流励磁水轮发电机组运行稳定性和经济性研究

### 论文摘要

交流励磁水轮发电机组是一种新型的水力发电设备,其发电机由变频电源提供对称交流励磁,且可根据要求对励磁电压的幅值、频率和相位加以控制,因此可以控制发电机励磁磁场的大小及其相对转子的位置和电机转速,使得交流励磁水轮发电机组具有变速恒频运行能力、较强的进相运行能力、独立的有功与无功调节能力和良好的稳定性。与普通的同步发电机组相比,交流励磁水轮发电机组可以灵活地调节有功、无功,提高系统的稳定性。此外,通过发电机励磁与水轮机调速的协调控制,水轮机可在水头、流量变化时运行于最优转速,实现变速优化运行,从而提高水能利用效率,节约用水,提升机组运行效益。因此,对交流励磁水轮发电机组进行稳定性和经济性研究具有十分重要的现实意义。本文围绕交流励磁水轮发电机组运行的稳定性和经济性开展研究,主要的工作内容和成果如下:(1)作为交流励磁水轮发电机组运行稳定性和经济性分析计算的基础性工作,进行模型研究。在转子磁场dq0坐标系下的交流励磁发电机模型的基础上,进一步详细推导和阐述了该坐标系下交流励磁发电机的五阶和三阶实用模型以及采用定子电压定向矢量控制策略的励磁系统模型。综合有关成果,建立了水轮机的线性化模型和PID控制策略下的水轮机调速系统模型;建立了具有引水管道、尾水管和尾水洞的复杂输水系统的弹性水击等值电路模型。(2)对交流励磁水轮发电机组提升电力系统平稳性和稳定性问题进行仿真研究。基于交流励磁发电机实用模型、励磁系统模型、水轮机一输水系统模型和调速系统模型,在Matlab/Simulink下建立了交流励磁水轮发电机组的整体仿真模型。对含交流励磁水轮发电机组的单机无穷大系统和多机系统,分别进行了负荷调整小扰动和短路故障暂态过程仿真。结果表明,与普通同步发电机组相比,交流励磁水轮发电机组不仅有功和无功可以独立调节、响应速度快,而且可以显著提高电力系统的稳定性。(3)交流励磁水轮发电机组可变速运行的特点为提升水轮发电机组的节水和运行效益提供了可能。本文对此进行深入研究,在对水轮机综合特性曲线进行拟合的基础上,提出了基于遗传算法的交流励磁水轮发电机组转速优化方法,并结合工程实例对不同水头和出力下交流励磁水轮发电机组变速运行的效率、消耗水量和多发电效益进行了计算分析。结果表明,本文所提出的交流励磁水轮发电机组转速优化方法具有较高的计算精度;与常规水轮发电机组相比,交流励磁水轮发电机组具有显著的节水和多发电效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 交流励磁水轮发电机组变速运行研究现状

- 1.3 本文主要工作

- 2 交流励磁发电机及其励磁系统模型

- 2.1 引言

- 2.2 交流励磁发电机变速恒频运行的基本原理

- 2.3 交流励磁发电机的数学模型

- 2.4 交流励磁发电机的实用模型

- 2.5 交流励磁发电机励磁控制系统模型

- 2.6 小结

- 3 水轮机及其调速系统模型

- 3.1 引言

- 3.2 水轮机模型

- 3.3 输水管道模型

- 3.4 调速系统模型

- 3.5 交流励磁水轮发电机组励磁调速协调控制

- 3.6 小结

- 4 交流励磁水轮发电机组稳定性仿真研究

- 4.1 引言

- 4.2 交流励磁水轮发电机组仿真模型

- 4.3 交流励磁水轮发电机组-无穷大系统动态仿真

- 4.4 含交流励磁水轮发电机组的多机系统动态仿真

- 4.5 小结

- 5 交流励磁水轮发电机组变速运行效益分析

- 5.1 引言

- 5.2 水轮机综合特性曲线及其拟合

- 5.3 交流励磁水轮发电机组的转速优化

- 5.4 交流励磁水轮发电机组变速运行效益

- 5.5 小结

- 6 结论

- 6.1 本文主要研究成果

- 6.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].车载交流励磁发电机的励磁调节特性研究[J]. 电工技术 2010(09)

- [2].交-交变频交流励磁发电机仿真与谐波分析[J]. 电力系统保护与控制 2009(06)

- [3].交流励磁变频器动模系统主回路设计[J]. 水力发电 2018(04)

- [4].交流励磁发电机励磁控制系统建模与仿真[J]. 电测与仪表 2010(S1)

- [5].交流励磁发电机定子磁场定向的矢量控制研究[J]. 电网与清洁能源 2009(11)

- [6].交流励磁风力发电系统的仿真研究[J]. 中国电力教育 2008(S1)

- [7].变速抽蓄交流励磁网侧变换器控制系统研究[J]. 水力发电 2020(09)

- [8].交流励磁发电机励磁控制系统实验技术分析[J]. 科技与企业 2015(12)

- [9].交流励磁发电机在航空电源上应用可能性分析[J]. 微特电机 2008(08)

- [10].浅谈矩阵式变换器交流励磁的变速恒频风力发电系统[J]. 电子技术与软件工程 2014(03)

- [11].交流励磁发电机励磁控制系统研究[J]. 科技传播 2013(06)

- [12].可变速发电电动机交流励磁技术路线探讨[J]. 水电站机电技术 2014(02)

- [13].交流励磁发电机励磁控制系统实验研究[J]. 微特电机 2010(11)

- [14].交流励磁水轮发电机组变速运行效益分析[J]. 水力发电学报 2010(04)

- [15].并网型交流励磁变速恒频风力发电系统控制研究[J]. 信息记录材料 2017(05)

- [16].交流励磁变速恒频风力发电机并网控制及仿真[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [17].基于逆系统内模算法的交流励磁发电机解耦控制研究[J]. 电网与清洁能源 2009(12)

- [18].交流励磁双馈发电机的负载平衡算法研究[J]. 舰船科学技术 2016(16)

- [19].交流励磁变速恒频双馈风力发电系统并网控制策略与试验[J]. 山西能源与节能 2009(01)

- [20].工频交流励磁与低频矩形波励磁电磁流量计泥浆流量测量对比实验研究[J]. 电子元器件与信息技术 2020(06)

- [21].我国首台大型交流变速发电机的开发[J]. 电工文摘 2009(04)

- [22].一种新型的节能发电机的研发[J]. 石油仪器 2011(05)

- [23].缺陷深度对低频交流励磁检测结果的影响[J]. 中国特种设备安全 2016(06)

- [24].基于双馈发电机的并网型微水电交流励磁控制策略[J]. 分布式能源 2017(02)

- [25].交流励磁发电机智能模糊励磁控制研究[J]. 计算机系统应用 2013(01)

- [26].交流励磁抽水蓄能机组运行功率能力计算[J]. 太阳能学报 2020(04)

- [27].交流励磁抽水蓄能机组暂态特性仿真分析[J]. 东方电气评论 2017(01)

- [28].基于Saber的交流励磁发电机励磁电源仿真研究[J]. 电力系统保护与控制 2009(10)

- [29].交流励磁发电机转子绕组一点接地保护[J]. 继电器 2008(01)

- [30].双馈异步风力发电机励磁变换器的探讨[J]. 电气工程应用 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/218f29433bdbcc44cf36e9a3.html