# 数字信号处理器存储器系统设计

### 论文摘要

存储器是数字信号处理器的关键部件。本文是一款支持超哈佛结构16位数字信号处理器(mDSP)设计项目的一部分,主要工作为该款DSP设计存储器系统,该存储器系统包括ROM、双存取SRAM、SDRAM三种存储介质和相应的存储器控制器。具体内容包括:首先,针对超哈佛总线结构数据吞吐量大的特点设计了一个控制电路,使异步单端口SRAM实现单周期双存取功能,成为双存取SRAM。双存取SRAM不仅可以满足超哈佛结构对存储带宽的需求,而且面积和功耗与单端口SRAM相差不大,即双存取SRAM以较小的面积和功耗代价换来性能的大幅度提升。其次,在现有的ROM和SDRAM、成功实现的双存取SRAM基础上设计了三个存储器控制器,使处理器通过总线可以高效访问ROM、双存取SRAM和SDRAM。本文根据所连接的存储介质的不同特点对存储器控制器进行针对性的设计并且给出了控制器内部模块的详细说明。最后,搭建了一个混合仿真环境,对整个双存取SRAM进行仿真,并且给出了单端口SRAM、双端口SRAM和双存取SRAM在面积和功耗上的比较结果,另外对三个存储器控制器分别进行仿真,证明控制器的设计行之有效,整个存储器系统与mDSP实现良好兼容。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 DSP概述

- 1.3 DSP存储器系统的概述

- 1.3.1 DSP总线结构的概述

- 1.3.2 存储器的概述

- 1.4 本文主要工作

- 1.5 论文组织结构

- 第二章 存储器系统总体架构

- 2.1 mDSP简介

- 2.1.1 简介

- 2.1.2 总线结构

- 2.1.3 流水线结构

- 2.1.4 存储器配置

- 2.2 存储器系统总体架构的发展现状

- 2.3 总体设计

- 2.3.1 设计目标

- 2.3.2 存储器系统的总体结构

- 2.4 本章小节

- 第三章 双存取SRAM控制电路设计

- 3.1 SRAM现状

- 3.2 双存取SRAM特点

- 3.3 双存取SRAM整体结构

- 3.4 工作时序

- 3.5 控制电路设计

- 3.5.1 译码器使能信号产生电路

- 3.5.2 灵敏放大器使能信号产生电路

- 3.6 控制电路仿真

- 3.7 本章小节

- 第四章存储器控制器设计

- 4.1 存储器地址分配

- 4.2 ROM控制器

- 4.2.1 译码模块

- 4.2.2 仲裁模块

- 4.2.3 冲突检测模块

- 4.3 双存取SRAM控制器

- 4.3.1 译码模块

- 4.3.2 总线仲裁模块

- 4.3.3 地址选择模块

- 4.3.4 冲突反馈模块

- 4.3.5 数据调整模块

- 4.3.6 数据输出模块

- 4.4 SDRAM控制器

- 4.4.1 SDRAM的信号

- 4.4.2 SDRAM的命令

- 4.4.3 SDRAM的基本操作

- 4.4.4 SDRAM模式寄存器

- 4.4.5 SDRAM的初始化

- 4.4.6 SDRAM控制器的内部结构

- 4.4.7 SDRAM控制器的运行过程

- 4.5 本章小节

- 第五章验证和性能分析

- 5.1 仿真工具介绍

- 5.1.1 Modelsim

- 5.1.2 Design Compiler

- 5.1.3 VCS

- 5.1.4 NanoSim

- 5.2 NanoSim-VCS混合仿真环境

- 5.3 双存取SRAM验证测试

- 5.4 三种SRAM的功耗和面积比较

- 5.5 存储器控制器的验证

- 5.5.1 双存取SRAM控制器验证

- 5.5.2 SDRAM控制器验证

- 5.6 本章小节

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].存储器技术的新进展[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [2].微机原理课程存储器扩展教学的改进[J]. 科技创新导报 2019(33)

- [3].通用技术集团武汉国家存储器基地建设提速[J]. 中国设备工程 2020(09)

- [4].柔性阻变存储器材料研究进展[J]. 材料工程 2020(07)

- [5].阻变存储器应用中串扰问题的评估方法[J]. 中国战略新兴产业 2017(04)

- [6].阻变存储器发展现状[J]. 国防科技 2016(06)

- [7].我国成功研制出百毫秒级高效量子存储器[J]. 技术与市场 2016(11)

- [8].相变存储器的存储技术教学研究[J]. 电脑与电信 2017(03)

- [9].存储器测试图形算法概述[J]. 计算机与数字工程 2017(04)

- [10].车用存储器市场分析[J]. 电子产品世界 2017(04)

- [11].国产新型存储器成功实现产业化应用[J]. 中国设备工程 2017(14)

- [12].物联网数据需求下,革命性提升存储器的性能[J]. 中国电子商情(基础电子) 2017(08)

- [13].新型阻变存储器的物理研究与产业化前景[J]. 物理 2017(10)

- [14].威联通存储学堂 第2堂:快速上手照片存储器[J]. 中国摄影家 2015(12)

- [15].长江存储正式成立 中国搭建存储器产业航母[J]. 半导体信息 2016(04)

- [16].一种通用存储器测试装置的设计[J]. 电子质量 2020(11)

- [17].中美贸易摩擦背景下我国存储器产业发展的机遇与挑战[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) 2020(06)

- [18].三维阻变存储器的研究进展[J]. 半导体技术 2020(03)

- [19].固态量子存储器[J]. 中国基础科学 2020(01)

- [20].中国科学技术大学实现高性能可集成固态量子存储器[J]. 稀土 2020(03)

- [21].内存空间在双空间存储器上的推移技术实验[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].基于铜氧化物的电阻存储器工艺优化[J]. 电子与封装 2017(09)

- [23].纳米尺度相变存储器小型化研究进展[J]. 微纳电子技术 2015(12)

- [24].相变存储器及其发展[J]. 功能材料信息 2014(05)

- [25].分离栅式快闪存储器抗编程干扰性能的工艺优化[J]. 电子与封装 2015(07)

- [26].新型存储器有望大幅降低电子设备待机功耗[J]. 发明与创新(综合科技) 2011(08)

- [27].随钻数据微存储器井下释放传输系统关键技术研究[J]. 石油矿场机械 2020(06)

- [28].存储器技术发展及简易维护方法[J]. 内江科技 2014(04)

- [29].浅谈软件评估中的存储器测试[J]. 日用电器 2011(10)

- [30].存储器行业现状及其发展前景[J]. 电脑与电信 2011(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2198d18ab26ab05e99f72b6b.html