# 呼吸机软件设计及嵌入式Linux系统的搭建

### 论文摘要

随着电子技术的飞速发展,多数国内外呼吸机的生产研发,都纷纷朝着高技术含量、智能化开发、多功能应用的方向发展,嵌入式控制系统则更倾向于微型化、智能化,系统的人机交互界面按照人性化设计的原则,越来越“简单、自然、友好、一致”。为此,深入研究呼吸机嵌入系统式开发工作,对提高国内呼吸机产品的技术水平和市场竞争力,具有十分重要的理论和现实意义。本文依据相关基础理论知识,针对智能呼吸机的软件设计方案与实现技术、嵌入式Linux系统的开发设计与搭建运行等问题,运用系统研究和模块化设计等研究方法,论文内容主要包括以下三个方面:首先,论文按照模块化设计的思想,以嵌入式Linux系统及图形用户界面支持系统MiniGUI为开发平台,设计实现了智能呼吸机的人机交互界面;目前,界面已在嵌入式Linux系统中成功显示,并初步达到预计技术效果。其中,论文重点探讨了人机交互界面的规划与实现问题、中文拼音输入法的设计实现,及其将其移植到Linux/嵌入式Linux系统等技术难点问题。其次,文章给出了新型的压力控制模式——PC模式的设计思想和应用程序。区别于传统的压力控制模式,不但适用于无自主呼吸能力的患者,而且满足了有自主呼吸能力的患者。文章最后介绍了呼吸机的操作系统——嵌入式Linux系统软硬件平台的搭建,以及在此系统下所设计的A/D转换驱动程序,并完成整个系统的移植工作,使图形界面能在液晶屏上正确显示。实验结果表明,较以往的数码管显示屏而言,按照人性化设计原则采用MiniGUI系统设计的人机交互界面,更加简洁友好,美观直接,信息量丰富,并具有更高的实用性;呼吸机操作控制系统开发平台改用嵌入式Linux系统,使呼吸机软件系统功能得到进一步完善,硬件设备功用得到更大限度的发挥,并为今后软件系统改进与升级提供了良好的技术支撑。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 呼吸机功能

- 1.3 选题意义

- 1.3.1 国内外研究现状

- 1.3.2 国外呼吸机技术优势

- 1.3.3 国内呼吸机的市场发展现状及趋势

- 1.3.4 亟待提高部分

- 1.4 本课题研究内容

- 1.4.1 软件的编写

- 1.4.2 呼吸机系统的硬件设计规划及嵌入式系统平台搭建

- 第二章 基于MiniGUI的人机界面设计

- 2.1 呼吸机界面设计总体规划

- 2.1.1 人机界面及其人性化的涵义

- 2.1.2 界面设计思想

- 2.1.3 开机自检界面

- 2.1.4 呼吸机主界面

- 2.2 图形界面开发系统的选择

- 2.2.1 嵌入式产品开发中常用的图形解决方案

- 2.2.2 基于MiniGUI的嵌入式系统软件结构

- 2.2.3 MiniGUI配置

- 2.3 GUI应用程序开发

- 2.3.1 设置的主要参数

- 2.3.2 开机画面子程序

- 2.3.3 自定义控件

- 2.3.4 输入法模块的完善

- 2.3.5 菜单的设计

- 2.4 本章小结

- 第三章 呼吸机压力控制通气模式的设计

- 3.1 气路结构及原理

- 3.2 呼吸模式简介

- 3.2.1 呼吸机常用参数介绍

- 3.2.2 呼吸模式介绍

- 3.3 传统的压力控制模式

- 3.4 改进后的压力控制模式

- 3.4.1 吸气相工作流程

- 3.4.2 呼气相工作流程

- 3.4.3 压力控制模式工作过程

- 3.5 本章小结

- 第四章 呼吸机硬件平台设计

- 4.1 硬件平台

- 4.2 AD转换模块

- 4.2.1 SPI接口特点

- 4.2.2 AD7888 的功能与使用

- 4.2.3 接口与驱动

- 4.3 本章小结

- 第五章 操作系统移植

- 5.1 操作系统选型

- 5.1.1 常用实时嵌入式操作系统

- 5.1.2 嵌入式Linux

- 5.2 嵌入式Linux开发步骤

- 5.3 嵌入式Linux前期准备工作

- 5.3.1 主机系统

- 5.3.2 目标系统

- 5.4 PPCBOOT/U-BOOT的移植

- 5.4.1 添加自己的配置文件

- 5.4.2 目标板系统参数配置

- 5.4.3 初始化

- 5.5 嵌入式Linux的移植

- 5.5.1 内核源代码分析

- 5.5.2 内核裁减、编译及调试

- 5.5.3 内核装载、启动

- 5.5.4 文件系统简介及分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 尚待继续深入研究的工作

- 参考文献

- 致谢

- 发表论文

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].Linux课程理实一体化教学法研究[J]. 电脑知识与技术 2012(15)

- [2].Linux下通用线程池的改进与实现[J]. 计算机工程与应用 2012(28)

- [3].给linux初学者的建议[J]. 无线互联科技 2012(09)

- [4].基于系统调用替换的Linux系统安全性设计与分析[J]. 网络安全技术与应用 2011(01)

- [5].基于Linux平台的邮件系统的设计与实现[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版) 2011(01)

- [6].Linux下开发图片浏览器[J]. 电脑编程技巧与维护 2011(11)

- [7].基于Linux的嵌入式浏览器的研究[J]. 微型机与应用 2011(10)

- [8].Linux环境下《计算机接口技术》实践教学创新和探索[J]. 现代计算机(专业版) 2011(10)

- [9].浅析Linux操作系统的发展[J]. 企业导报 2011(09)

- [10].基于Linux的嵌入式交叉编译环境的建立及实现[J]. 电脑开发与应用 2011(07)

- [11].医学院校关于开展嵌入式Linux教学内容的展望[J]. 科技信息 2011(21)

- [12].一种基于Linux的图形用户接口的设计与实现[J]. 计算机与现代化 2011(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/219ba1a4902b34801b6041aa.html