# 非典型软质土沉降与固结特性研究

论文题目: 非典型软质土沉降与固结特性研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 岩土工程

作者: 赵俊明

导师: 石名磊

关键词: 沉降,固结,渗透系数,天然沉积土,传递矩阵法,反演

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 尽管目前对软土地基沉降固结特性和试验手段都有了较系统的研究成果,但由于软土性质极为复杂,沉降分析中不可避免地存在各种不确定因素,因此,沉降计算结果仍与实际监测结果存在较大的差异。长江口北侧区域天然沉积土地基主要由粉质土或粉细砂土含粘性土构成的,该类土与粘性土和砂性土有着本质的区别,天然中间土天然含水量与液限之比几乎与软质天然海相粘土相似,但是前者相对后者的灵敏度和现场强度更高。为此,研究和分析该地区的地基渗透固结特性是十分必要的,对应用土力学的研究和我国快速发展的公路交通建设具有重要的理论价值和实践意义。对目前国内外常用的预测沉降计算方法进行了评价分析,利用通启高速公路沉降资料,通过SPSS统计分析,得出了不同地基处理措施下的简单沉降预测公式。并且简述了利用传递矩阵法求多层地基中夹砂体系的固结问题,为层状地基一维固结分析提供了一种实用的计算方法。根据长江口地区沉积物的沉积特点,分析了地基渗透固结特性。通过大量试验,对孔隙介质预测模型参数进行了修正,采用改进的孔隙介质模型预测土的渗透系数的方法,成功预测了长江口北岸天然沉积土的渗透系数,得到了预测的渗透系数高出室内渗透试验成果一个数量级以上。基于地基一维固结理论,提出了考虑地基加固区下卧层修正过的沉降资料反演固结系数的计算方法,反演分析成果表明,长江口地区沉积物的固结系数相对室内固结试验成果高出1~2个数量级。将固结系数反演与渗透系数预测成果应用于地基固结沉降分析,并与实测沉降曲线进行比较,后期误差3%~7%;而将室内实验成果应用于地基固结分析中,与实测沉降曲线进行比较,后期误差达到10%~40%,说明了室内固结试验和室内渗透试验成果显著偏低,渗透固结的反演和预测结果与该地区土的特性相符。研究成果对以后的工程实际应用具有重要参考价值。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 存在的问题

1.3 本文主要工作和研究成果

第二章 孔隙介质模型预测渗透系数

2.1 概述

2.2 粒度成分法

2.3 孔隙介质模型

2.4 工程实例分析

2.5 本章小结

第三章 沉降预测计算方法

3.1 概述

3.2 路基沉降分析的研究现状

3.3 常用各类曲线拟合法及工程应用

3.4 本章小结

第四章 地基固结系数反演

4.1 概述

4.2 固结系数确定方法研究

4.3 岩土工程各类反分析方法及研究现状

4.4 地基固结反分析

4.5 逐级加载条件下的地基固结度

4.6 工程实例

4.7 本章小结

第五章 夹砂层状地基的固结计算

5.1 公式推导

5.2 边界条件

5.3 初始条件

5.4 整个地基范围内的平均固结度

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 本文研究的主要结论

6.2 存在的问题和进一步研究的建议

致谢

参考文献

发表的论文和参加的主要科研项目

发布时间: 2007-06-11

参考文献

- [1].重塑软土的固结特性研究[D]. 王淦华.天津大学2018

- [2].土体固结系数的试验及预测模型研究[D]. 倪莹莹.河北地质大学2017

- [3].考虑固结系数为非常数时固结方程差分解[D]. 马驰.铁道部科学研究院2006

- [4].一维固结理论分析和固结系数预测及其可视化[D]. 尹超.河北地质大学2016

- [5].软土变形时效特性的试验研究[D]. 周秋娟.暨南大学2006

- [6].新型砂固结预应力锚杆技术及其工程实践[D]. 曾国洪.河海大学2006

- [7].沈阳地区地铁降水对地表沉降影响的分析研究[D]. 李丰硕.沈阳建筑大学2012

- [8].基于孔隙变化的软土三维固结分析[D]. 彭占淇.华南理工大学2017

- [9].K0侧限条件下软土固结与次固结特性研究[D]. 莫玮宏.暨南大学2013

- [10].低应力水平下吹填土的固结特性研究[D]. 路明月.天津大学2014

相关论文

- [1].软土固结沉降反分析研究[D]. 谢乔木.东南大学2006

- [2].竖向加固体复合地基的固结机理与应用[D]. 周艳红.东南大学2006

- [3].通启高速公路软基处理及沉降预测研究[D]. 程亮.河海大学2007

- [4].高速公路海相软土地基工后沉降预测及预压效果研究[D]. 杨斐.东南大学2005

- [5].长江口北侧松散沉积物工程特性评价研究[D]. 张宏.东南大学2005

- [6].层状土的固结特性研究[D]. 朱文喜.西华大学2007

- [7].软土地基非线性固结沉降的研究[D]. 王茂丽.武汉理工大学2005

- [8].软土地基固结沉降特性研究[D]. 严宗雪.长安大学2003

- [9].软土地基固结沉降速率研究[D]. 颜可珍.长安大学2002

- [10].软土的蠕变—固结特性及软土地基固结有限元分析[D]. 张波.武汉大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/21a67a9fa7a92790ef1fdfcc.html