# 严寒地区日光温室主动太阳能供暖系统研究

### 论文摘要

本文对严寒地区的日光温室进行了深入的调研。以大庆地区为例,分析了严寒地区日光温室夜间低温对作物的影响及其原因。在此基础上,设计了一套主动太阳能供暖系统,该系统分为三个主要部分：集热部分、储热部分和采暖部分。可以使日光温室夜间温度及地温有所提高,在保证日光温室内作物能够安全过冬的同时,增加作物的产出量。本文的主要工作如下：1.对几种储热方式进行了分析,选择水作为存储介质的显热储存。通过对温室进行传热分析,确定温室在采暖季节各时间段的热负荷,在此基础上确定温室中储水箱的规格及其保温结构。2.结合大庆地区的地理位置和日照特点,提出了一种半固定式可调节太阳能集热器设置方式。可以根据不同月份太阳光线照射角度的变化,通过对集热器倾角进行调节,使集热器能够长期保持较高的集热效率。采用半固定式可调节集热器可使集热器的集热效率提高8.3%,为日光温室夜间采暖收集了更多的热量。根据温室夜间需热量,推算出应布置的集热器面积。3.采暖部分的设计选用的是靠近地面迂回铺设的加热盘管,在提高温室温度的同时,也可以维持土壤温度。通过对不同加热管线铺设方式下的温室环境进行模拟,确定了管线长度、距地面高度及管线间的距离。同时,本文模拟了温室在几种不同条件下的温度场,对加设主动太阳能供暖系统的合理性进行了分析,主动太阳能供暖系统可以将夜间温室温度提高3-5℃,为作物提供了一个安全的生长环境。4.对该主动太阳能供暖系统应用于日光温室进行了效益分析。该系统的运行为作物生长提供了适宜的温度,与燃烧煤炭等采暖方式相比每年可节约费用约800元,减少了一氧化碳、二氧化硫等有害气体及杂质的排放。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 绪论

- 0.1 日光温室的研究背景

- 0.2 研究的目的及意义

- 0.3 国内外研究现状

- 0.3.1 国外日光温室的研究现状

- 0.3.2 国内日光温室的研究现状

- 0.3.3 集热器的研究现状

- 0.4 本文的主要研究内容

- 第一章 严寒地区日光温室类型及供暖系统设计思想

- 1.1 严寒地区的分布及气候特点

- 1.2 常见的日光温室类型及特点

- 1.3 倾斜式日光温室建造方法

- 1.3.1 温室参数的确定

- 1.3.2 现场调研与验证

- 1.4 严寒地区夜间低温对日光温室内作物的影响

- 1.5 主动太阳能供暖系统的设计思想

- 1.6 本章小结

- 第二章 日光温室传热分析及储热部分设计

- 2.1 日光温室传热分析

- 2.1.1 得热过程分析

- 2.1.2 失热过程分析

- 2.1.3 夜间散热情况分析

- 2.2 储热部分分析及设计

- 2.2.1 几种热储存方式的介绍

- 2.2.2 储水箱补热工作时间

- 2.2.3 储水箱能量平衡

- 2.2.4 储水箱参数确定

- 2.2.5 储水箱保温结构设计与散热损失

- 2.3 本章小结

- 第三章 主动太阳能供暖系统集热部分研究

- 3.1 集热器倾角的计算方法

- 3.2 大庆地区的气候特征

- 3.3 最佳集热倾角分析

- 3.4 半固定可调节集热器的设置及集热效率分析

- 3.4.1 半固定可调节集热器的设置

- 3.4.2 集热效率分析

- 3.5 集热器的选型及防冻措施

- 3.6 集热器的连接方法

- 3.7 集热器位置的选择

- 3.8 本章小结

- 第四章 采暖部分设计及日光温室温度场模拟

- 4.1 温室大棚温度场的模拟及分析

- 4.1.1 温室大棚物理模型的建立

- 4.1.2 温室模拟数学模型的建立

- 4.1.3 gambit网格划分

- 4.1.4 建立求解模型

- 4.1.5 物性参数及边界条件的确定

- 4.1.6 模拟求解及结果分析

- 4.2 温室中采暖部分的设计

- 4.2.1 加热管线长度确定

- 4.2.2 加热盘管高度及间距的确定

- 4.2.3 采暖管线的铺设方式

- 4.3 加设主动太阳能供暖系统的温室夜间温度场模拟

- 4.4 日光温室主动太阳能供暖系统效益分析

- 4.4.1 经济效益

- 4.4.2 社会效益

- 4.4.3 环境效益

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].相变蓄热材料在太阳能供暖系统中的应用分析[J]. 科技风 2020(01)

- [2].鄂尔多斯地区某太阳能供暖系统的经济性研究[J]. 环境科学与管理 2020(04)

- [3].校园太阳能供暖案例集锦[J]. 供热制冷 2019(02)

- [4].相变蓄热材料在太阳能供暖系统中的应用[J]. 资源节约与环保 2016(09)

- [5].大秦铁路沿线工区太阳能供暖方案的可行性分析[J]. 山东工业技术 2017(16)

- [6].太阳能供暖系统在中国的发展分析[J]. 建筑技术 2015(11)

- [7].山东东营首例“太阳能供暖”实验成功[J]. 墙材革新与建筑节能 2015(04)

- [8].主动式太阳能供暖系统的研究现状综述[J]. 制冷与空调(四川) 2013(06)

- [9].基于变频技术的太阳能供暖控制系统设计[J]. 信息化研究 2019(06)

- [10].基于全生命周期的太阳能供暖系统经济性分析[J]. 科技创新与应用 2018(11)

- [11].浅谈我国北方地区的太阳能供暖系统设计[J]. 科技创新与应用 2015(09)

- [12].太阳能供暖现状及分析[J]. 低温建筑技术 2015(03)

- [13].辅助热源对主动式太阳能供暖系统节能性的影响[J]. 暖通空调 2015(05)

- [14].五星太阳能供暖技术研发与应用进展[J]. 建设科技 2013(18)

- [15].太阳能供暖系统的应用[J]. 中国资源综合利用 2011(07)

- [16].太阳能供暖技术发展简析[J]. 硅谷 2008(01)

- [17].空气式太阳能供暖系统在西藏地区的应用[J]. 暖通空调 2018(07)

- [18].高寒地区利用太阳能供暖的试验[J]. 农业装备与车辆工程 2016(09)

- [19].拉萨市太阳能供暖情况调查研究[J]. 制冷与空调(四川) 2015(01)

- [20].国内首座太阳能供暖示范建筑建成[J]. 建材发展导向 2013(02)

- [21].主动式太阳能供暖系统全过程调试必要性研究[J]. 暖通空调 2012(02)

- [22].适用于严寒地区的碟式太阳能供暖锅炉设计[J]. 太阳能 2016(12)

- [23].太阳能供暖系统在新农村建设中的应用[J]. 应用能源技术 2015(02)

- [24].设备寿命比空调和锅炉长 太阳能供暖已具价格优势[J]. 环境与生活 2015(12)

- [25].绿色节能的太阳能供暖示范建筑[J]. 门窗 2013(04)

- [26].太阳能供暖系统的室内舒适性研究[J]. 太阳能 2018(05)

- [27].辅助热源对主动式太阳能供暖系统节能性的影响[J]. 中国战略新兴产业 2017(12)

- [28].国内首座太阳能供暖示范建筑建成[J]. 墙材革新与建筑节能 2013(05)

- [29].太阳能供暖系统在建筑中的应用[J]. 太原城市职业技术学院学报 2008(12)

- [30].一种主动式太阳能供暖系统的经济性分析[J]. 建筑节能 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/21dafa1f53c3bbb4aa0b9f77.html