# 工业企业厂前区设计探讨

（中色科技股份有限公司苏州分公司江苏苏州215026）

【摘要】本文对工业企业厂前区设计的现状进行了分析，对怎样进行工业企业厂前区设计进行了探讨，总结了在厂前区设计中应包含的内容、需考虑的因素和常见的布置形式以及厂前区景观设计的基本内容。

【关键词】厂前区设计；布置形式；厂前区景观

DiscussionontheDesignoftheFrontzoneoftheIndustrialEnterprise

MaZhen-yu

【Abstract】Thispaperanalyzesthepresentsituationofindustrialenterprisesbeforethedesign,howtodesignthefactorybeforetheareawasdiscussed,summarizesthefactorstobeconsideredinthedesignofthefrontareashouldbeincludedinthecontent,andthecommonlayoutandplantlandscapedesignofthebasiccontent.

【Keywords】Preplantdesign;Layoutform;Plantfrontarealandscape

【中图分类号】TU27【文献标识码】A【文章编号】1002-8544（2016）22-0031-02

目前我国工业企业项目的设计多由专业的工业设计院承担，其中绝大部分也包括了厂前区的设计，虽然这样保证了整个项目的一致性，但是同时也使得厂前区设计由于其特殊性而陷入了较为尴尬的境地：专业的工业设计院可能对厂前区设计不重视，而有实力的民用设计院要么嫌项目太小没有兴趣，要么由于项目的整体设计而接不到类似项目。而厂前区无疑是企业文化的最好载体和形象表达。因此有必要对工业企业厂前区的设计进行探讨和研究。

1.厂前区的内容组成及特点

位于厂区的前端，布置行政办公和生活服务等建筑群的区域称为厂前区。一般企业厂前区作为整个厂区生产调度和行政办公生活的核心区域，其建筑物通常主要包括：办公楼、职工餐厅和倒班宿舍。

办公楼是企业行政管理人员、业务技术人员等办公的业务用房，现代办公楼正向着综合化、一体化的方向发展。通常来说办公楼是整个厂前区内体量最大的建筑物，也是整个厂前区的核心建筑。一般设计中运用较多的是内廊式布置的办公楼，办公楼宽度大约在17m左右，长度根据办公人数的不同设计。其特点是对环境要求较高、要远离噪声及其他污染源，同时便于人员出入。

职工餐厅是人员就餐的场所，应包含人员就餐面积、操作间面积以及必要的交通面积等。其层数大部分为2-3层，一楼作公共餐厅使用，二楼三楼作包间或者多功能厅。要求便于人员集散，方便就餐，同时兼顾就餐环境的要求。

倒班宿舍是职工在厂区倒班以及休息的场所，通常是内廊式布置，宽度15m左右，根据倒班人数和住宿标准的不同，面积有所不同。要远离噪声及其他污染源，同时方便职工出入。

2.厂前区平面布置的形式

根据厂前区建筑物的平面布置方式，将厂前区平面布置形式分为横列式、纵列式和围合式布置三种不同的形式。

2.1“横列式”布置

将办公楼、职工餐厅和倒班宿舍在横向上呈“一”字式布置。这种布置的优点在于各个建筑物前能留出足够的空间进行绿化景观布置，视野开阔。一般在厂前区用地开阔，面宽较大的情况下使用。

2.2“纵列式”布置

将办公楼、职工餐厅和倒班宿舍在纵向上呈“1”字式前后错落布置。这种布置在厂前区用地面宽不大，用地略为紧张的时候，能有效利用土地。但带来的缺点是除布置在前排的办公楼视野较好之外，位于后排的职工餐厅和倒班宿舍视野受到一定限制，同时也没有较多空间进行绿化景观布置，布置时，需考虑各建筑物之间日照间距要求。

2.3“围合式”布置

将办公楼、职工餐厅和倒班宿舍结合厂前区出入口的位置围绕着一个景观中心围合布置。这种布置适用于厂前区用地面宽不大，用地紧张的情况，在有效利用土地的同时兼顾各建筑物的景观和视野。

厂前区的布置形式远不止以上几种，在实际布置中要结合用地特点，灵活布置。厂前区有了合适的平面布置后，更重要的是要有合适的景观设计，只有景观设计与平面及建筑设计相协调呼应，才能使厂前区设计整体上和谐统一、富有美感。

3.厂前区景观设计

厂前区景观主要由广场、道路、绿化等构成。其中广场是景观的重要组成部分。规划设计好广场，对于提升景观形象、增强景观吸引力尤为重要。道路是厂前区组织交通流向的“动脉”，应考虑人车分流，交通线路便捷明确。绿化是整个景观构成中不可或缺的部分，好的绿化配置能充分发挥植物的景观特性，组织起层次丰富的植物群落，形成季节变化各异的景观。

3.1厂前区广场的设计

3.1.1广场的形式

广场的形式有规则型和不规则型。

规则型广场用地整齐，有明确的轴线，布局对称，形态包括矩形、圆形，中心轴线会产生强烈的方向感，主要建筑和视觉焦点位于中轴线上。其中矩形广场形态严整、稳重，周围建筑和绿化围合形成封闭和半封闭的空间，除位于中轴线上的建筑物外，形成围合的建筑物高度应有所控制，建筑形态和风格应该统一，避免造成强烈的压抑感和凌乱感，可结合轴向布置花坛、绿带、喷泉等景观小品。而圆形广场的形状为正圆或椭圆，常位于放射型道路的焦点，由建筑围合形成开敞空间，轴线感不如矩形广场强烈，视觉焦点位于广场的圆心，圆心处一般会配置具有鲜明厂区特色的雕塑、纪念碑等。

不规则型广场由于土地建设条件、周围建筑物以及其他因素限制，导致广场的形状不规则。虽然广场“形状”不规则，但更加需要与周边建筑相呼应相协调，才能给人以美的享受。

3.2广场设计的内容

广场的设计内容主要包括平面布局和绿化设计两方面。

3.2.1平面布局设计

平面布局形式主要有对称型、平衡型和周边型：

对称型布局：广场形状为规则型，有明显的中轴线，主要景物分布在中轴线上，或者在轴线两侧对称分布。

平衡型布局：广场形状为规则型或接近规则型，主要景物在轴线两侧，非对称分布，但是两侧景物的体量感平衡，视觉焦点还集中在中轴线上。

周边型布局：主要景物和人的活动空间在广场四周，中间地带仅作为人通行使用。

设计采用何种广场布局形式，要根据不同广场的用地特点，建筑物的形态，以及建设单位的喜好等诸多因素综合考虑确定。

3.2.2绿化设计

绿化设计需考虑的因素：

（1）根据功能要求，合理组成点、线、面相结合；单层、多层、垂直绿化相结合，功能布局合理的绿化系统。

（2）要与建筑主体相协调，在视线集中的主体建筑四周重点绿化，起烘托主体作用。

（3）选择适宜当地气候特点和环境的植被绿化。考虑地形、土质、环境污染等情况，合理选择植被种类。

3.结语

以上总结和探讨了一般工业企业厂前区设计的内容和方法，现在厂前区设计正朝着专业化、生态化、差异化等方面发展，其环境设计日益突出，走向生态化、园林化，在彰显企业文化的同时兼具时代感和进步感。这就要求我们在厂区总平面布置时，不仅要合理设置厂前区的位置，还要针对不同企业的特点，进行更加深入的思考和设计。

参考文献

[1]王胜永,周鲁潍.景观设计基础[M].中国建筑工业出版社，2010.

[2]胡长龙.园林规划设计[M].中国农业出版社，2005.

[3]李励斌.厂前区设计新探[D].上海交通大学建筑学系，专业论文，2011.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/21e2a5055c2d201e921129ae.html