# 嵌入式蓝牙网关的研究与设计

### 论文摘要

随着网络技术的迅速发展,各种智能设备日益增多,传统的电缆连线不仅影响了美观,而且增加了安装、维护的费用和难度。为了智能设备与外部网络的连接更加便捷,本文提出基于嵌入式的蓝牙网关设计方案。该方案可以广泛应用于办公、家庭,为人们的生活带来便利,具有很大的应用前景。文章首先分析了蓝牙技术的发展现状、特点及应用,并且给出蓝牙技术与其他无线技术的性能比较。同时,研究了蓝牙协议体系,蓝牙应用模型和蓝牙协议栈的实现模型。在理论分析的基础上,根据嵌入式蓝牙网关的功能需求,提出嵌入式蓝牙网关的硬件设计方案和软件设计方案。随后,文章详细论述了嵌入式蓝牙网关的平台搭建。硬件方面,本文采用ARM嵌入式系统作为开发平台,Linux作为嵌入式操作系统。软件方面,本文详细分析了Bootloader的移植、Linux2.6.12内核的配置和移植以及文件系统JFFS2的建立。在搭建好的嵌入式系统平台上,本文重点研究了嵌入式蓝牙网关的软件设计,包括:逻辑链路控制与适配协议(L2CAP协议)、电缆替代协议(RFCOMM协议)、服务发现协议(SDP协议)的数据格式、通信流程图和相应的接口函数,以及虚拟串口和局域网接入模型(LAP)的实现方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 蓝牙研究现状

- 1.3 本课题研究的内容

- 1.4 章节安排

- 第二章 蓝牙技术

- 2.1 蓝牙技术综述

- 2.1.1 蓝牙技术的特点

- 2.1.2 蓝牙技术的应用

- 2.1.3 蓝牙技术与其他技术的比较

- 2.2 蓝牙协议体系结构

- 2.2.1 蓝牙协议体系

- 2.2.2 蓝牙核心协议

- 2.2.3 电缆替代协议

- 2.2.4 电话控制协议

- 2.2.5 选用协议

- 2.3 蓝牙应用模型

- 2.4 蓝牙协议栈的实现模型

- 2.5 本章小结

- 第三章 嵌入式蓝牙网关的总体设计方案

- 3.1 嵌入式蓝牙网关

- 3.2 嵌入式蓝牙网关的技术选取

- 3.2.1 蓝牙协议栈

- 3.2.2 嵌入式系统

- 3.2.3 嵌入式操作系统

- 3.3 嵌入式蓝牙网关的硬件设计方案

- 3.4 嵌入式蓝牙网关的软件设计方案

- 3.5 本章小结

- 第四章 嵌入式蓝牙网关的硬件平台

- 4.1 嵌入式蓝牙网关的硬件结构

- 4.2 微处理器模块

- 4.3 存储器模块

- 4.4 以太网接口模块

- 4.5 调试接口模块

- 4.6 USB 蓝牙接口模块

- 4.7 本章小结

- 第五章 嵌入式蓝牙网关的软件平台

- 5.1 开发环境的搭建

- 5.2 Bootloader 的移植

- 5.2.1 Bootloader 概述

- 5.2.2 U-Boot1.1.4 结构

- 5.2.3 U-Boot1.1.4 的移植

- 5.3 Linux 内核分析与移植

- 5.3.1 Linux 内核的功能

- 5.3.2 Linux 内核源代码的结构

- 5.3.3 Linux 内核移植

- 5.4 建立 Linux 文件系统

- 5.4.1 文件系统的基本目录结构

- 5.4.2 常见的文件系统特点

- 5.4.3 JFFS2 文件系统简介

- 5.4.4 建立JFFS2 文件系统

- 5.5 ARM Linux 内核启动

- 5.6 本章小结

- 第六章 嵌入式蓝牙网关软件的设计实现

- 6.1 嵌入式蓝牙网关协议体系结构

- 6.2 L2CAP 协议的实现

- 6.2.1 L2CAP 的互操作

- 6.2.2 L2CAP 的数据处理方式

- 6.2.3 L2CAP 的数据包

- 6.2.4 L2CAP 的状态流程

- 6.2.5 L2CAP 层主要接口函数设计

- 6.2.6 L2CAP 层的实现过程流程图

- 6.3 RFCOMM 协议的实现

- 6.3.1 RFCOMM 在蓝牙设备中的实现形式

- 6.3.2 RFCOMM 的帧分析与流控制

- 6.3.3 RFCOMM 的通信流程

- 6.3.4 RFCOMM 的状态流程

- 6.3.5 RFCOMM 的接口函数设计

- 6.3.6 RFCOMM 的数据处理流程

- 6.4 虚拟串口设备

- 6.4.1 虚拟串口驱动程序的结构

- 6.4.2 虚拟串口驱动程序的主要函数设计

- 6.4.3 虚拟串口设备的管理

- 6.5 SDP 协议的实现

- 6.5.1 SDP 的工作模型

- 6.5.2 SDP 协议数据单元

- 6.5.3 SDP 协议状态流程

- 6.5.4 SDP 协议接口函数设计

- 6.6 局域网接入模型的实现

- 6.6.1 局域网接入模型中的协议

- 6.6.2 局域网接入模型的通信过程

- 6.6.3 系统流程

- 6.6.4 PPP 协议

- 6.6.5 数据终端对局域网的访问

- 6.7 本章小结

- 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/21e46d9de8dfe886454c6803.html