# 新型建筑材料在节能环保中的应用探讨

循化县融和建筑有限公司青海海东811100

摘要：时代的发展和能源的现状要求建筑行业一定要重视节能新材料的应用。本文章将重点对目前我国建筑节能现状及建筑节能材料应用情况进行研究，找出目前建筑节能材料应用中存在的不足和欠缺，并提出完善的建议和对策。

关键词：新型建筑材料；节能环保；应用

时代的快速发展，推动着行业的进步和发展，新型技术和材料的产出也为现代行业的节能建设与节能化发展提供保障。我国的建筑行业作为目前国内经济的支柱性产业，其发展水平和发展经济效益影响着我国的经济建设水平和经济增速状态，同时建筑行业作为民生的基础行业项目之一。社会公众对于建筑行业的关注度也比较高，在这种情况下就要求建筑行业的技术水平和能力要满足经济发展和公众需求，基于此建筑行业节能新材料应用和节能化发展尤为重要。

一、建筑节能材料的种类

（一）植物纤维建筑节能材料

一般植物纤维建筑节能材料多选择的是一些废弃的植物纤维，例如农作物的秸秆、废弃的木质材料、竹子材料等。这些材料具备良好的可再生性能，另外，在我国有着充足的资源，以秸秆为例，我国作为农业大国，秸秆的资源产量十分丰富，早期的焚烧秸秆处理方法不仅污染环境还容易引发火灾，但当秸秆运用到建筑节能材料上时其将实现价值的再利用。对于植物纤维建筑节能材料而言，其具有的优点十分的多，首先其不存在环境污染问题；其次，其资源和造价成本比较低；第三，植物纤维材料自身特性也能够降低建筑工程的整体结构重量及资源消耗量，不过因为现代技术问题，植物纤维节能材料在建筑领域的应用上比较局限，仅适用于一些小型公共建筑。

（二）石膏类建筑节能材料

石膏类建筑节能材料的优点在于，其煅烧的能耗比较低，仅为水泥类材料的四分之一；石膏建筑材料比实心砖更加节约材料；石膏建筑材料可以循环使用，减少建筑垃圾的产生量；石膏类建筑节能材料，无毒害，且具有良好的耐火性和耐热性。

（三）粉煤灰

在火力发电厂中粉煤灰属于工业废渣，我国每年的粉煤灰产生十分的巨大，在处理上也需要消耗大量的资金，此外还占用了大量的土地，影响生态环境的平衡。而通过将粉煤灰来作为空心砖、墙地砖的制作材料，能够有效的实现废弃物的回收和利用，同时也能够降低对陶土资源的使用量，可以说目前粉煤灰制品是国内比较新颖也比较实用的节能建筑材料，不过在粉煤灰的配合比上还需要进一步的进行研究。

（四）泡沫玻璃

所谓的泡沫玻璃是目前比较新颖的建筑节能材料，其具备节能、环保、隔音、隔潮的重要特色。泡沫玻璃的原料多来于一些瓶罐玻璃的碎片，属于废物的再利用，其生产过程比较环保，生产中不会产生废气、废水。

泡沫玻璃的使用优势在于，其较轻的自重及高抗压强度能够有效的运用与建筑门窗玻璃上，另外其导热率及耐火性比较好，可以实现良好的室内保温和保暖。在目前的建筑市场中，泡沫玻璃受利用度不断提升，加之目前泡沫玻璃生产工艺的不断提高，其已经可以替代砖和砌块来作为屋面、墙体的隔热构建。

二、新型建筑节能墙体材料

新型墙体材料包括活性炭墙，加气混凝土砌块，陶粒砌块，小型混凝土空心砌块，纤维石膏板，新型隔墙板等。这些新型墙体材料以粉煤灰，煤矸石，竹炭等为主要原料。具有重量轻，保温，无甲醛，无苯，无污染等特点，通过一定的技术措施可以实现外墙的外保温。此外，其作为外墙的外绝缘还具有许多优点。第一是它的应用范围非常广泛，可以有效地应用于北方冬季采暖建筑。它也可以用于南部夏季需要隔热的空调建筑；第二，其保温效果好，保温材料在外墙上。外侧可有效消除热桥的影响，实现高效保温隔热；第三，它可以有效地保护建筑物的主体结构，外墙的外部绝缘可以减少外部温度对建筑物的负面影响。减少热膨胀和冷收缩对建筑主题结构开裂的影响；第四，可以优化建筑物的室内环境，墙体的外保温可以有效地防止墙体的外部侵蚀，提高防潮，防潮的功能，为居民提供良好的室内环境。

三、建筑门窗在建筑节能中的应用

目前，我国主要的节能门窗包括：FRP门窗，铝木门窗，铝塑门窗，玻璃钢门窗等。就FRP门窗而言，其外形具有非常高的强度和非常低的膨胀系数。除结构外，对门窗节能性能影响最大的是玻璃的性能。在建筑节能方面，门窗的节能不容忽视。目前，国内外研究和推广的节能玻璃包括：中空玻璃，真空玻璃和镀膜玻璃。外门窗是住房能耗最薄弱的部分，其能耗占住房总能耗的很大一部分，其中传热损失较大，占比1/3，冷风渗透到1/4，因此在确保阳光，照明，通风和观察要求的条件下，我们应该尽量减少住宅外门窗的开口面积，改善外门窗的气密性，减少冷空气的渗透，提高外门窗的绝缘性能。减少外门窗的传热是建筑物门窗节能的必要措施。建筑门窗节能材料运用还体现在其余与防火和防盗要求的结合，门的空腹填充聚苯乙烯或岩棉板，以增加其隔热；窗户采用塑钢复合窗户，以免金属窗户产生冷桥，双层玻璃或三层玻璃可以设置，并且主动使用中空玻璃，镀膜玻璃，有条件的外壳可以使用低辐射玻璃；缩短窗扇的间隙长度，采用大窗扇，减少小窗扇，扩大单片玻璃面积，减少窗芯，合理减少可拉开窗扇的面积，适当增加窗扇面积固定玻璃和窗扇。在住宅中，北阳台的外门和窗户全部都是封闭的阳台，外门防风门，以防止冷风倒回。此外，还可以通过密封屋顶的上孔获得良好的节能效果。

四、新型节能环保建材发展战略

（一）识别主导产品，加强结构调整指导

为了推广和使用新型节能环保建材，有关部门有必要进行科学试验，制定相应的节能环保建材选择标准。根据目前的发展趋势，可以在防水建筑材料上尽可能开发沥青防水卷材，聚氨酯密封涂料，聚氨酯防水涂料和硅胶，尽可能在保温建材中开发玻璃棉和矿棉产品。在装饰建筑材料方面，我们可以尽可能地开发丙烯酸乳胶漆和环保复合地板；可以尽可能在门窗建筑材料中开发塑钢和其他型材门窗；亦可以尽可能在水管道和其他建筑材料管道等方面开发UPVC；还有许多其他无机非金属材料需要测试和推广。

（二）倡导绿色节能，健康和环保的理念

要建设一个新的节能环保型社会，我们不仅需要科学技术的推广，还需要促进人们的节能环保理念。通过升级的概念，使人们意识到节能环保的重要性，以及形成环保责任感。对于建筑工程企业，政府应鼓励和促进其使用可重复，可回收和可再生的材料、鼓励和推广国家环保标识材料和无毒无污染材料、鼓励使用新技术使新材料更易于维护，更好的耐用性和更长的使用寿命。我国的相关科研单位和机构，需要加强对废料后处理和利用技术的研究和开发，以避免传统资源的消耗。除了节约能源和保护环境外，我们还应该鼓励研究具有复合功能材料，使材料多用途，即让建筑节能环保材料添加新的使用功能。

总结

在本文章的研究和论述中，笔者就新型建筑节能材料的种类进行分析和论述，并以建筑节能墙体材料及建筑节能门窗材料作为案例进行重点分析。从研究中我们可以看得出，建筑节能化建设已然成为行业发展的主流趋势。因此建筑企业和我国相关部门，要加强对建筑节能材料及技术的开发和应用，以此来推动我国建筑节能的发展。路漫漫其修远兮，相信在我国建筑行业的不懈努力下，我国建筑节能材料的开发和应用定能够取得更进一步的发展和创新。

参考文献：

[1]詹金全.新型建筑材料的环保优势在节能保温建筑中的应用[J].建材与装饰，2018（31）：51-52.

[2]王美君.新型节能技术及材料在民用建筑暖通设计中的应用[J].住宅与房地产，2018（11）：141.

[3]陈亚飞.新型建筑材料的环保优势及其在节能保温建筑中的应用[J].绿色环保建材，2018（03）：8.

[4]翁丽芬，张楠，刘杰.新型节能技术及材料在民用建筑暖通设计中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（33）：128.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/21f963f76104ca72f9173d1a.html