# 成都地铁春熙路站砂卵石地层深基坑工程变形规律研究

### 论文摘要

近几年来,我国各大城市兴起了建设城市地铁的高潮。在地铁车站建设过程中,基坑工程的变形规律研究是一个重要问题,基坑的变形控制直接影响基坑的稳定性,开展地铁车站基坑变形规律研究具有重要的工程应用价值。本文以成都地铁2号线春熙路站深基坑工程为背景,采用理论研究、现场监测和数值模拟相结合的方法,对典型的砂卵石地层地铁车站—春熙路站深基坑工程变形规律进行了研究,主要内容和结论如下:(1)对成都地铁春熙路站深基坑工程进行了较为详细的介绍,包括地质环境条件、基坑工程设计、基坑工程施工、基坑工程监测等。(2)对地铁春熙路站基坑的监测资料进行了分析,重点分析地下水位变化、围护桩桩身位移、桩顶位移、基坑边缘沉降、钢支撑受力及锚索受力等基坑工程变形和围护结构受力的监测成果,分析表明:基坑东侧围护桩显示出桩顶位移小、桩底位移大、变形曲线为斜直线等刚性变形等特点,且在钢支撑安装前监测曲线向基坑内位移,钢支撑安装加力后向基坑外变形;基坑西侧围护桩则显示出桩顶位移大、桩底位移小、变形曲线为斜直线等特征,且其变形量值也没有基坑东侧围护桩变形量值大。通过分析,认为产生这样的结果,主要与钢支撑加载、地质环境条件以及桩体类型和施工工艺有关。钢支撑的架设安装对整个基坑排桩围护体系的变形影响非常大,钢支撑安装加荷后,不但控制住了围护桩的变形,强大的预加轴力还使围护桩产生了向基坑外位移的变形。(3)采用有限差分软件FLAC3D对春熙路站深基坑工程的实际开挖、支护过程进行数值模拟,将监测成果与数值计算成果进行对比,研究发现:对于基坑东侧围护桩桩身变形两者得出结果不尽一致,监测结果显示在加第一层钢支撑之前围护桩向基坑内位移,加钢支撑之后围护桩向基坑外位移;数值计算结果则显示在加钢支撑后,围护桩向基坑内变形速率受到控制,从第一道钢支撑加轴力后朝基坑内变形近乎停止。两者虽然有差别,但有一点不变,就是钢支撑的施加控制了围护桩向基坑内的变形,确保了基坑的稳定性,只是对控制程度的反应两者差别较大;数值模拟得到的桩顶位移、钢支撑轴力、锚索拉力等与监测结果较为吻合。在监测和数值计算的基础上对基坑变形的空间效应进行了分析,分析表明基坑工程的空间效应明显。(4)结合现场监测和数值计算的研究成果,对春熙路站砂卵石地层基坑的变形规律进行了分析和总结,并在此基础上,通过分析春熙路基坑的变形影响因素,提出了控制基坑变形的对应措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 基坑工程研究现状

- 1.2.1 概述

- 1.2.2 成都砂卵石地层深基坑工程研究现状

- 1.2.3 基坑工程变形研究现状

- 1.2.4 基坑工程监测研究现状

- 1.2.5 基坑工程数值模拟研究现状

- 1.3 主要研究内容、思路和技术路线

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究思路和技术路线

- 第二章 成都地铁春熙路站深基坑工程概况

- 2.1 工程概况

- 2.2 地质环境条件

- 2.2.1 气象、水文条件

- 2.2.2 工程地质条件

- 2.2.3 水文地质条件

- 2.3 基坑工程设计简介

- 2.3.1 基坑降水设计

- 2.3.2 基坑围护体系设计

- 2.4 基坑工程施工简介

- 2.4.1 总体施工方案及流程

- 2.4.2 围护结构施工

- 2.4.3 基坑开挖

- 2.4.4 开挖与支护施工工况

- 2.5 基坑工程监测简介

- 2.5.1 监测项目

- 2.5.2 监测点布置

- 第三章 深基坑变形的监测成果分析

- 3.1 地下水位监测结果和分析

- 3.2 变形监测结果和分析

- 3.2.1 桩顶位移监测

- 3.2.2 围护桩桩身变形监测

- 3.2.3 基坑边缘沉降监测

- 3.2.4 下穿隧道路面沉降监测

- 3.3 内力监测结果和分析

- 3.3.1 钢支撑受力监测

- 3.3.2 锚索受力监测

- 3.4 小结

- 第四章 深基坑变形的三维数值模拟分析

- 4.1 FLAC3D 原理概述

- 4.2 计算模型的建立

- 4.2.1 网格划分

- 4.2.2 本构模型及材料参数

- 4.2.3 边界条件及初始条件

- 4.2.4 结构单元类型

- 4.2.5 计算工况

- 4.3 数值模拟计算成果分析

- 4.3.1 基坑土体位移分析

- 4.3.2 桩顶位移分析

- 4.3.3 围护桩桩身变形分析

- 4.3.4 钢支撑受力分析

- 4.3.5 锚索受力分析

- 4.4 小结

- 4.5 基坑变形的空间效应分析

- 第五章 春熙路站砂卵石地层深基坑变形规律分析

- 5.1 砂卵石地层深基坑变形和破坏

- 5.1.1 基坑变形现象和机理

- 5.1.2 春熙路站砂卵石地层深基坑变形和破坏特点

- 5.2 春熙路站砂卵石地层深基坑变形规律

- 5.3 春熙路站砂卵石地层深基坑变形影响因素及控制措施

- 5.3.1 变形影响因素

- 5.3.2 基坑变形控制措施

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间取得学术成果

### 相关论文文献

- [1].浅析高危基坑重大安全隐患解除的技术措施[J]. 陕西建筑 2018(11)

- [2].相邻大型基坑同步开挖的支护设计与实践[J]. 建筑施工 2019(11)

- [3].某小区基坑支护的关键技术和应用[J]. 居业 2019(12)

- [4].基坑工程水文地质勘察设计与应用[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [5].大型基坑施工对临近运营地铁影响分析[J]. 现代城市轨道交通 2020(01)

- [6].市政工程基坑施工中高压喷柱的应用[J]. 门窗 2019(15)

- [7].某地铁基坑工程失稳案例分析[J]. 城市勘测 2019(06)

- [8].基坑挖掘对相邻建筑结构的影响[J]. 建筑 2020(02)

- [9].岩溶区地铁车站基坑突涌水机理分析及处理实践[J]. 科技风 2020(05)

- [10].不同深度止水帷幕条件下隧道基坑渗流场特性分析[J]. 兰州工业学院学报 2020(01)

- [11].基坑勘查技术在岩土工程中的应用分析[J]. 山西水利 2019(11)

- [12].基于层次分析法深大异形基坑施工方案比选分析[J]. 铁道建筑技术 2019(09)

- [13].超期服役基坑再开挖的监测分析[J]. 铁道建筑技术 2019(12)

- [14].基坑工程潜在危险因素评价研究[J]. 安徽建筑 2020(01)

- [15].营房建设中基坑沉降及其影响因素分析[J]. 河北建筑工程学院学报 2019(03)

- [16].基坑施工对自身及既有地铁结构的影响分析[J]. 人民交通 2020(03)

- [17].道路深窄基坑降排水及开挖施工技术[J]. 交通世界 2020(08)

- [18].相邻基坑相互影响的数值分析[J]. 公路与汽运 2020(02)

- [19].水利工程中基坑的施工技术分析[J]. 住宅与房地产 2020(09)

- [20].隧道侧方基坑对隧道上方围岩压力拱的影响[J]. 科学技术与工程 2020(08)

- [21].紧邻有轨电车高架桥基坑施工安全保障措施[J]. 交通节能与环保 2020(02)

- [22].探讨基坑和边坡支护方案的选择[J]. 绿色环保建材 2020(04)

- [23].《基坑工程安全技术应用》课程的创客式教育教学改革研究[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [24].基坑工程开挖与支护形式的分析[J]. 智能城市 2020(08)

- [25].基于上限理论的预留土支护基坑极限抗力分析[J]. 岩土工程学报 2020(06)

- [26].基坑施工对邻近地铁隧道及轨道的影响分析[J]. 市政技术 2020(03)

- [27].双轴搅拌桩重力坝在大面积基坑中的应用[J]. 建材与装饰 2020(13)

- [28].杭海城际铁路某车站基坑临近天桥结构段设计及施工关键技术分析[J]. 地基处理 2019(02)

- [29].轨道交通15号线3号出入口爬坡段基坑纵向滑坡处理技术[J]. 上海建设科技 2020(03)

- [30].谈基坑施工对邻近地铁的影响及保护措施[J]. 居舍 2020(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22097452a574adabb4af5e01.html