# 工业建筑中长螺旋钻孔灌注桩的有效运用分析

围场满族蒙古族自治县信诚监理工程建设监理有限公司河北省承德市068450

摘要：作为一种桩基础施工方面的新型技术，在进行长螺旋钻孔灌注桩技术的施工管理时一定要根据规定的施工方案进行。随着时代的发展，在基础工程中，传统的水下灌注施工工艺已经无法满足人们日益增长的对工业建筑质量的需求，而长螺旋钻孔灌注桩技术在此基础上进行优化创新，具有的优点有：有较高的施工效率；较好的成桩质量；有较低的造价等等，正是由于这些优点的存在，使其广泛的应用在工业建筑中。在具体的长螺旋钻孔灌注桩现场施工中，为了使施工效率和施工安全得到保障，一定要在各个环节都要进行严格把控，本文对工业建筑中运用长螺旋钻孔灌注桩的施工工艺做了简要的分析，希望可以促进长螺旋钻孔灌注桩的发展。

关键词：工业建筑；长螺旋钻孔灌注桩；运用

长螺旋钻孔灌注桩在工业建筑中广泛的得到了应用，在钻孔和压罐混凝土方面都可以引用长螺旋钻孔灌注桩，它可以使多种机械设备的交叉作业得到避免，并且有非常简单的操作手法，有较快的灌注速度，有非常好的成桩质量。这种新型的桩基础施工手段发展的基础是长螺旋干钻法，它可以在地质比较差的条件下进行施工，使施工后的基础可以满足相关设计需求，除此之外，应用长螺旋钻孔灌注桩可以把工期缩短，降低成本，值得在工业建筑中推广使用，以下是工业建筑中运用长螺旋钻孔灌注桩的施工控制要点。

1施工前应做好充足的准备工作

在进行项目所需的长螺旋钻机的型号和台数的确定时，要进行各方面综合的考虑，考虑的内容有建筑物所在地的地质条件、工期要求和地下水特征以及桩直径大小及其长度和所需要的总桩数量。基坑底部要确保平整和坚实，这样才可以使钻机可以平稳的移动和走位自由、钻孔八张稳定垂直。如果遇到土质松软的场地，可以把耐性适当的增加，方式是压实或铺设砖渣等粗硬颗粒。同时可以进行集水坑和对应的压力提升排水装置的设置，避免由于土壤中的水分把长螺旋钻机基础侵害。同时要严格保证制动钢筋笼所使用的材料质量，并且要进行箍筋加密、加强箍的操作，只有验收钢筋笼合格的产品才能留以备用，把其堆放平稳。在进行桩基施工之前，要进行精准测绘工作，建设单位把坐标的基准点进行提供，测绘人员把桩点设置在轴线、桩位中心点，进行网点的控制，测量并确定永久高程桩点。

2钻孔步骤及要求

第一，钻机到达指定位置。使用空心长螺旋钻杆钻机，在钻机到达指定位置到，可以用磁性线缀全方位的检测塔身的垂直度，使钻杆的垂直度得到保障，允许的误差范围不超过1%，这样才能保证钻机场地的平整度和钻机的稳定性。第二，进行导管的铺设以及润湿混凝土泵料斗是开钻之前的准备工作，并且还要采用泵送的方式将预拌砂浆泵出钻杆和导管外，这样可以封闭和润滑钻杆和导管。第三，钻机成孔。在开钻前关闭钻头的阀门，下移钻杆使其可以接触到地面，在钻机和地面接触后要保证钻头活门没有损坏，这样可以防止在空心钻杆中进入泥浆或地下水。在进行钻进工作开始前要保证钻头活门是关闭状态，在刚开始工作时要放低速度并且对钻机的工作状态进行密切的观察，如果发现有异常情况需要马上停止工作并且找出原因，直到解决问题，保证没有其他问题时才可以继续工作。

3浇灌混凝土

先浇灌混凝土，后插入钢筋笼是长螺旋钻孔灌注桩施工工艺，所以对混凝土有较高的要求。在工业建筑中常采用超流态细石混凝土，粗骨料为细石，在满足强度要求的情况下把粉煤灰的用量增加，使混凝土的和易性增加，180——220mm是塌落度控制范围。浇灌混凝土前要提升20——30cm钻杆，然后持续向孔内浇灌混凝土，同时提升钻杆。一定要确保提升钻杆的速度必须与混凝土浇灌量吻合，这样才能不拔空钻杆。混凝土持续浇筑的过程总，一定要保证料斗中混凝土量比出料口高40cm。混凝土浇筑面比桩顶设计标高至少高50cm，混凝土的浇灌停止的标准是确定混凝土面标高不再下沉为止。必须详细记载每根桩混凝土浇筑量，并且把充盈系数换算出来，对比各地块试桩充盈系数，充盈系数必须比1大，一旦充盈系数有异常，一定要找到症结所在，针对性的采取措施解决。

4钢筋笼安装沉放

为了准确下放，在灌注混凝土到钻孔至地面上后应该把地表的废土及时的清理，防止废土对后续施工有干扰影响。在灌注完成后3分钟就把钢筋笼下放，在下放时，要对钢筋笼的自重优先利用，自重无法下放在人为启动振动锤施以垂直向下的压力。混凝土要求初凝时间要稍微长一点，30mm之内是控制粗骨料颗粒的范围。最后要长螺旋钻机从孔中把钢管和振动锤提出，每提高3m开启振动锤使混凝土的密实性提高。在施工的过程中，如果钢筋笼在制作加工时不牢固，就会有质量安全问题，这样的钢筋笼无法通过质量检测审核，更不应该用到实际工程中。

5长螺旋钻孔灌注桩的优势

（1）工期短，由于长螺旋钻孔灌注桩成孔后不需要进行单独泥浆护臂，噪音较小可以24小时连续施工，施工速度快等优点导致了该施工工艺的施工工期远比其他基础施工工期要短。

（2）成桩质量优异，由于长螺旋钻孔灌注桩的桩身是由钻杆中心注入混凝土，并与振捣送笼器相互配合，对混凝土桩进行第二次振荡，从而保证了混凝土桩自身混凝土的密实性，并会对钻孔侧壁具有挤压和渗透作用。

（3）单桩承载力高，由于该桩形可以穿过圆砾层和中砂层桩长较长，并且混凝土会渗透入钻孔周围侧壁中增加了桩的侧摩阻力，从而增加了承载力，降低了沉降和桩体变形。

（4）适应范围广，长螺旋钻孔灌注桩并不需要泥浆护壁，因此该施工方式适用于砂卵石层、素填土、软土、粘性土、砂土、有地下水土层等多种复杂土质。

（5）节省成本，由于长螺旋钻孔灌注桩是可以利用钻机将钢筋笼直接吊入钻孔内，从而减少了大量的机械投入，也避免了人力、物力的损耗。

结语：

在成桩施工时，普遍应用到长螺旋钻孔灌注桩施工技术，它在实际的施工中有很强的优势，上述文章均已说明。相关的操作技术人员在进行成桩施工时，为了保证施工的质量，一定要提高专业水准，严格按照上述所说长螺旋钻孔灌注桩施工技术的流程来进行，这样可以使建筑工程的施工效率提高，同时也有利于工业的发展和社会经济效益的提升，对建筑行业可持续发展有促进作用。

参考文献：

[1]沈天华。某工程长螺旋钻孔灌注桩的施工研究[J].山西建筑，2011，35：81-82.

[2]邓跃辉长螺旋桩钻孔灌注桩与人工挖孔桩的比较及其应用[J]。中外建筑，2007，（02）：80—82.

[3]卢海林，刘勇，彭少民。长螺旋钻孔灌注桩完整性的定量分析方法研究[J]武汉理工大学学报。2007.（S2）：34—38

[4]刘传锋。浅论长螺旋钻孔灌注桩施工技术要点[J].中华民居，2011，09：93.

[5]武斌。浅析长螺旋钻孔灌注桩施工要点及常见问题[J].经营管理者，2014，10：305.

作者简介：孙加新（1985-11-19），男，满族，籍贯：河北省承德市围场县，当前职称：助理工程师，学历：大专

本文来源: https://www.lw50.cn/article/221a2783ede11f8e77e19989.html