# 离子液体的合成及在酯化/转酯反应中的应用

### 论文摘要

离子液体是一种环境友好的新型的绿色材料,它不仅可作为反应的催化剂,还可以作为非水生物催化反应的绿色介质。目前,离子液体已成功应用于有机合成、生物催化、分离提取和电化学等领域。此外,离子液体能解决日益严重的环境问题,提高产品品质,降低生产成本。因此,设计开发新型的具有特殊功能的离子液体,以满足不同的需求并丰富离子液体基础化学理论具有重要意义。设计合成包括两种未见报道的复合离子液体硫酸-1,3-二正戊基咪唑四氟硼酸盐（H2SO4-[D（n-C5）Im][BF4]）和磷酸-1,3-二正戊基咪唑四氟硼酸盐（H3PO4- [D（n-C5）Im][BF4]）在内的五种酸性离子液体,以及三种新型1,3-二戊基咪唑六氟磷酸盐同分异构离子液体?1,3-二正戊基咪唑六氟磷酸盐（[D（n-C5）Im][PF6]）、1,3-二异戊基咪唑六氟磷酸盐（[D（i-C5）Im][PF6]）和1,3-二（2-甲基丁基）咪唑六氟磷酸盐（[D（2-mb）Im][PF6]）。采取无溶剂法和程序升温法对传统的二步合成法进行改进,提高了产品的纯度,得出生成中间产物1,3-二烷基咪唑溴化盐（[RIm][Br]）的反应是控速反应。采用红外光谱和核磁共振对产品进行结构表征后,分别研究离子液体的极性、粘度、含水量、熔点和密度等物理化学性质,发现离子液体构型是影响其理化性质的重要因素。五种酸性离子液体分别应用于棕榈油酸多元醇酯的合成反应,结果发现硫酸三乙基铵盐（ [Et3NH][HSO4]）催化活性最大。利用[Et3NH][HSO4]的温控特点,设计出一种“高温反应”和“低温分离”相结合的棕榈油酸多元醇酯的合成方法。通过对影响转化率的各种因素考察,得到合成棕榈油酸季戊四醇酯的最佳反应条件:棕榈油酸与季戊四醇摩尔比为6:1,5% （w/w）的离子液体用量,210℃的反应温度和3.5 h反应时间。在最佳条件下,制备出的季戊四醇棕榈油酸酯、三羟甲基丙烷棕榈油酸酯、二羟甲基新戊烷棕榈油酸酯,它们的转化率分别为94.63%、94.47%及96.97%。反应完成后,随着体系温度的下降[Et3NH][HSO4]离子液体沉淀析出,此离子液体可直接用于下一次棕榈油酸多元醇酯的合成。尽管离子液体重复使用2次后,转化率开始缓慢下降,但补充适量酸后离子液体即可恢复催化活性。产品的理化性质被详细研究,结果表明棕榈油酸多元醇酯具有良好的流动及低温特性,其粘度指数和倾点范围分别在184388和-38℃-23℃之间,这些数据显示棕榈油酸多元醇酯可作为可生物降解润滑剂的基础油。与传统的强酸催化剂相比,[Et3NH][HSO4]离子液体体系具有产品色泽好、催化剂易回收与重复利用。为了探讨多元醇棕榈油酸酯的反应机理,我们对三种多元醇棕榈油酸酯的动力学进行了研究,发现多元醇的结构对反应的活化能有重要的影响。反应的活化能随着醇支链的增加而增加,反应速率随着温度的升高而加快,这是因为支链越多,羟基越多,反应越艰难,反应所需的温度也就越高。以褶皱念珠菌脂肪酶Canadida rugosa lipase酶催化合成乙酸辛酯为模型反应,分别考察介质对酶行为的影响。结果发现,酶在离子液体中的活性及反应性明显高于有机溶剂正己烷,尤其是[D（2-mb）Im][PF6]。基于[D（2-mb）Im][PF6]离子液体的温控特点,设计一种“高温反应”和“低温分离”相结合的乙酸辛酯合成路线。通过研究各种因素对1-辛醇转化率的影响,获得合成乙酸辛酯的最佳反应条件（温度:35℃,酶用量:20mg,离子液体用量:1.0g,反应时间:8h,含水量:1%）。在此最佳条件下,1-辛醇的转化率达99.3%,酶在[D（2-mb）Im][PF6]中的稳定性是正己烷中的8.3倍,离子液体可重复使用5次催化活性没有明显的降低。此外,圆二色谱和内源荧光光谱被应用于不同介质中脂肪酶结构变化,结果表明酶在[D（2-mb）Im][PF6]中有较大的氨基酸残基裸露程度和良好的二级结构稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 离子液体作为有机合成反应的催化剂

- 1.1.1 突出优势

- 1.1.2 广泛应用

- 1.1.3 存在问题

- 1.2 离子液体作为非水生物催化反应的绿色介质

- 1.2.1 离子液体对酶的结构及性能影响

- 1.2.2 离子液体在非水生物催化中的应用

- 1.2.3 现有离子液体在应用中的不足

- 1.3 离子液体的合成及在酯化/转酯反应中的应用的重要意义

- 1.3.1 高粘度功能有机化合物的绿色制备

- 1.3.2 高品质香料的仿生合成

- 1.4 主要研究内容

- 第二章 离子液体的合成及理化性质研究

- 2.1 仪器与试剂

- 2.1.1 主要试剂

- 2.1.2 主要仪器

- 2.1.3 计算公式

- 2.2 离子液体的合成

- 2.2.1 酸性离子液体

- 2.2.2 新型烷基咪唑类离子液体的合成及纯化

- 2.2.3 传统离子液体

- 2.3 离子液体的结构表征

- 2.3.1 红外光谱

- 2.3.2 核磁

- 2.4 新型烷基咪唑类离子液体部分性质的测定

- 2.4.1 极性

- 2.4.2 粘度

- 2.4.3 水含量

- 2.4.4 熔点

- 2.4.5 密度

- 2.5 本章小结

- 第三章 酸性离子液体催化合成润滑剂的研究

- 3.1 试剂与仪器

- 3.1.1 主要试剂

- 3.1.2 主要仪器

- 3.2 多元醇棕榈油酸酯的合成工艺

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 催化剂的对比

- 3.3.2 酸值的测定

- 3.3.3 转化率的计算

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 不同催化剂的比较

- 3.4.2 季戊四醇棕榈油酸酯合成条件的优化

- 3.4.3 三羟甲基丙烷棕榈油酸酯合成条件的优化

- 3.4.4 二羟甲基新戊烷棕榈油酸酯合成条件的优化

- 3.4.5 离子液体的重复利用

- 3NH][HS04]的动力学研究'>3.5 [Et3NH][HS04]的动力学研究

- 3.5.1 模型建立

- 3.5.2 模型评价

- 3.6 多元酸棕榈油酸酯的纯化及理化性质表征

- 3.6.1 纯化

- 3.6.2 红外表征

- 3.7 本章小结

- 第四章 新型温控离子液体生物催化合成乙酸辛酯研究

- 4.1 试剂与仪器

- 4.1.1 主要试剂

- 4.1.2 主要仪器

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 乙酸辛酯的合成

- 4.2.2 酶的半衰期测定

- 4.2.3 气相色谱条件

- 4.2.4 酶的内源荧光光谱

- 4.2.5 酶的圆二色谱

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 离子液体的选择

- 4.3.2 酶用量

- 4.3.3 反应温度

- 4.3.4 离子液体用量和体系含水量

- 4.3.5 酶的稳定性

- 4.3.6 脂肪酶CRL 的重复利用

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 主要创新点

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2258b68da11d225b8468c23d.html