# 丁二酸发酵工艺研究

### 论文摘要

丁二酸是一种在厌氧或兼性厌氧微生物代谢中常见的四碳二羧酸。作为一种重要的化学原材料,丁二酸被广泛应用于制药、食品添加剂、绿色溶剂及可降解塑料等多种领域。以石化产品为原料,通过化学法合成的丁二酸不仅价格昂贵,而且会带来严重的环境污染。所以,微生物发酵可再生原料生产丁二酸倍受重视,成为近年来国内外的研究热点。本文对Actinobacillus succinogenes SF-9单级和两级连续发酵甘蔗糖蜜生产丁二酸工艺进行了研究,单级连续发酵考察了稀释率分别为0.06 h-1,0.11 h-1,0.21 h-1,0.30 h-1,0.42 h-1,0.63 h-1和0.91 h-1时丁二酸的产量和生产强度,发现当稀释率为0.63 h-1时丁二酸生产强度最大达到4.87g/（L·h）（丁二酸产量7.8 g/L,糖利用率50.6%,丁二酸产率75%）;两级连续发酵考察了总稀释率分别为0.12 h-1,0.21 h-1,0.30 h-1时（D1/D2=2）丁二酸的产量和生产强度,当稀释率为0.30 h-1时丁二酸生产强度最高到达4.29 g/（L·h）(丁二酸产量14.11 g/L,糖利用率59.4%,丁二酸产率68%。为获得较高的丁二酸发酵产量和生产强度,对Actinobacillus succinogenes SF-9两级双流半连续发酵甘蔗糖蜜生产丁二酸的工艺过程进行了研究。通过对一级罐初始总糖浓度、补加培养基体积分数和批次发酵时间等发酵条件的优化,丁二酸产量最高达到46.0g/L,较分批发酵36 h提高12.9%,与补料分批发酵（36 h,48.8 g/L）结果接近;生产强度最高可达到2.38 g/（L·h）,较分批发酵和补料分批发酵分别提高111%和114%。半连续39批,二级罐加一级罐发酵时间合计21 h～24 h,平均产酸43.5 g/L,生产强度平均达到2.07g/（L·h）,丁二酸对消耗糖产率平均79%,糖利用率平均96.4%。39个批次后仍然稳定。对菊芋原料发酵生产丁二酸进行了研究,用Actinobacillus succinogenes SF-9和Apergillus nige,SL-09同步糖化发酵,发现同步糖化发酵效果优于分别糖化单独发酵,在同步发酵过程中还原糖浓度始终保持在10 g/L～40 g/L,可以避免高浓度的初糖对Actinobacillus succinogenes的抑制。5-L搅拌罐中同步糖化补料分批发酵较分别糖化发酵丁二酸浓度增加22.1%～77.6%,投入总糖为82.8 g/L的菊芋糖浆,64 h可产丁二酸71.97g/L,对消耗糖产率94.2%,糖利用率89.8%,生产强度1.12 g/（L·h）。对玉米秸杆等纤维质原料发酵生产丁二酸进行了研究,发现Actinobacillus succinogenesSF-9能很好的利用玉米秸秆、玉米芯、稻草、麦秸、甘蔗渣等纤维质原料水解糖发酵生产丁二酸,其中以稀碱处理-酶解的玉米秸秆水解糖浆发酵生产丁二酸效果最好。以玉米秸秆水解糖为碳源在5-L搅拌罐上进行分批发酵48 h产生45.5 g/L丁二酸,5.75 g/L乙酸,糖利用率97.2%,丁二酸产率80.7%,生产强度0.95 g/（L·h）。采用补料分批发酵48h时丁二酸产量（52.1 g/L）较分批发酵时提高了15%,糖利用率93.6%,丁二酸产率81.2%,生产强度达到1.09 g/（L·h）。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 符号、变量和缩略词注释表

- 第一章 绪论

- 1.1 丁二酸概况

- 1.1.1 丁二酸产品简介

- 1.1.2 丁二酸用途和市场概况

- 1.2 国内外丁二酸生产技术情况与研究进展

- 1.2.1 化学法合成丁二酸

- 1.2.2 生物转化法合成丁二酸

- 1.2.3 发酵法生产丁二酸

- 1.3 反应器操作方式

- 1.3.1 间歇操作方式

- 1.3.2 连续操作方式

- 1.3.3 半间歇半连续操作方式

- 1.4 同步糖化发酵

- 1.5 非粮原料（秸秆等）发酵

- 1.6 本论文的研究意义和主要研究内容

- 1.6.1 研究意义

- 1.6.2 课题来源

- 1.6.3 论文的主要研究内容

- 第二章 连续发酵生产丁二酸

- 2.1 前言

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 试剂及气体

- 2.2.2 主要仪器

- 2.2.3 菌种

- 2.2.4 培养基

- 2.2.5 培养方法

- 2.2.6 分析方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 分批发酵和补料分批发酵

- 2.3.2 单级连续发酵

- 2.3.3 两级连续发酵

- 2.3.4 分批及补料分批发酵、单级连续、两级连续发酵的比较

- 2.4 本章小结

- 第三章 利用甘蔗糖蜜半连续发酵生产丁二酸

- 3.1 前言

- 3.2 实验材料与方法

- 3.2.1 试剂及气体

- 3.2.2 菌株和培养条件

- 3.2.3 分析方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 分批发酵和补料分批发酵

- 3.3.2 单级半连续发酵

- 3.3.3 两级半连续发酵条件的优化

- 3.4 本章小结

- 第四章 菊芋原料同步发酵生产丁二酸

- 4.1 前言

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 试剂及气体

- 4.2.2 主要仪器

- 4.2.3 菌种

- 4.2.4 培养基

- 4.2.5 培养方法

- 4.2.6 分析方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 菊芋糖水解

- 4.3.2 不同水解方法制备菊芋水解糖发酵产丁二酸

- 4.3.3 菊芋糖浆不同初始还原糖浓度对产酸的影响

- 4.3.4 5-L搅拌罐酸水解菊芋鲜块根糖浆分批发酵生产丁二酸

- 4.3.5 5-L搅拌罐酶水解菊芋糖浆分批发酵生产丁二酸

- 4.3.6 5-L搅拌罐酶水解菊芋补料分批发酵生产丁二酸

- 4.3.7 菊芋浆同步糖化发酵生产丁二酸

- 4.3.8 菊芋浆分批补料同步糖化（水解）发酵生产丁二酸

- 4.3.9 同步糖化（水解）和分别糖化发酵生产丁二酸比较

- 4.4 本章小结

- 第五章 利用纤维质原料发酵生产丁二酸

- 5.1 前言

- 5.2 材料与方法

- 5.2.1 试剂及气体

- 5.2.2 主要仪器

- 5.2.3 菌种

- 5.2.4 培养基

- 5.2.5 秸秆等纤维原料的水解

- 5.2.6 培养方法

- 5.2.7 分析方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 A.succinogenes SF-9对不同预处理玉米秸秆水解糖的丁二酸发酵

- 5.3.2 不同植物秸秆对丁二酸发酵的影响

- 5.3.3 秸秆水解糖不同浓度对发酵生产丁二酸的影响

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/228933180d4bc93851acca7c.html