# 欠驱动船舶航迹跟踪控制技术研究

### 论文摘要

欠驱动水面船舶是指一类横向上没有安装独立的推进装置,系统控制输入量个数少于系统自由度维数的船舶。由于欠驱动水面船舶结构上的特殊性,采用常规的控制方法实现跟踪或定位控制的效果并不理想,所以探索新的控制方法成为了研究热点。考虑到航迹跟踪控制具有改善航行经济性、增加航行安全性以及降低系统安装费用等优点,本文主要针对欠驱动水面船舶的航迹跟踪控制问题进行研究。首先,在合理的假设条件下,建立了欠驱动船舶水平面三自由度数学模型,并通过建立的数学模型研究欠驱动水面船舶的控制特性,进行船模仿真实验等一系列工作,目的是为后续控制器的设计做以铺垫。其次,研究轨迹跟踪控制方法。为了明确控制目标,需要建立跟踪过程的数学模型,考虑到跟踪模型自身的特点,采用反步法的设计思想并结合Lyapunov直接法设计了一种全状态反馈跟踪控制器,并采用C语言编写跟踪控制过程的仿真程序,在不同的条件下对控制器进行仿真验证。为了实现对比研究,本文又基于欠驱动水面船舶本身具有的无源性设计轨迹跟踪控制器,在相同的仿真条件下,分别对两种控制律进行仿真对比研究。再次,考虑到跟踪数学模型具有的级联特性,将级联系统理论应用于欠驱动水面船舶的跟踪控制器当中,把跟踪数学模型划分成为两个子系统,然后分别针对两个子系统设计镇定控制律从而得到实际控制输入量表达式。同样地,在相同的初始条件下,采用三种控制器进行仿真对比研究。最后,通过大量的仿真实验得出结论：由于受到角速度持续激励条件的限制,基于无源性以及级联理论设计的控制器只能够实现圆弧形参考轨迹的跟踪控制,虽然最终也能够实现控制目标,但是状态跟踪误差收敛速度较慢,控制性能有待进一步地提高。相比较而言,反步法设计的控制器消除了角速度持续激励条件的限制,参考轨迹线既可以为直线也可以为圆弧形轨迹,当存在一定范围内的环境干扰因素时,依然能够实现跟踪控制,控制器具有一定的鲁棒性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题研究的目的与意义

- 1.3 欠驱动水面船舶航迹跟踪控制的研究现状

- 1.3.1 轨迹跟踪控制研究情况

- 1.3.2 路径跟踪控制研究情况

- 1.4 非完整系统与欠驱动机械系统的基本概念

- 1.4.1 非完整系统概述

- 1.4.2 欠驱动机械系统概述

- 1.5 本论文的主要内容及章节安排

- 第2章 欠驱动水面船舶的数学模型

- 2.1 引言

- 2.2 坐标系的建立

- 2.2.1 大地坐标系

- 2.2.2 随船坐标系

- 2.3 船舶数学模型

- 2.3.1 运动学模型

- 2.3.2 动力学模型

- 2.4 欠驱动水面船舶的数学模型

- 2.5 船舶模型的仿真验证

- 2.5.1 匀速直航仿真实验

- 2.5.2 定常回转仿真实验

- 2.6 模型控制特性分析

- 2.6.1 加速度约束性限制分析

- 2.6.2 航迹跟踪的可控性分析

- 2.6.3 系统平衡点及无源性分析

- 2.7 本章小结

- 第3章 基于Backstepping的轨迹跟踪控制器设计

- 3.1 引言

- 3.2 轨迹跟踪数学描述

- 3.3 Lyapunov稳定性理论

- 3.3.1 Lyapunov稳定性定义

- 3.3.2 Lyapunov直接法

- 3.4 Backstepping设计原理

- 3.4.1 Backstepping概述

- 3.4.2 Backstepping设计原理

- 3.5 反步控制器设计

- 3.6 仿真实验

- 3.6.1 控制系统原理及实现

- 3.6.2 无环境干扰条件下的仿真结果

- 3.6.3 加入有界时变环境干扰的仿真结果

- 3.7 本章小结

- 第4章 基于无源性的轨迹跟踪控制器设计

- 4.1 引言

- 4.2 无源性理论概述

- 4.2.1 无源性概念

- 4.2.2 无源性与系统稳定性

- 4.3 问题的提出

- 4.4 无源控制器设计

- 4.5 仿真初始条件及控制器参数选择

- 4.6 仿真实验

- 4.7 本章小结

- 第5章 轨迹跟踪级联控制器设计

- 5.1 引言

- 5.2 级联系统理论概述

- 5.3 级联控制器设计

- 5.4 仿真初始条件及控制器参数选择

- 5.5 仿真实验

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].欠驱动水面无人艇轨迹跟踪的反步滑模控制[J]. 数字技术与应用 2020(01)

- [2].基于仿肌弹性欠驱动手的设计与分析[J]. 计算机集成制造系统 2020(04)

- [3].欠驱动水面无人艇鲁棒自适应位置跟踪控制[J]. 兵工学报 2020(07)

- [4].欠驱动水面船区域保持鲁棒滑模控制[J]. 哈尔滨工程大学学报 2020(05)

- [5].欠驱动多指机械手优化设计与抓取稳定性分析[J]. 机械传动 2020(11)

- [6].双臂机器人多功能欠驱动手爪的研制[J]. 产业与科技论坛 2017(01)

- [7].欠驱动弹复性机器人的设计分析[J]. 机械设计与研究 2017(03)

- [8].基于轨迹规划的平面三连杆欠驱动机械臂位置控制[J]. 控制与决策 2020(02)

- [9].受扰欠驱动自主水下航行器的最优扰动抑制控制[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [10].面向非连续性地面的双足欠驱动步行稳定控制[J]. 机器人 2017(05)

- [11].欠驱动航天器飞轮控制方法[J]. 宇航学报 2016(05)

- [12].欠驱动五指灵巧手及控制系统设计[J]. 机床与液压 2014(15)

- [13].欠驱动机器人控制策略综述[J]. 传感器世界 2012(12)

- [14].欠驱动机构的运动学分析及应用研究[J]. 机械研究与应用 2010(02)

- [15].动态神经模糊模型的船舶欠驱动水面运动控制[J]. 舰船科学技术 2019(02)

- [16].基于粒子群算法的欠驱动船舶航向控制研究[J]. 舰船科学技术 2019(10)

- [17].欠驱动指爪机构的被动弹性元件参数优化设计[J]. 航空学报 2018(01)

- [18].平夹自适应欠驱动手的参数优化与稳定性分析[J]. 机器人 2017(03)

- [19].欠驱动水面船舶的轨迹跟踪模型预测控制器[J]. 上海交通大学学报 2015(12)

- [20].欠驱动灵巧手机构设计[J]. 重型机械 2014(06)

- [21].稳定与灵活:基于欠驱动机器人在未知变化环境的奔跑运动控制（英文）[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2015(04)

- [22].基于解析模型预测控制的欠驱动船舶路径跟踪控制器设计[J]. 船海工程 2012(01)

- [23].欠驱动跳跃机器人运动规划[J]. 应用科技 2011(10)

- [24].欠驱动机器臂系统研究综述[J]. 现代商贸工业 2009(12)

- [25].基于动态伺服的欠驱动双摆机器人仿生悬摆控制[J]. 机器人 2009(04)

- [26].欠驱动船舶鲁棒路径跟踪控制器设计[J]. 船海工程 2009(05)

- [27].基于模型参数不确定的欠驱动非对称自主水下航行器全局镇定控制研究[J]. 兵工学报 2020(05)

- [28].欠驱动水面船舶的自适应神经网络-滑模路径跟随控制[J]. 上海交通大学学报 2020(09)

- [29].欠驱动飞艇三维路径跟踪控制[J]. 控制理论与应用 2016(11)

- [30].失重环境欠驱动机构的混沌抑制方法[J]. 机械设计与研究 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/228b8a24d402157c68093ac5.html