# Sr、Mg掺杂LaGaO3电解质的化学制备、力学性能及热震性的研究

### 论文摘要

1994,Ishihara等人率先报道了在中温下具有高氧离子电导率、可用于中温固体氧化物燃料电池（SOFCs）的一种新型电解质—Sr、Mg掺杂的LaGaO3。随后,在世界范围内掀起了对其研究的高潮,如材料的结构、蠕变等。研究结果显示,合成纯的掺杂LaGaO3相是较为困难的,因此本文就尝试了采用固相反应法、甘氨酸法和丙烯酰胺凝胶法三种方法来合成原料粉体;用X射线衍射仪（XRD）分析粉体的成相情况;扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）和激光粒度仪来检测合成粉体的形貌、粒径尺寸和粒度分布;研究了所得粉体的烧结性能;用阿基米德法测量试样的致密度;扫描电子显微镜对烧结体进行表面、断面的形貌观察。 在对该材料体系的力学性能的报道中,原料粉体不是利用固相反应法制备,就是采用甘氨酸法合成。尚未见有从“将两种方法所制备的粉体进行复合“方面来研究粉体合成方法对材料的性能的影响。因此本文就将固相法和甘氨酸法所的粉体进行复合,来研究其对材料的抗弯强度的影响。结果显示,随甘氨酸法所得粉体含量的增加,材料的抗弯强度逐渐下降,断裂模式也由沿晶断裂为主转变为穿晶断裂为主。 对陶瓷材料的另一基本性能—抗热震性,目前尚未见报道。考虑到SOFCs的实际应用要求,特别是用于汽车工业时,伴随着频繁的升温—降温过程。因此有必要研究材料的抗热震性。结果表明,材料的临界热震温差为75℃左右,且热震裂纹的扩展方式为准静态方式;热疲劳试验显示,材料的抗热疲劳性能较差;空气为淬火介质研究表明,既便在ΔT=800℃下数次热循环后,裂纹也几乎没有扩展,说明就这方面而言,材料仍是可以用作固体氧化物燃料电池的电解质。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 固体氧化物燃料电池的特点及发展现状

- 1.3 固体氧化物燃料电池的工作原理

- 1.4 固体氧化物燃料电池对基本组件材料的要求

- 2-)的扩散'>1.5 氧离子(O2-)的扩散

- 2-)的扩散与电导率的关系'>1.6 氧离子(O2-)的扩散与电导率的关系

- 3基固体电解质材料的研究现状'>1.7 LaGaO3基固体电解质材料的研究现状

- 1.8.课题研究目的和意义

- 3固体电解质材料制备及其性能测试'>第二章 Sr、Mg掺杂的LaGaO3固体电解质材料制备及其性能测试

- 2.1 试验方案和成分设计

- 2.1.1 实验原料

- 1-xSrxGa1-yMgyO3-（（x+y）/2）试样的制备'>2.2 La1-xSrxGa1-yMgyO3-（（x+y）/2）试样的制备

- 2.2.1 试样的制备工艺流程图

- 2.2.2 原料粉末的性能指标

- 2.2.3 测试试样的制备过程

- 2.2.4 试样后处理

- 2.3 试样性能测试

- 2.3.1 烧结体密度测试

- 2.3.2 抗弯强度测试

- 2.3.3 断裂韧性测试

- 2.3.4 硬度的测试

- 2.4 试样的相分析以及显微组织表征的方法

- 2.4.1 XRD物相分析以及点阵常数的测定

- 2.4.2 SEM观察和EDX能谱分析

- 3粉体的制备'>第三章 Sr、Mg掺杂LaGaO3粉体的制备

- 3.1 引言

- 3粉体'>3.2 固相反应法合成Sr、Mg掺杂的LaGaO3粉体

- 3.2.1 前言

- 3.2.2 试验过程

- 3.2.2.1 主要原料

- 3.2.2.2 粉体合成

- 3.2.2.3 粉体表征

- 3.2.3 结果与讨论

- 3.2.3.1 LSGM粉体相组成

- 3.2.3.2 粉体形貌分析

- 3.2.3.3 晶格常数的计算

- 3.2.3.4 粉体的烧结活性

- 3粉体'>3.3 甘氨酸法合成Sr、Mg掺杂的LaGaO3粉体

- 3.3.1 前言

- 3.3.2 试验过程

- 3.3.2.1 主要原料

- 3.3.2.2 粉体制备

- 3.3.3 结果与讨论

- 3.3.3.1 化学计量比

- 3.3.3.2 物相分析

- 3.3.3.3 粉体形貌观察

- 3.3.3.4.粉体的烧结性能

- 3粉体'>3.4 丙烯酰胺凝胶法合成Sr、Mg掺杂的LaGaO3粉体

- 3.4.1 前言

- 3.4.2 试验过程

- 3.4.2.1 主要原料

- 3.4.2.2 粉体合成

- 3.4.2.3 粉体表征

- 3.4.3 结果与讨论

- 3.4.3.1 物相分析

- 3.4.3.2 粉体形貌观察

- 3.4.3.3 烧结收缩分析

- 3.4.3.4 烧结性能

- 3.5 本章小结

- 3基电解质力学性能及热震性的研究'>第四章 LaGaO3基电解质力学性能及热震性的研究

- 4.1 前言

- 3力学性能'>4.2 Sr、Mg掺杂的LaGaO3力学性能

- 4.2.1 前言

- 4.2.2 试验过程

- 4.2.3 结果与讨论

- 4.2.3.1 物相分析

- 4.2.3.2 烧结体

- 4.2.3.3 力学性能

- 4.3 热震性和热疲劳研究

- 4.3.1 前言

- 4.3.2 试验过程

- 4.3.3 结果与讨论

- 4.3.3.1 力学性能

- 4.3.3.2 抗热震性

- 4.3.3.3 热疲劳试验

- 4.4 本章小结

- 第五章 全文总结

- 参考文献

- 硕士期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].绿色荧光粉LaGaO_3∶Tb~(3+),Sn~(4+)的制备及发光性能研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(01)

- [2].Sn~(4+)掺杂对荧光粉LaGaO_3∶Tm~(3+)发光性能的影响[J]. 广东化工 2016(16)

- [3].Sr,Mg和Fe/Co复合掺杂对LaGaO_3固体电解质电性能影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S1)

- [4].LaGaO_3基固体氧化物燃料电池阳极材料Ce_(1-x)Tm_xO_(2-δ)(Tm=Cu,Mn,Fe)研究[J]. 中国稀土学报 2012(04)

- [5].多元掺杂LaGaO_3基稀土复合氧化物的制备与导电性能[J]. 机械工程材料 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/228ee48b706ba93df5ebeaf9.html