# 复合硅酸盐外墙保温材料的研究

### 论文摘要

随着经济的高速发展,我国能源需求量越来越大,所面临的问题也日益严峻。能源问题在我国经济发展中起着举足轻重的作用,直接关系到国民经济的发展。在能源消耗中,建筑能耗是社会总能耗的重要组成部分,因此加强推广建筑节能技术已迫在眉睫。建筑节能的关键是如何使外墙具有良好的保温性能,减少建筑外围结构的热损失,开发新型外墙保温材料,有效地实现节能的目的。目前,用于墙体的保温材料种类繁多,都存在一些缺点,其性能还不够完善。因此开发研究导热系数低、机械强度高、稳定性能好、无污染、低能耗的外墙保温材料是社会发展的需要。复合硅酸盐保温材料具有导热系数低、生产工艺简单、保温效果好等优点,引起越来越多的关注。本文主要以粉煤灰、海泡石纤维、玄武岩纤维、水泥等为原料,制备了一种新型的复合硅酸盐保温材料。并根据原材料的结构和性能,分别对海泡石纤维、粉煤灰采用不同的方法进行活化改性,采用比表面积分析仪及扫描电镜等仪器,分析不同活化条件对海泡石纤维、粉煤灰的结构及性能的影响;根据复合硅酸盐保温材料各组分作用的分析,选择不同的原料配比制备复合硅酸盐保温材料,通过导热系数测定仪及液压万能试验机等仪器分析粉煤灰、海泡石纤维、水灰比等对复合硅酸盐保温材料导热系数、抗拉强度、抗压强度等性能的影响;通过正交实验得出复合硅酸盐保温原材料的最佳配比(粉煤灰︰水泥︰海泡石纤维︰玄武岩纤维=42︰28︰25︰5)。在最佳材料配比下制得的复合硅酸盐保温材料的导热系数为0.054W/(m·K),吸水率为2.1%,抗压强度为1.2MPa,抗拉强度为0.4MPa。这种复合硅酸盐外墙保温材料利用部分废弃资源,大大降低了其生产成本,并且其制备工艺简单,保温性能好,机械强度高,有很大的推广价值和应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 研究目的和意义

- §1-2 国内外外墙保温技术发展现状

- 1-2-2 国外外墙保温技术发展现状

- 1-2-3 国内外墙保温技术发展现状

- §1-3 外墙保温材料的选用原则及分类

- 1-3-1 外墙保温材料的选用原则

- 1-3-2 外墙保温材料的种类

- §1-4 我国外墙保温技术存在的问题

- §1-5 研究内容

- 第二章 复合硅酸盐外墙保温材料的原材料及性能

- §2-1 复合硅酸盐保温材料的原料组成

- 2-1-1 海泡石纤维

- 2-1-2 粉煤灰

- 2-1-3 玄武岩纤维

- 2-1-4 水泥

- 2-1-5 发泡剂

- 2-1-6 分散剂

- §2-2 复合硅酸盐保温材料原材料的活化改性

- 2-2-1 海泡石纤维的活化改性

- 2-2-2 粉煤灰的活化改性

- §2-3 复合硅酸盐保温材料性能测试

- 2-3-1 导热系数

- 2-3-2 抗折强度

- 2-3-3 抗压强度

- 2-3-4 容重

- 2-3-5 吸水率

- 第三章 复合硅酸盐外墙保温材料的制备

- §3-1 复合硅酸盐外墙保温材料的制备过程

- §3-3 复合硅酸盐外墙保温材料性能的影响因素

- 3-3-1 水泥对复合硅酸盐外墙保温材料性能的影响

- 3-3-2 粉煤灰对复合硅酸盐外墙保温材料性能的影响

- 3-3-3 海泡石纤维对复合硅酸盐外墙保温材料性能的影响

- 3-3-4 玄武岩纤维对复合硅酸盐外墙保温材料性能的影响

- 3-3-5 发泡剂对复合硅酸盐外墙保温材料性能的影响

- 3-3-6 水灰比对复合硅酸盐外墙保温材料性能的影响

- §3-4 复合硅酸盐外墙保温材料最佳配比的确定

- 3-4-1 正交实验的设定

- 3-4-2 正交实验结果及分析

- §3-5 复合硅酸盐外墙保温材料的性能

- §3-6 复合硅酸盐外墙保温材料厚度的确定

- 第四章 复合硅酸盐外墙保温材料的机理探讨

- §4-1 硅酸盐外墙保温材料的复合机理

- §4-2 复合硅酸盐外墙保温材料的保温机理

- §4-3 复合硅酸盐外墙保温材料的抗裂机理

- 第五章 主要结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的科研成果

### 相关论文文献

- [1].外墙保温材料的研究进展及存在问题[J]. 建筑节能 2019(11)

- [2].外墙保温材料造价对整体造价的影响[J]. 居舍 2020(04)

- [3].莫让外墙保温材料“助火为虐”[J]. 中国消防 2020(02)

- [4].新疆地区建筑外墙保温材料应用探究[J]. 石油规划设计 2020(05)

- [5].论外墙保温材料在施工中的应用[J]. 中国建材科技 2019(04)

- [6].外墙保温材料质量监管浅议[J]. 中国质量与标准导报 2017(12)

- [7].几种外墙保温材料性能比较研究[J]. 居业 2018(06)

- [8].对建筑外墙保温材料及构造的创新[J]. 安徽建筑 2016(05)

- [9].建筑外墙保温材料的优缺点分析[J]. 建材与装饰 2017(25)

- [10].建筑外墙保温材料性能特点及质量检测[J]. 中国标准化 2017(04)

- [11].复合硅酸盐外墙保温材料的应用与研究[J]. 化工设计通讯 2016(04)

- [12].复合硅酸盐外墙保温材料的应用与研究[J]. 化工设计通讯 2016(05)

- [13].建筑外墙保温材料防火性能技术探析[J]. 中国建材科技 2016(03)

- [14].论建筑外墙保温材料的燃烧性能[J]. 门窗 2014(09)

- [15].外墙保温材料在工程中的选择与应用[J]. 建材技术与应用 2015(05)

- [16].未来如何推进聚氨酯外墙保温材料健康发展?[J]. 聚氨酯 2013(07)

- [17].谈建筑外墙保温材料相关的防火安全措施[J]. 科技创业家 2013(24)

- [18].绿色建筑节能视野下的外墙保温材料实践应用探究[J]. 绿色环保建材 2020(03)

- [19].东北地区建筑外墙保温材料性能分析[J]. 粘接 2020(08)

- [20].我国外墙保温材料产业现状分析研究[J]. 中国建材科技 2019(03)

- [21].浅析装配式建筑外墙保温材料的选择[J]. 河南建材 2019(06)

- [22].建筑外墙保温材料与质量检测[J]. 绿色环保建材 2017(12)

- [23].外墙保温材料的性能特点及发展分析[J]. 江西建材 2018(11)

- [24].浅谈建筑外墙保温材料性能特点及质量检测[J]. 计量与测试技术 2016(05)

- [25].建筑外墙保温材料防火性能设计研究[J]. 江西建材 2016(12)

- [26].探析建筑防火中外墙保温材料防火性能的重要作用[J]. 科学中国人 2014(16)

- [27].聚氨酯外墙保温材料盼暖春[J]. 化工管理 2013(23)

- [28].外墙保温材料,节能与防火何时并驾齐驱[J]. 绿色视野 2011(10)

- [29].浅论建筑物外墙保温材料的火灾危险性与防火对策[J]. 江西建材 2014(04)

- [30].新型外墙保温材料的研究进展及发展方向的探讨[J]. 科技资讯 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/228eebc33f28ddf502dc1e60.html