# 溴化锂中央空调信息化控制系统设计

### 论文摘要

工业设备的智能化和网络化促进了现代智能建筑的高速发展,随着越来越多的大型建筑的智能化信息化,作为大型建筑核心部分的中央空调系统,必须与建筑的智能化楼宇系统相连接,实现空调系统的集中信息化管理。溴化锂非电中央空调信息化控制系统(ICS)设计包括系统可靠性设计、系统节能设计和无人化管理。中央空调系统控制整个建筑的空气循环,系统运行稳定与否直接关系到建筑的有效使用,因此中央空调控制系统设计首先考虑系统运行的稳定性；中央空调系统消耗的能源约占整个建筑耗能的一半以上,特别是水系统电耗占整个大楼耗电量的40%～60%,由于中央空调运行负荷的特殊性,即设计负荷与实际负荷的差别,空调系统很多时间在部分负荷运行,因此系统必须进行节能化设计；无人化管理是中央空调控制系统达到的理想目标,无人化管理必须在系统可靠运行的基础上,借助于现代通信的信息化手段才能实现,中央空调控制系统只有真正信息化才能与整个智能建筑融合到一起,实现集中控制和信息管理,并真正做到无人化管理。本文从中央空调系统的可靠性、节能性和无人化管理的设计理念出发,给出了以数据信息化管理为基础的控制系统的设计和实现。文章中从第四章开始首先介绍了远大空调公司并联式溴化锂中央空调的制冷原理和制热原理,提出了制冷制热控制的实现方法,并具体给出了各控制对象的控制原理；第五章给出了控制系统硬件的设计实现,并从的节能设计理念出发,给出了中央空调水系统的设计方法；第六章从设计的可靠性理念出发,给出了基于Modbus RTU通信的溶液泵和冷机泵控制方法的实现方法,是本文的重点设计内容；第七章从无人化管理的设计理念出发,给出了楼宇通信和全球联网监控通信的设计方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 控制系统研发背景

- 1.2.1 控制系统现状

- 1.2.2 控制系统存在问题

- 1.2.3 主要研究内容

- 1.3 本章小结

- 第2章 Modbus通信理论

- 2.1 RS-485通信接口特点

- 2.2 RS-485通信网络特点

- 2.3 终端电阻匹配

- 2.3.1 传输线特性阻抗计算

- 2.3.2 终端电阻匹配方法

- 2.4 抗干扰及保护

- 2.4.1 共模干扰

- 2.4.2 瞬态保护

- 2.4.3 接地保护

- 2.5 Modbus RTU通信协议

- 2.5.1 Modbus RTU协议简介

- 2.5.2 Modbus RTU串行通信协议格式

- 2.5.3 Modbus RTU串行通信信息帧的实现

- 2.5.4 循环冗余编码（CRC）

- 2.6 本章小结

- 第3章 二自由度PID控制理论

- 3.1 PID控制原理

- 3.2 二自由度PID控制原理

- 3.3 二自由度PID在OMRON PLC中的实现

- 3.3.1 OMRON PLC二自由度PID实现原理

- 3.3.2 OMRON PLC二自由度PID指令的实现

- 3.4 本章小结

- 第4章 溴化锂中央空调控制方法设计

- 4.1 溴化锂中央空调工作原理

- 4.1.1 制冷工作原理

- 4.1.2 制热工作原理

- 4.2 溴化锂中央空调控制方法

- 4.2.1 制冷控制方法

- 4.2.2 制热控制方法

- 4.3 本章小结

- 第5章 溴化锂中央空调信息化控制系统设计实现

- 5.1 控制系统构成

- 5.1.1 控制系统控制对象

- 5.1.2 控制对象作用及控制特点

- 5.1.3 控制系统传感器作用及信号输入特点

- 5.1.4 通信接口特点

- 5.2 控制器结构设计

- 5.3 电源系统设计

- 5.4 温度检测网络设计

- 5.5 液位检测设计

- 5.6 燃烧机控制设计

- 5.7 水系统控制设计

- 5.7.1 水系统控制结构设计

- 5.7.2 软启动器和变频器控制原理

- 5.8 系统工作流程

- 5.8.1 制冷工作流程

- 5.8.2 制热工作流程

- 5.9 节能运行实例

- 5.9.1 项目简介

- 5.9.2 变频改造

- 5.9.3 结论

- 5.10 本章小结

- 第6章 溶液泵和冷剂泵变频控制的可靠性设计

- 6.1 硬件实现方法

- 6.1.1 总体结构设计

- 6.1.2 变频器接口设计

- 6.2 软件实现方法

- 6.2.1 Modbus RTU通信协议的实现

- 6.2.2 变频器Modbus通信控制实现

- 6.2.3 变频器通信程序初始化及启动过程

- 6.2.4 通信模拟量控制切换的实现

- 6.2.5 变频器停止控制过程

- 6.3 变频器通信时序图

- 6.4 通信系统抗干扰设计

- 6.5 本章小结

- 第7章 控制系统信息化设计

- 7.1 系统可靠性设计

- 7.1.1 故障自动复位

- 7.1.2 经验方法的运用

- 7.2 数据信息化设计

- 7.2.1 运行数据信息化

- 7.2.2 机组部件寿命记录

- 7.3 无人化管理实现

- 7.3.1 自动启/停控制

- 7.3.2 楼宇控制

- 7.4 因特网联网

- 7.4.1 因特网结构设计

- 7.4.2 数据中心设计

- 7.4.3 PTE设计

- 7.5 本章小结

- 第8章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录1:个人简历、在校期间发表的学术论文及研究成果

- 附录2:控制系统图片

- 附录3:触摸屏界面设计结构图

### 相关论文文献

- [1].无人船控制系统设计[J]. 船舶物资与市场 2019(12)

- [2].牵引机控制系统设计[J]. 电气开关 2020(02)

- [3].自动化视域下搬运机器人控制系统设计与研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [4].自动浇水控制系统设计与试验[J]. 信息通信 2020(07)

- [5].机械臂的控制系统设计初探[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [6].多功能康复床结构与控制系统设计[J]. 南方农机 2020(21)

- [7].电气自动化控制系统设计方案及应用分析[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [8].微控制系统设计与实现实验室建设的探索与实践[J]. 淮北师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [9].单轨转向架换轮平台控制系统设计[J]. 制造业自动化 2017(03)

- [10].基于单片机的自助加油机控制系统设计[J]. 工业控制计算机 2017(03)

- [11].基于广数工业机器人的自动打磨控制系统设计[J]. 智能机器人 2017(02)

- [12].计算机辅助控制系统设计[J]. 智富时代 2015(S2)

- [13].金属机械中的电子控制系统设计及应用[J]. 世界有色金属 2019(19)

- [14].自移设备列车组控制系统设计[J]. 煤矿机电 2020(01)

- [15].风洞风速控制系统设计及应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(12)

- [16].飞机控制系统设计方法现状与发展[J]. 中国设备工程 2020(19)

- [17].基于单片机的机械手臂控制系统设计[J]. 南方农机 2020(16)

- [18].节能路灯控制系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(02)

- [19].基于计算机技术应用下的电气自动化控制系统设计分析[J]. 通讯世界 2017(14)

- [20].环球影院自动化控制系统设计[J]. 自动化与仪器仪表 2017(06)

- [21].学生宿舍控制系统设计[J]. 信息记录材料 2017(02)

- [22].数控机床控制系统设计研究[J]. 山东工业技术 2015(21)

- [23].电气自动化控制系统设计的一些分析[J]. 电子制作 2013(23)

- [24].可编程控制器控制系统设计探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2012(04)

- [25].自动导航插秧机转向控制系统设计[J]. 广西农业机械化 2019(05)

- [26].下一代地铁径向控制系统设计研究[J]. 中国标准化 2019(S2)

- [27].气候环境实验室安全控制系统设计[J]. 电工技术 2020(06)

- [28].基于单片机控制下的红外线自动门控制系统设计研究[J]. 四川职业技术学院学报 2020(02)

- [29].一种新型倒车镜控制系统设计[J]. 机电信息 2020(11)

- [30].一种工业四轴机械臂控制系统设计与实现[J]. 工业控制计算机 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/229fba4437a726228eaff9b6.html