# 白光LED荧光粉的制备及其发光特性

### 论文摘要

本研究利用高温固相法合成制备了Eu3+、Eu2+/Mn2+和Ce3+/Eu2+掺杂的Ca10Na（PO4）7、Ca10Na0.75K0.25（PO4）7、Ca10K（PO4）7和Sr3Al2O6等荧光粉,通过XRD测试和荧光光谱仪对其结构和发光特性进行分析。主要内容如下：研究了白光荧光粉Ca9.95-xNa0.75K0.25（PO4）7:0.05Eu2+,xMn2+的相组成和荧光发射性能。结果表明,由于样品中存在着晶体结构相似的双相,使得Eu2+的5d-4f跃迁辐射出峰值分别位于491nm和540nm宽谱荧光。同时由于Eu2+-Mn2+之间的能量传递和Mn2+的八配位格位的占据,使得Mn2+的4T1（4G）-6A1（6S）跃迁产生峰值为635nm红光发射。Mn2+和Eu2+的荧光组合获得了色坐标为（0.3335,0.2924）,（0.3999,0.3179）和（0.3307,0.2564）的白光发射。研究了Ca10-xK（PO4）7:xEu3+的红色荧光粉。X射线衍射表明,样品具有标准的Ca10K（PO4）7六角晶体结构,且无第二相存在。在393nm的波长激发下,样品获得由Eu3+的4f-4f跃迁产生红光发射,其中以613nm附近的5D0→7F2电偶极跃迁发射为最强。通过调节Eu3+的掺杂浓度,获得了色坐标与商业化Y2O2S:Eu3+荧光粉十分接近的接近纯色的红色荧光粉。在第五章研究了荧光粉Ca9.98-xNa （PO4）7:0.02Eu2+,xMn2+的相组成和荧光特性,结果表明,样品具有单相晶体结构,Eu2+离子和Mn2+离子均占据Ca2+离子的格位,色坐标范围从（0.2657,0.4346）到（0.3501,0.3869）。研究了Sr3-x-yAl2O6:xCe3+,yEu2+的相组成与荧光特性,结果表明,样品具有单相Sr3Al2O6晶体结构。在360nm波长的紫外光激发下,Ce3+离子辐射出峰值在434nm附近的宽谱蓝光。通过能量传递作用,Eu2+离子辐射峰值为517nm左右的宽谱绿光。Ce3+和Eu2+的荧光组合获得了色坐标为（0.2611,0.3313）的近白光发射。样品的激发光谱分布在250-400nm的波长范围,这种荧光粉有望在紫外或近紫外激发的白光LED中获得应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究背景简介

- 1.2.1 发光原理

- 1.2.2 稀土离子能阶

- 1.2.3 浓度淬灭

- 1.2.4 能量转移

- 1.2.5 CIE色坐标

- 2+,Mn2+共激活的白光LED用荧光粉体系'>1.3 Eu2+,Mn2+共激活的白光LED用荧光粉体系

- 1.3.1 硅酸盐系荧光粉

- 1.3.2 卤硅酸盐系荧光粉

- 1.3.3 铝酸盐系荧光粉

- 1.3.4 磷酸盐系荧光粉

- 1.3.5 硼酸盐系荧光粉

- 1.4 本研究课题的来源及主要研究内容

- 1.4.1 本研究课题的来源

- 1.4.2 主要内容

- 1.5 题特色与创新性

- 1.5.1 课题特色

- 1.5.2 创新性

- 第二章 实验方法

- 2.1 实验样品

- 2.2 仪器设备

- 2.3 实验步骤流程

- 9.95-xNa0.75K0.25（PO4）7:0.05Eu2+,xMn2+的制备及其发光特性'>第三章 白光荧光粉Ca9.95-xNa0.75K0.25（PO4）7:0.05Eu2+,xMn2+的制备及其发光特性

- 3.1 引言

- 3.2 实验过程

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 相组成和晶体结构

- 9.95Na0.75K0.25（PO4）7:0.05Eu2+的发光特性'>3.3.2 Ca9.95Na0.75K0.25（PO4）7:0.05Eu2+的发光特性

- 9.95-xNa0.75K0.25（PO4）7:0.05Eu2+,xMn2+的发光特性'>3.3.3 Ca9.95-xNa0.75K0.25（PO4）7:0.05Eu2+,xMn2+的发光特性

- 3.4 本章小结

- 10K（PO4）7:Eu3+红色荧光粉的制备及发光性质'>第四章 Ca10K（PO4）7:Eu3+红色荧光粉的制备及发光性质

- 4.1 引言

- 4.2 实验过程

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 相组成和晶体结构

- 9.88K（PO4）7:0.12Eu3+的发光特性'>4.3.2 Ca9.88K（PO4）7:0.12Eu3+的发光特性

- 3+掺杂浓度对Ca10K（PO4）7:Eu3+发光强度的影响'>4.3.3 Eu3+掺杂浓度对Ca10K（PO4）7:Eu3+发光强度的影响

- 4F对Ca9.88K（PO4）7:0.12Eu3+荧光粉发光性能的影响'>4.3.4 NH4F对Ca9.88K（PO4）7:0.12Eu3+荧光粉发光性能的影响

- 10K（PO4）7:Eu3+的色坐标图'>4.3.5 Ca10K（PO4）7:Eu3+的色坐标图

- 4.4 本章小结

- 9.98-xNa（PO4）7:0.02Eu2+,xMn2+的制备及其发光特性'>第五章 绿光荧光粉Ca9.98-xNa（PO4）7:0.02Eu2+,xMn2+的制备及其发光特性

- 5.1 引言

- 5.2 实验过程

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 样品的相组成和晶体结构

- 9.98Na（PO4）7:0.02Eu2+的激发光谱与发射光谱'>5.3.2 Ca9.98Na（PO4）7:0.02Eu2+的激发光谱与发射光谱

- 9.74Na（PO4）7:0.02Eu2+,0.24Mn2+的发光特性'>5.3.3 Ca9.74Na（PO4）7:0.02Eu2+,0.24Mn2+的发光特性

- 5.4 本文小结

- 3-x-yAl2O6:xCe3+,yEu2+的制备及其发光特性'>第六章 蓝绿光荧光粉Sr3-x-yAl2O6:xCe3+,yEu2+的制备及其发光特性

- 6.1 引言

- 6.2 实验过程

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 相组成和晶体结构

- 2.96Al2O6:0.04Ce3+的激发光谱和发射光谱'>6.3.2 Sr2.96Al2O6:0.04Ce3+的激发光谱和发射光谱

- 2.96Al2O6:0.04Eu2+的激发光谱和发射光谱'>6.3.3 Sr2.96Al2O6:0.04Eu2+的激发光谱和发射光谱

- 2.96-xAl2O6:0.04Ce3+,xEu2+的发光特性'>6.3.4 Sr2.96-xAl2O6:0.04Ce3+,xEu2+的发光特性

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22bbdce71aed0efb12c8c4f6.html