# 民航空管生产运行管理信息系统升级改造设计研究

### 论文摘要

随着民航空管生产运行管理信息系统一期建设的顺利完成,整个民航空管系统信息资源整合的局面已经逐渐形成。民航空管生产运行管理信息系统已经承担起了民航空管系统已经将民航局空管局与全国七个地区空管局紧密相连,架设起了高速的网络系统。随着全国空管一体化进程的深入推进,七个地区空管局下辖的空管分局(站)也有加入并使用生产运行管理信息系统的迫切需求。系统已运行了六年时间,随着空管业务量的持续增加,系统本身也急切需要增加和调优主干网络带宽,升级应用软件系统等。因此,结合目前国内民航空管系统实际情况,针对现有系统有待解决的问题,系统的升级改造建设势在必行。民航空管生产运行管理信息系统二期的建设目标是进一步完善一期已经建成的以民航局空管局为核心,覆盖全国七个地区空管局的以ATM通信网为基础的高速网络系统及其应用软件系统,并且建设覆盖全国36个空管分局(站)的高速网络系统,部署现有应用软件系统,实现系统网络的扩展与应用的延伸,并进一步整合全国各地区空管局和空管分局(站)的信息系统资源。系统二期网络覆盖范围将扩展到全国7个地区空管局下辖的36个空管分局(站),实现民航局空管局、地区空管局、空管分局(站)三级网络的互联互通。系统将接入各空管分局(站)现有的业务生产系统,为整个系统提供实时的一线生产数据,同时使空管分局(站)也能通过本系统获取所需的各种信息。本文基于民航空管生产运行管理信息系统的现行运行状况,结合业务应用和发展趋势,制定了系统二期的升级改造方案,对如何平滑的将36个空管分局(站)引入整体系统做了详细的规划。本文共分五章,第一章绪论,简要介绍了系统的现状、整体网络结构和实施升级改造的意义。第二章宽带通信异步传递模式,主要论述了异步传递模式的基本概念、网络性能、宽带交换技术、业务量控制和拥塞控制等。第三章是论文的主题,详细介绍了生产运行管理信息系统升级改造的设计方案,阐述了系统整体体系结构、内部逻辑结构、基础网络平台、网络信息安全体系、应用系统功能、软硬件平台选型和设备配置情况等。第四章是根据第三章的设计方案,具体针对网络体系建设而提出的实施方案,对具体建设实施需求进行了分析,并从整体拓扑、接入节点拓扑、网络结构升级实施、与民航空管ATM数据网互联和IP地址、域名规划等方面进行了详述。第五章结束语,重申了民航空管生产运行管理信息系统升级改造的意义,并对项目的整体技术方案进行了总结。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 整体网络结构

- 1.3 实施系统升级改造的意义

- 1.4 论文的主要工作

- 第二章 异步传递模式基础

- 2.1 异步传递模式的基本概念

- 2.2 ATM网络性能

- 2.2.1 时间透明性

- 2.2.2 信息透明性

- 2.3 ATM宽带交换技术

- 2.3.1 ATM交换原理

- 2.3.2 ATM交换的设计需求

- 2.3.3 基本交换模块概述

- 2.3.4 排队原理

- 2.3.5 性能分析

- 2.4 ATM网络的业务量控制和拥塞控制

- 2.4.1 ATM网络中的拥塞

- 2.4.2 ATM网络中业务量控制

- 2.5 本章小结

- 第三章 生产运行管理信息系统升级改造设计方案

- 3.1 概述

- 3.2 系统整体体系结构

- 3.3 系统内部逻辑结构

- 3.4 基础网络平台

- 3.4.1 网络架构设计

- 3.4.2 路由设计

- 3.4.3 IP地址及VLAN设计

- 3.4.4 远程移动办公网络

- 3.4.5 系统网络架构

- 3.5 网络信息安全体系

- 3.5.1 边界安全及链路安全防护体系的建设

- 3.5.2 实时监控体系建设

- 3.5.3 安全集中管理体系建设

- 3.5.4 数据灾难备份恢复体系建设

- 3.5.5 信息安全服务

- 3.6 应用系统功能

- 3.6.1 GNSS完好性信息引接显示子系统

- 3.6.2 办公自动化子系统

- 3.6.3 管制员信息管理子系统

- 3.6.4 分布式消息通信子系统

- 3.6.5 用户与安全管理子系统

- 3.6.6 生产统计子系统

- 3.6.7 运行管理中心办公子系统

- 3.7 软硬件平台选型

- 3.7.1 软硬件现状

- 3.7.2 服务器（硬件）选型

- 3.7.3 数据库选型

- 3.8 设备配置情况

- 3.9 本章小结

- 第四章 网络体系建设实施方案

- 4.1 实施背景

- 4.2 建设需求分析

- 4.2.1 建设范围

- 4.2.2 中继电路

- 4.2.3 基本业务

- 4.3 网络系统设计

- 4.3.1 整体拓扑

- 4.3.2 空管分局（站）接入节点拓扑

- 4.3.3 网络结构升级实施

- 4.3.4 与民航空管ATM数据网互联

- 4.3.5 IP地址规划实施

- 4.3.6 域名规划实施

- 4.4 本章小结

- 第五章 结束语

- 参考文献

- 术语缩写

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].对电力生产运行管理工作的行业分析[J]. 科技创新导报 2019(34)

- [2].数字化在生产运行管理中作用发挥探析[J]. 化工管理 2017(01)

- [3].对提升油田生产运行管理方式认识[J]. 现代经济信息 2017(08)

- [4].水利水电发电厂生产运行管理现状及改造措施[J]. 低碳世界 2017(25)

- [5].关于水力发电厂生产运行管理的探析[J]. 科技创新与应用 2015(33)

- [6].火力发电厂生产运行管理现状及改进对策的研究[J]. 江西建材 2017(01)

- [7].油田精细生产运行管理工作的探究[J]. 科技创新与应用 2014(23)

- [8].城市燃气生产运行管理的探讨与思考[J]. 企业技术开发 2012(02)

- [9].电力生产运行管理工作探析[J]. 科技风 2017(16)

- [10].浅析水电厂生产运行管理[J]. 科技与企业 2015(24)

- [11].如何做好水电厂生产运行管理[J]. 低碳世界 2018(01)

- [12].特大型供电企业配电网生产运行管理制度群研究[J]. 水电能源科学 2009(06)

- [13].一体化水电生产运行管理的标准化、信息化[J]. 水电自动化与大坝监测 2013(06)

- [14].油田精细生产运行管理分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(09)

- [15].探讨火力发电厂生产运行管理现状及改进对策[J]. 财富时代 2019(11)

- [16].城市燃气工程施工及安全生产运行管理[J]. 化工设计通讯 2016(05)

- [17].油田精细生产运行管理研究[J]. 化工管理 2013(08)

- [18].浅谈科学生产运行管理对企业成本控制的影响[J]. 产业与科技论坛 2018(07)

- [19].强化工程建设与生产运行管理的实践价值探析[J]. 城市地理 2015(12)

- [20].电力系统超高压生产运行管理标准化分析[J]. 科技创业家 2013(23)

- [21].电力生产运行管理工作探析[J]. 山东工业技术 2017(07)

- [22].浅谈在生产运行管理中践行“一线工作法”[J]. 云南电业 2010(04)

- [23].燃气场站安全生产运行管理探讨[J]. 现代经济信息 2017(20)

- [24].水电站生产运行管理策略[J]. 江苏科技信息 2016(10)

- [25].提升油田生产运行管理方式探究[J]. 新疆石油科技 2013(04)

- [26].提升油田生产运行管理探索与实践[J]. 科技创新与应用 2013(24)

- [27].浅谈现代天然气企业的生产运行管理[J]. 化工管理 2015(35)

- [28].如何做好水电厂生产运行管理[J]. 节能 2019(05)

- [29].火力发电厂生产运行管理现状及改进策略[J]. 低碳世界 2017(21)

- [30].石油化工生产企业中生产运行管理体系研究[J]. 企业研究 2011(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22d0081bdfeddfec883de9a2.html