# 沙钢宽板坯连铸结晶器内钢液流动行为模拟研究

### 论文摘要

随着连铸技术的发展,高效连铸已得到了越来越广泛的应用。其核心是在高连浇率、高拉速条件下,生产高质量的铸坯。而实现高效连铸的关键是结晶器内形成合理的钢液流动行为。本文以沙钢新3#宽板坯弧形连铸机结晶器为研究背景,采用数值模拟和物理模拟相结合的方法,分别对220mm,250mm,320mm三个厚度结晶器内的流场、温度场进行了数理模拟研究,以此得出了适应其拉速及断面要求的对应水口及相应工艺参数。研究首先针对沙钢3#连铸机的铸机参数和结晶器特点,初步设计了9个不同的水口。其后,根据相似原理,建立了结晶器水力学物理模型,以液渣层分布、卷渣情况、液面波动、窄边气泡数量和结晶器流场为考察指标,分析了最大拉速条件下,9个水口在不同厚度结晶器中的应用情况。针对每个结晶器,初步选择出2个最优水口作为进一步优化的对象。最后,采用物理模拟和数值模拟相结合的方法,考察各厚度结晶器的初选水口在正常拉速条件下的应用情况,设计出各厚度结晶器的最优水口。研究结果表明:220mm厚度的结晶器在小断面时应优先使用5#水口,大断面时使用8#水口;250mm厚度的结晶器优先使用8#水口,6#水口作为备用水口;对于320mm厚度的结晶器,在拉速小于、等于0.7m/min时,优先采用6#水口,9#水口作为备用水口,拉速大于0.7m/min时,9#水口作为优选水口。实际生产过程中,沙钢220mm厚度结晶器小断面使用了5#水口,大断面使用了6#水口,320mm厚度结晶器采用了6#水口。生产过程中上述水口能够保证浇铸工艺的顺行,没有出现漏钢报警情况;液渣分布均匀,液面波动合理,没有出现卷渣等缺陷,铸坯的裂纹率在沙钢的质量控制范围内。氩气泡运动行为的研究表明:随着拉速的增大,气泡尺寸逐渐减小,气泡的分布从水口附近向结晶器窄边方向扩散;吹氩量的提高会增大气泡的尺寸,但由于气流压力的增大,气泡的分布同样会向结晶器窄边扩散。向结晶器中吹入氩气后,对钢液的流场和温度场有较大的影响。随着吹氩量的增大,流股的冲击深度逐渐减小,窝心高度有所上升;结晶器液面速度和温度的提高表明了氩气吹入后,钢液的上循环流动得到了增强。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 连铸技术发展概况

- 1.2 结晶器及冶金功能

- 1.3 结晶器内浸入式水口研究概述

- 1.3.1 浸入式水口的基本类型

- 1.3.2 浸入式水口结构参数对结晶器流场的影响

- 1.4 结晶器内吹氩工艺的研究

- 1.4.1 结晶器吹氩操作的影响

- 1.4.2 结晶器吹氩的数值模拟

- 1.4.3 结晶器吹氩的物理模拟

- 1.5 课题来源及研究目的

- 2 结晶器内钢液和氩气运动行为的模拟方法

- 2.1 结晶器内钢液和氩气运动行为的物理模拟方法

- 2.1.1 结晶器内水力学物理模拟的原理

- 2.1.2 结晶器保护渣的模拟

- 2.1.3 结晶器液面波动测量

- 2.1.4 吹气的模拟

- 2.1.5 水口流股冲击深度测量

- 2.1.6 结晶器内的流场显示

- 2.2 沙钢3#连铸机结晶器和水口的物理模型建立

- 2.2.1 铸机参数条件

- 2.2.2 水口的初步设计

- 2.2.3 实验模型的建立

- 2.2.4 实验参数的确定

- 2.3 结晶器内钢液和氩气运动行为的数值模拟

- 2.3.1 基本原理

- 2.3.2 基本假设

- 2.3.3 控制方程

- 2.3.4 边界条件

- 2.3.5 沙钢3#连铸机结晶器数学模型的建立和验证

- 2.4 本章小结

- 3 沙钢宽板坯结晶器水口设计物理模拟结果

- 3.1 厚度为220mm 的结晶器水口模拟结果

- 3.1.1 水口初步设计结果分析

- 3.1.2 水口进一步优化结果分析

- 3.2 厚度为250mm 的结晶器水口模拟结果

- 3.2.1 水口初步设计结果分析

- 3.2.2 水口进一步优化结果分析

- 3.3 厚度为320mm 的结晶器水口模拟结果

- 3.3.1 水口初步设计结果分析

- 3.3.3 水口进一步优化结果分析

- 3.4 本章小结

- 4 沙钢宽板坯结晶器水口设计数值模拟结果

- 4.1 厚度220mm 结晶器水口设计

- 4.1.1 小断面条件分析

- 4.1.2 大断面条件分析

- 4.2 厚度250mm 结晶器水口设计

- 4.2.1 小断面条件分析

- 4.2.2 大断面条件分析

- 4.3 厚度320mm 结晶器水口设计

- 4.3.1 小断面条件分析

- 4.3.2 大断面条件分析

- 4.4 本章小结

- 5 工艺参数的设计及水口现场应用

- 5.1 厚度为220mm 的结晶器工艺参数设计

- 5.2 厚度为250mm 的结晶器工艺参数设计

- 5.3 厚度为320mm 的结晶器工艺参数设计

- 5.4 结晶器水口现场应用

- 5.5 本章小结

- 6 结晶器中氩气泡运动行为的研究

- 6.1 研究方法和实验条件

- 6.2 结晶器中氩气泡的尺寸

- 6.3 结晶器中氩气泡的分布

- 6.4 结晶器吹氩对结晶器温度场流场的影响

- 6.5 本章小结

- 7 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].В Синъцзяне будет выделено 16,4 млрд юаней на строителъство и реконструкцню азропортов[J]. 中亚信息 2009(10)

- [2].柔软的下水口[J]. 发明与创新(综合版) 2008(09)

- [3].怎样使水口处水稻长得好[J]. 农村科学实验 2010(07)

- [4].弯道取水口河冰运动特性及导冰筏优化设置[J]. 水科学进展 2014(02)

- [5].郴州古村落水口景观及其审美[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版) 2012(S1)

- [6].水口山:千年铅都,矿脉余韵不绝[J]. 国土资源导刊 2014(06)

- [7].水口林:古徽州遗落的美[J]. 森林与人类 2012(07)

- [8].钢包下水口断裂分析及改进措施[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(01)

- [9].千年“好水口” 尋幽儒与商 小桥碧水鱼虾,青山古树林花[J]. 神州民俗(通俗版) 2016(06)

- [10].某分汊河道上游取水口选址水动力条件分析[J]. 浙江水利科技 2014(03)

- [11].郭洞水口林植物景观研究[J]. 西北林学院学报 2014(04)

- [12].首秦炼钢钢包上水口的改进[J]. 耐火材料 2010(01)

- [13].淋浴用水监测器[J]. 硅谷 2010(10)

- [14].卓越源于劳动——记福建水口发电公司总经理卓赐源[J]. 福建质量管理 2008(05)

- [15].连铸机中包下水口烘烤装置优化改造[J]. 酒钢科技 2012(03)

- [16].水口底部形状对高拉速板坯连铸结晶器液面特征的影响[J]. 北京科技大学学报 2014(04)

- [17].“水口”给出的自然人居[J]. 城乡建设 2014(06)

- [18].快换水口过程板坯质量的改进措施[J]. 连铸 2014(04)

- [19].毛泽东主持我军首次连队建党活动——水口建党[J]. 军事历史研究 2011(03)

- [20].闹龙河水库供水工程取水口污染成因及防治措施[J]. 黑龙江水利科技 2008(05)

- [21].中包水口渗钢原因分析及对策[J]. 武钢技术 2013(01)

- [22].浅议取水口排水口设置[J]. 民营科技 2012(04)

- [23].弯道凹岸横向取水口水力特性的试验研究[J]. 东北水利水电 2011(05)

- [24].板坯连铸水口内钢液流动的数值模拟[J]. 钢铁研究学报 2008(08)

- [25].大爱写忠诚——记红安县华家河镇水口联校校长涂永义[J]. 湖北教育(综合资讯) 2016(08)

- [26].自动排污取水口应用设计的探讨[J]. 湖南水利水电 2013(06)

- [27].大型海上取水口结构设计[J]. 中国港湾建设 2014(04)

- [28].水口结构对连铸结晶器内钢水流动的影响[J]. 河南冶金 2012(02)

- [29].弯道取水口表层水流速度场数值模拟[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [30].交城县供水工程取水口的选择[J]. 科技情报开发与经济 2009(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22db8e49ca972d66feb2accc.html