# 支护类型论文-贺成刚,郑伟光,王志华

导读:本文包含了支护类型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:市政工程,常用基坑支护结构,类型,设计

### 支护类型论文文献综述

贺成刚,郑伟光,王志华[1]（2019）在《市政工程常用基坑支护结构类型及设计分析》一文中研究指出市政工程项目的建设质量,会影响到城市建设和发展的情况,需要积极采用科学合理的方式和手段,强化工程施工建设效果,这其中基坑支护作业占据重要比重,要能够引起施工人员的重视。本文主要是从市政工程施工实例分析入手,重点介绍了市政工程常用基坑支护类型及适用范围,阐明了当前市政工程基坑支护结构的设计工作要点,并提出了一些施工建议,为提升市政工程基坑支护建设水平提供一定的借鉴和参考。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年08期）

文秀龙,赵鹏飞,宫平[2]（2019）在《煤矿井下巷道掘进顶板支护类型及实例分析》一文中研究指出井下巷道挖掘工作对于安全开采问题至关重要,文章针对煤层巷道施工的特点作出了分析,巷道在支护工作中需要用到一些专业性的工具,比如锚杆、矿用支护型钢、支架等,在具体的施工中,工作人员所用的支架一般指的是有伸缩性的。此外,还讨论了煤矿井下巷道挖进顶板支护质量的影响因素,文章中的例子是某煤矿,针对其实际工作情况探讨了支护工艺和支护效果,以供其他同行业类似工程参考。(本文来源于《南方农机》期刊2019年06期）

罗小杰,张恒,沈建,张叁定[3]（2018）在《武汉地铁基坑岩土地质结构类型、支护和地下水治理措施》一文中研究指出为了准确把握武汉地铁工程不同深度基坑的岩土工程问题,根据工程地质性能,将武汉地区的岩土体划分为6类岩组;然后据各岩组的不同组合,将武汉地区地质体划分为19类岩土地质结构。针对不同岩土地质结构类型中的浅基坑、深基坑和超深基坑所遇到的主要岩土工程问题,提出详细的基坑支护和地下水治理措施建议。(本文来源于《江汉大学学报(自然科学版)》期刊2018年04期）

卫建军[4]（2018）在《不同类型托板对锚杆支护的作用效果》一文中研究指出锚杆与围岩相互作用效应受到不同类型托板的影响。为了弄清托板在锚杆发挥锚固力时的作用,文章从理论方面分析了锚杆托板的支护机理,建立了不同类型尺寸的托板有限元力学模型,分析托板在面接触时不同形状、不同尺寸下的von Mises等效应力图,得出拱形托板能更好的将作用在托板上的力均匀传递给锚杆,平托板同样满足安全性要求,从节约成本出发,选择平托板较为合适。平托板最佳尺寸为120mm×120 mm×8 mm。采用有限差分软件FLAC3D建立锚杆托板锚固体模型,分析托板对锚杆预应力场的影响。得出结论:锚杆托板附近产生的压应力值及球形高压应力区形状、范围基本相同,锚杆锚固起始端附近形成的压应力值与范围有较大差别。端部锚固压应力值较高,压应力区范围比较大,而加长锚固压应力值及范围较小;在锚固部分,都出现了拉应力区。端部锚固拉应力区范围较小,但应力值较大;加长锚固拉应力区范围较大,但应力值较小。(本文来源于《四川建筑》期刊2018年04期）

徐虎城,史晋华,白立强[5]（2018）在《TBM组装洞室加固支护中锚杆类型的选择》一文中研究指出新疆某隧洞TBM组装洞室岩性为华力西期花岗岩,锚喷支护锚杆设计为中空注浆锚杆和砂浆锚杆。施工中分别对这两种锚杆进行工艺试验,以检验不同类型锚杆施工的可靠性和砂浆密实的保障程度,试验的结果为TBM组装洞室加固支护锚杆类型选择提供了依据,完全实现锚杆支护的作用,达到稳定洞室的目的。(本文来源于《水利技术监督》期刊2018年04期）

颜萍[6]（2018）在《建筑深基坑施工支护类型的比选》一文中研究指出近年来城市化进程逐渐加快,人们对住房的需求日益增大,为满足居民的生活需要及建筑的结构安全,致使高层及超高层建筑迅速涌现,地基基础不断加大加深。同时为了确保深基坑开挖周边的建筑物、地下管线及公路等建筑设施不受影响,需要不断加强深基坑支护的加固方式。本文针对部分常见的深基坑支护类型在不同的建筑要求及地质环境下进行了比较。随着当前建筑行业的飞速发展,为了保证建筑结构达到设计工作的建设目标,地基基础施工过程中对深基坑支护的结构(本文来源于《科学咨询(科技·管理)》期刊2018年06期）

王岳[7]（2018）在《深基坑工程支护结构类型及设计原则浅析》一文中研究指出首先介绍了深基坑支护结构的类型以及具体的支护设计原则,然后,结合某一具体工程实例,通过勘察分析其实际情况来科学地选择支护结构,并提供了支护选择的理由。(本文来源于《地球》期刊2018年05期）

张奥博[8]（2018）在《软基中不同类型大直径砼芯加劲搅拌支护桩性状分析》一文中研究指出加劲水泥土搅拌桩由于劲芯刚度的贡献,使得整个复合桩体刚度要比水泥土搅拌桩刚度大很多,最典型的加劲水泥土搅拌桩为SMW工法桩。与SMW工法桩不同,大直径砼芯加劲搅拌支护桩是一种将混凝土材料与水泥土材料复合在一起形成的桩型,该种桩型是在大直径水泥土搅拌桩内植入砼芯,形成的复合桩,自身结合了较强的止水作用和支护作用,并且施工速度快、造价低廉,特别适用于沿海城市地质条件较差的区域。但就目前而言,针对软土地基中大直径砼芯加劲搅拌支护桩的支护效应与影响因素仍缺乏深入研究。有鉴于此本文基于前人研究成果,通过MIDAS GTS NX有限元软件,模拟分析了大直径砼芯加劲搅拌支护桩中叁种常见组合桩型(工字型、加长工字型、叁排复合型)对软土基坑工程的支护效应。主要研究结果如下:(1)软土地基中大直径砼芯加劲搅拌支护桩的变形与悬臂式结构类似。(2)水泥土桩径对桩体的侧向位移、基坑隆起、坑外土体沉降影响较大,随着水泥土桩径的增大,位移随之减少;当水泥土桩径达到1300mm以上时,将不再有控制基坑隆起的效果。(3)砼芯对桩体侧向位移的影响较大。随着砼芯直径的增大,桩体侧向位移逐渐减少。(4)水泥土桩径和砼芯直径对工字型、加长工字型和叁排复合型等叁种桩型的支护作用效果依次递减;砼芯直径对叁排复合型支护作用的影响较小。(5)工字型、加长工字型和叁排复合型等桩型控制基坑水平位移与坑外地表沉降的能力依次增大;叁排复合型与加长工字型控制基坑隆起的效果相似,且优于工字型。(6)桩前被动区加固控制工字型、加长工字型、叁排复合型侧向位移的效果依次递减;加固宽度控制侧向位移的效果明显高于加固深度,且加固宽度和加固深度约为基坑深度的一半时加固效果最为显着。(7)模拟计算了大直径砼芯加劲搅拌支护桩基坑的变形,并将模拟结果与实测结果进行了对比分析,发现两者较为吻合。(本文来源于《广东工业大学》期刊2018-05-01）

史航标,谢海龙[9]（2017）在《市政工程常用基坑支护结构类型及设计分析》一文中研究指出随着我国城市建设进程的持续推进,城市道路交通事业的快速发展,使得市政工程中经常会利用到基坑支护的结构设计,它对道路地下管网、泵房,以及下穿立交等工程起到良好的使用效果,结合市政工程中的基坑支护结构类型与特点,对其适用范围进行针对性的设计介绍,以期对市政工程起到一定的建设性参考价值。(本文来源于《江西建材》期刊2017年21期）

王峰峰[10]（2017）在《煤矿井下巷道掘进顶板支护类型及实例分析》一文中研究指出加强井下巷道掘进工作面支护对于确保工作面安全开采具有重要意义。分析了煤层巷道施工特点以及锚杆、矿用支护型钢、可缩性支架的支护特点,并讨论了煤矿井下巷道掘进顶板支护质量的影响因素。在此基础上,以陈家半沟煤矿为例,讨论了该矿支护工艺及支护效果,供类似矿山巷道支护参考。(本文来源于《现代矿业》期刊2017年10期）

### 支护类型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

井下巷道挖掘工作对于安全开采问题至关重要,文章针对煤层巷道施工的特点作出了分析,巷道在支护工作中需要用到一些专业性的工具,比如锚杆、矿用支护型钢、支架等,在具体的施工中,工作人员所用的支架一般指的是有伸缩性的。此外,还讨论了煤矿井下巷道挖进顶板支护质量的影响因素,文章中的例子是某煤矿,针对其实际工作情况探讨了支护工艺和支护效果,以供其他同行业类似工程参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 支护类型论文参考文献

[1].贺成刚,郑伟光,王志华.市政工程常用基坑支护结构类型及设计分析[J].中国标准化.2019

[2].文秀龙,赵鹏飞,宫平.煤矿井下巷道掘进顶板支护类型及实例分析[J].南方农机.2019

[3].罗小杰,张恒,沈建,张叁定.武汉地铁基坑岩土地质结构类型、支护和地下水治理措施[J].江汉大学学报(自然科学版).2018

[4].卫建军.不同类型托板对锚杆支护的作用效果[J].四川建筑.2018

[5].徐虎城,史晋华,白立强.TBM组装洞室加固支护中锚杆类型的选择[J].水利技术监督.2018

[6].颜萍.建筑深基坑施工支护类型的比选[J].科学咨询(科技·管理).2018

[7].王岳.深基坑工程支护结构类型及设计原则浅析[J].地球.2018

[8].张奥博.软基中不同类型大直径砼芯加劲搅拌支护桩性状分析[D].广东工业大学.2018

[9].史航标,谢海龙.市政工程常用基坑支护结构类型及设计分析[J].江西建材.2017

[10].王峰峰.煤矿井下巷道掘进顶板支护类型及实例分析[J].现代矿业.2017

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22ed162bd128aea3dd00abab.html